建设项目环境影响报告表

项目名称：南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目

建设单位（盖章）：     南京诺尔曼生物技术有限公司

编制日期：2016年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 南京诺尔曼生物技术有限公司 |
| 法人代表 | 何世彪 | 联系人 | 汪胜 |
| 通讯地址 | 南京高新区星火路10号鼎业大厦E座3、4、5层 |
| 联系电话 |  | 传 真 | — | 邮政编码 | 210032 |
| 建设地点 | 南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层 |
| 立项审 批部门 | 南京高新技术产业开发区 管理委员会 | 批准文号 | 宁高管内备字 [2016]5号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 生物药品制造 [C2760] |
| 占地面积 (平方米) | 1525（租赁） | 建筑面积 (平方米) | 1525 | 绿化面积 (平方米) | 依托 周边 |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中环保 投资（万元） | 13 | 环保投资占 总投资比例 | 8.7% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | 2016年04月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第3页“原辅材料及主要设备”。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 446 | 燃油（吨/年） | — |
| 电（万度/年） | 50 | 燃气（Nm3/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其它 | — |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目排水采用雨污分流、清污分流制。定期排放的纯水制备浓水12t/a直接排入雨水管网。清洗废水30t/a经大楼配套污水处理设施预处理，生活污水320t/a经化粪池预处理，达接管标准后经市政污水管网排往南京高新区污水处理厂集中处理，经处理达标后排入朱家山河。大楼配套污水处理设施排放口设有水质监测点，该污水处理设施由南京生物医药谷建设发展有限公司统一进行维护和管理。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |
| 原辅材料及主要设备： 1、主要设备 本项目主要设备详见表1。经与建设单位核实，本项目所使用设备均无放射源。 表1 本项目主要设备情况一览表 序号 设备名称 型号 数量 用途 1 烧杯 100ml 30 配制试剂 2 烧杯 250ml 30 配制试剂 3 烧杯 500ml 30 配制试剂 4 烧杯 1000ml 30 配制试剂 5 烧杯 2000ml 20 配制试剂 6 烧杯 5000ml 20 配制试剂 7 量筒 50ml 10 配制试剂 8 量筒 100ml 5 配制试剂 9 量筒 500ml 5 配制试剂 10 量筒 1000ml 5 配制试剂 11 温度计 -40~100℃ 20 冰箱温度检测 12 滴定管 1ml 30 配制试剂 13 温度管 2ml 30 配制试剂 14 温度管 5ml 30 配制试剂 15 温度管 10ml 20 配制试剂 17 医用低温箱 日本三洋 MDF-U53V 3 生物制品低温保存 18 日立生化分析仪 日立 7020 3 生化产品试剂检测 19 台式高速冷冻离心机 湖南湘仪 H2050R 1 细胞碎片，免疫沉淀物 20 实验室纯水设备 南京峻朗 JL300-RO 1 实验用水 21 立式压力蒸汽灭菌锅 上海博迅 YXQ-LS-75SⅡ 2 灭菌 22 PCR 仪 T100TM Thermal Cyclery 3 监测循环过程的荧光 23 凝胶成像系统 Tanon-3500 1 紫外光检测产品性能 24 落地式全温振荡器 上海精宏 LQZ-211 5 细菌组织培养、发酵、杂交和生化反应之用 25 超声波细胞粉碎机 宁波新芝 JY92-IIN 5 用于粉碎动、植物细胞、细菌、牙孢或组织。 26 （标准型）双人双面垂直 工作台 苏州智净 SW-CJ-2F 6 — 27 二氧化碳培养箱 三洋 MCO-15AC 3 细胞培养 28 二氧化碳培养箱 三洋 MCO-21AIC 3 细胞培养 29 倒置显微镜 上海新光 37×B 5 — 30 生化分析仪 Agilent 2100 1 生化试剂检测 31 超高速冷冻离心机 Beckman iCE3500 1 细胞碎片，免疫沉淀物 32 生物反应器 GE ReadyToProcess WAVE 25 Bioreactor 2 活细胞或酶为生物催化剂进行细胞增殖或生化反应提供适宜环境的设备 33 AKTA explore 美国 GEAKTA purifier UPC10 2 蛋白质快速纯化 34 高效液相色谱 agilent 1260 1 分离、分析、纯化 35 扫描电镜 Zeissevo18 1 — 36 超低温冰箱 进口 1 — 37 尘埃粒子计数器 CLJ-D 1 空间检测 38 电热套 HY-5 1 加热 39 风速仪 405-V1 1 空间检测 40 电导率仪 DDS-11A 1 水检测 41 密封试验仪 MFY-03型 1 密封性检测 42 水浴锅 HH-1 1 滴定液配制 43 分析天平 FA1004B 1 称量 44 电泳仪及配套扫描仪 SH-2040 1 抗原、抗体纯度检测 45 酸度计 PHS-3E 1 测量酸度 46 Nano Drop thermo 1 紫外-可见微量分光光度计 47 生物芯片点样仪 BioDot AD1510 1 试剂微量化，操作自动化 48 切膜机 杭州峰航 HGS201 3 主要用于玻璃纸、OPP镀膜等切膜 49 落地高速冷冻离心机 Hitachi CF16RXII 1 细胞碎片，免疫沉淀物 50 桌面高速离心机 eppendorf Centrifuge 5424 2 细胞碎片，免疫沉淀物 51 RR4510 连续式生产平台 BioDot 1 喷膜、喷金、封闭、包被、监控、干燥 2、原辅材料 本项目原辅材料情况详见表2，主要原辅材料理化性质详见表3。 表2 本项目原辅材料情况一览表 序号 原料名称 组分、规格 年耗量 储存方式 1 戊二醛 25% 5L 瓶装，500mL/瓶 2 浓盐酸 37% 7.05L 瓶装，500mL/瓶 3 甲醇 99.9% 1.35L 瓶装，500mL/瓶 4 丙酮 99.5% 1.5L 瓶装，500mL/瓶 5 双氧水 50% 0.75L 瓶装，500mL/瓶 6 FITC（异硫氰酸荧光素） 固态 0.27825g 瓶装，5mg/瓶 7 吖啶酯 固态 0.5565g 瓶装，5mg/瓶 8 无水DMF（无水二甲基甲酰胺） 液态 250g 瓶装，500g/瓶 9 牛血清白蛋白（BSA） 固态 9284.275g — 10 无水碳酸钠 固态 12.0575g 瓶装，50g/瓶 11 碳酸氢钠 固态 6.4925g 瓶装，50g/瓶 12 NaH2PO4·2H2O 固态 7865.2g 瓶装，500g/瓶 13 Na2HPO4·12H2O 固态 86072g 瓶装，500g/瓶 14 NaOH 固态 0.2g 瓶装，500g/瓶 15 NaCl 固态 26712g 瓶装，500g/瓶 16 甘氨酸 固态 12.985g 瓶装，500g/瓶 17 Prolin300 液态 500.85mL 瓶装，400mL/瓶 18 聚苯乙烯磁性微球（磁珠） 液态 9257mL 瓶装，100mL/瓶 19 吐温-20 液态 500mL 瓶装，500mL/瓶 20 透析袋 长5米，宽1cm 20卷 — 21 抗体 液态 441g — 表3 本项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 物质 名称 理化性质 危险特性 毒理性质 1 甲醇 分子式：CH4O； 分子量：32.04； 熔点：-97.8℃；沸点：64.8℃； 闪点：11℃； 相对密度 (水=1)：0.79； 相对密度 (空气=1)：1.11； 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会 着火回燃 属于低毒类，嗅阈值33ppm 急性毒性：LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4 小时(大鼠吸入) 2 丙酮 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点(℃)： -94.6 ；相对密度(水=1)： 0.80 ；沸点(℃)： 56.5 相对密度(空气=1)： 2.00 ；饱和蒸汽压(kPa)： 53.32(39.5℃ 极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物 低毒类，嗅阈值42ppm LD50：5800mg/kg(大鼠经口) 20000mg/kg(免经皮) 3 戊二醛 分子式为C5H8O2，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用 分子式为C5H8O2，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用 中毒类，嗅阈值42ppm LD50：820 mg/kg(大鼠经口) 4 无水DMF 又名富马酸二甲酯，无色液体，有微弱的特殊臭味。熔点-60℃，沸点152.8℃，蒸汽压3.46kPa/14.6℃。与水混溶，可混溶于多数有机溶剂 遇明火、高热可引起燃烧爆炸。能与浓硫酸、发烟硝酸剧烈反应甚至发生爆炸 低毒类，LD50：4000 mg/kg(大鼠经口) 5 双氧水 分子式：H2O2； 分子量：34.01； 熔点：-2℃； 沸点：158℃；相对密度 (水=1)：1.46； 溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在 pH 值为 3.5～4.5 时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸 低毒类 LD50 4060mg/kg(大鼠经皮); LC50 2000mg/m3,4小时(大鼠吸入) 6 盐酸 分子式：HCl；分子量：36.46； 熔点：-114.8℃；沸点：108.6℃； 相对密度 (水=1)：1.20；相对密度 (空气=1)：1.26；溶解性：与水混溶，溶于碱液 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性 低毒类 LC50 : 3124 ppm/1h（大鼠吸入 7 氯化钠 分子式：NaCl；分子量：58.44； 熔点：801 ℃；沸点：100 ℃； 闪点：1413 ；相对密度 (水=1)：2.165； 溶解性：易溶于水，极微溶于乙醇 不可燃烧; 火场产生有毒含氯化物, 氧化钠烟雾 无资料 8 磷酸一氢钠 无色单斜晶系结晶或白色粉末。相对密度1.52。溶于水，其水溶液呈弱碱性，1%水溶液的pH值为8.8～9.2；不溶于醇。35.1℃时熔融并失去5个结晶水。在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物。在34℃以下小心干燥，可得白色粉末的二水磷氢二钠 本品不燃 无资料 9 磷酸二氢钠 无色结晶或白色结晶性粉末。无臭，味咸，酸。热至100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。分无水物与二水物，二水物为无色至白色结晶或结晶性粉末，无水物为白色粉末或颗粒。易溶于水，几乎不溶于乙醇。100℃失去结晶水后继续加热，则生成酸性焦磷酸钠 该品不燃，具刺激性。对眼睛和皮肤有刺激作用。受热分解释出氧化磷和氧化钠烟雾 微毒类 小鼠腹腔注射LD50为250mg/kg 10 FITC 异硫氰酸荧光素，是目前应用最广泛的荧光素。黄色粉末，有吸湿性。能与各种抗体蛋白结合，结合后的抗体不丧失与一定抗原结合的特异性，并在碱性溶液中仍有强烈绿色荧光，加酸后析出沉淀，荧光消失，微溶于丙酮、乙醚和石油醚。熔点：>360 °C 无资料 无资料 11 吖啶酯 吖啶酯是一类可用作化学发光标记物的化学物质。有些在发光启动试剂中加入Triton X - 100 , CTAC , Tween - 20 等表面活性剂以增强发光 无资料 无资料 12 BSA 牛血清白蛋白，是牛血清中的一种球蛋白，包含607个氨基酸残基，分子量为66.446kDa，等电点为4.7。牛血清白蛋白在生化实验中有广泛的应用。主要成分为蛋白质、激素、多肽。一般做为稳定剂被用于限制酶或者修饰酶的保存溶液和反应液中 性质较为稳定 无资料 13 甘氨酸 分子量75.07，白色晶体或结晶性粉末，有甜味，熔点232～236（分解），相对密度1.1607。溶于水，不溶于乙醇和乙醚 无资料 微毒类 LD50：土拨鼠经口6800～8000。鸡经腹腔LD50为43.2μmol/g 14 Prolin300 是生物防腐剂当中的一种，用量大约为万分之三。其作用主要是抑制微生物的生长，防止蛋白类物质发生变质 无资料 无资料 15 吐温-20 别名：聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯；；Tween-20；为黄色或琥珀色澄明的油状液体，具有特殊的臭气和微弱苦味。相对密度1．01，沸点>100℃，闪点321℃。分子中含有较多的亲水性基团，可与水、乙醇、甲醇和乙酸乙酯混溶，不溶于液状石蜡、不挥发油和轻石油，1份可溶于130份棉籽油和200份甲苯中 无爆炸危险性，不属于易燃危险品，不属于腐蚀品 微毒类 大鼠腹腔LD50为3850mg/kg 小鼠腹腔注射LD50为2640mg/kg 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 南京诺尔曼生物技术有限公司拟投资150万元建设“南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目”，项目位于南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层，租赁南京生物医药谷建设发展有限公司现有房屋用于建设研发中心，租赁合同详见附件3。项目建成投产后可形成降钙素原（PCT）定量测定试剂盒300000人份/年、脂蛋白磷脂酶Lp-PLA2 检测试剂盒45000人份/年、肌酸激酶同工酶 MB(CK-MB)）定量测定试剂盒150000人份/年、N末端-B型利纳肽前体（NT-proBNP）定量测定试剂盒300000人份/年的研发规模。 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，企业委托我司对项目编制环境影响评价报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、产业政策相符性 本项目已取得南京高新技术产业开发区管理委员会的《企业投资项目备案通知书》（宁高管内备字[2016]5号），详见附件1。 本项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类第十三类 医药中的“2、新型诊断试剂的开发和生产”，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类第十一类 医药中的“2、新型诊断试剂的开发和生产”，因此本项目符合相关国家和地方产业政策。 3、规划相符性 本项目建设地点位于南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层，具体地理位置详见附图1，用地性质为M2二类工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，因此本项目选址可行，符合南京高新区用地规划。 本项目北侧为中丹生态生命科学产业园二期，西侧为未建设用地（用地性质为二类工业用地），南侧隔新锦湖路为华伯仪器，东侧隔星火路为未建设用地（用地性质为二类住宅用地），具体周边情况详见附图2。中丹生态生命科学产业园一期A座楼内主要为生物医药科技企业，本项目所在楼层为A座13层，全层均被南京诺尔曼生物技术有限公司租赁用于本项目的建设。A座12层和A座14层均为闲置空房，其他楼层有南京禾轩生物技术有限公司（6F）、南京世和基因生物技术有限公司（7F）、南京塞麦尔维斯医疗科技有限公司（8F）、南京轩凯生物科技有限公司（10F）、江苏一可医药连锁有限公司（11F）、南京博瑞思康生物科技有限公司（17F）、南京健安医疗科技有限公司（18F）、南京杰肽生物科技有限公司（19F）、南京杰运医药科技有限公司（21F）、南京科硕生化科技有限公司（21F）、南京药诚医药科技有限公司（22F）和南京高新区管委会规划建设局（9F），因此本项目符合大楼的定位与规划。 4、依托可行性 南京高新药谷开发建设有限公司建设的南京生物医药谷研发楼一期建设项目（中丹生态生命科学产业园一期）已取得环评批复，并通过验收，环评批复及验收批复详见附件4和附件5。 根据环评批复和验收批复可知，大楼内实验室研发过程产生的废气主要为酸碱废气、有机废气和含微生物废气，后续引进的企业根据项目实际需要设置通风橱对实验废气进行收集，根据废气种类的不同分别采取相应的处理设施：凡涉及微生物相关的实验室须自行设置废气灭活装置，酸碱废气产生量大的实验室由入驻企业自行设置喷淋或水帘装置，产生有机废气的实验室须自行安装活性炭吸附装置，大楼楼顶预留空间，便于后期引进企业安装废气处理装置，如因场地限制无法安装废气处理装置，则该废气排放企业不得入驻，废气处理装置的安装及维护责任由医药谷与具体入驻企业协商确定。 根据环评批复和验收批复可知，大楼排水实行雨污分流、实验废水与生活污水分流的排水机制。两栋大楼每个实验室均设置实验废水专用排水管道，采用耐腐蚀的聚氯乙烯FRPP管道。不产生实验废水的企业营运期不能接入实验废水专用排水管道。实验废水经大楼自建废水处理设施处理达标后，和生活污水、经隔油沉淀池处理的厨房废水等一起经污水管网收集后排入南京高新区污水处理厂集中处理，最终排入朱家山河。 5、项目概况 项目名称：南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目； 项目性质：新建； 建设单位：南京诺尔曼生物技术有限公司； 建设地点：南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层； 投资总额：150万元； 用地面积：租赁面积1525m2，建筑面积1525m2，绿化面积依托中丹生态生命科学产业园一期绿化； 职工人数和工作制度：项目建成后劳动定员20人，单班制，每班工作8h，年工作250天。 本项目不设置宿舍，职工餐饮均依托大楼内员工餐厅（4F）解决。 6、产品方案 表4 本项目产品方案一览表 序号 产品名称及方法 产量（人份/年） 用途 产品执行标准 1 降钙素原（PCT）定量测定试剂盒 300000 临床检测 《肿瘤标志物定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法)》（YY/T1175-2010） 2 脂蛋白磷脂酶（Lp-PLA2）检测试剂盒 45000 3 肌酸激酶同工酶 （MB（CK-MB）） 定量测定试剂盒 150000 4 N末端-B型利纳肽前体（NT-proBNP） 定量测定试剂盒 300000 7、公用工程 表5 本项目公用工程一览表 类别 名称 设计能力 备注 公用工程 给水 446t/a 由市政自来水管网提供 排水 350t/a 排入市政污水管网，接至南京高新区污水处理厂处理 供电 50万度/a 来自市政电网 8、环保投资 本项目环保投资13万元，占总投资的8.7%。 表6 本项目环保投资情况一览表 污染源 环保设施名称 数量 投资（万元） 环保效果 进度 废气 活性炭吸附装置 4套 10 达标排放 与“主体工程”同时设计，同时施工，同时投入运行 噪声 隔声消音 — 1 达标排放 废水 污水处理设施 1套 依托大楼配套 达标排放 化粪池 1套 固废 危险废物暂存场地 10m2 2 按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置 合计 13 — 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层现有房屋共1525m2用于建设研发中心，租用的房屋为闲置空房，没有历史遗留的环境和污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南京地处长江下游的宁镇丘陵山区，北纬31°14′~32°36′，东经118°22′~119°14′，北连辽阔的江淮平原，东接富饶的长江三角洲。 全市总面积6597平方公里，其中市区4723平方公里（包括江宁区、浦口区、六合区），城区200.44平方公里。总人口595.80万人，其中城镇人口为513.38万人，农村人口为82.42万人。现辖11区4县。境内山地、河流、平原交错，城东有钟山屏障，城南有十里秦淮。 南京高新区位于南京市浦口区西北部，于1988年9月由江苏省政府、南京市政府共同创建，1991年3月被批准为江苏省首家国家级高新区。 本项目建设地点位于南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层，具体地理位置详见附图1。 2、地质、地貌、地形 高新区内地质基础为震旦系变质岩；各时代地层均有发育，但仅有震旦系上统地层出露较好，结构清楚。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1m，平原标高7~5m，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。 （1）工程地质条件 开发区土质从地面往下可分为七层，①素填土层，层厚1.5~2.6m，该层又可分为四个小层，工程性质都较差；②粉质粘土层，层厚约3.9~4.5m，工程性质良好；③粉质粘土层，层厚0~14.5m，工程性质差；④粉质粘土层，层厚0~4.1m，工程性质较好；⑤粉质粘土层，层厚2.5~7.8m，该层又可分为二个小层，其中⑤-1工程性质一般，⑤-2工程性质较好；⑥残积土层，层厚0.5m，工程性质较好；⑦岩层，该层又可分为二个小层，其中⑦-1工程性质一般，⑦-2工程性质良好。 （2）地下水 开发区所在地地下水为孔隙潜水型，主要赋存于上部填土层及③层土中，其升降受大气降水及地表水补给影响，附近无污染源，南京市地区勘察表明，其地下水对砼无侵蚀性，对钢材呈侵蚀性弱。 3、气候 高新区属北亚热带季风气候，温和湿润，雨量适中，四季分明，降雨量四季分配不均。冬半年（10~3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏东北风，降雨较少；夏半年（4~9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏东南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于太平洋暖湿气团与北方冷锋云系交汇于长江中下游，形成一年一度的梅雨季节。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨。全年无霜期222~224天，年日照时数1987~2170小时，常年主导风向为东北风。年平均温度为15.3℃，最热月份平均温度28.1℃，最冷月份平均温度1.7℃。最高温度达43℃，发生在7月份；最低温度为-14℃，发生在1月份。主要气象气候特征详见表7，全年及四季的风玫瑰图详见图1。 表7 主要气象气候特征 编号 项目 数值及单位 1 气温 年平均气温 15.3℃ 极端最高气温 40.7℃ 极端最低气温 -14.0℃ 历年平均最低温度 11.4℃ 历年平均最高温度 20.3℃ 2 风速 年平均风速 3.4m/s 夏季平均风速 2.7m/s 冬季平均风速 0.5m/s 30年一遇10分钟最大风速 25.2m/s 3 风向 年主导风向：东北风 9% 静风频率 22% 4 气压 年最高绝对气压 1046.9mbar 年最低绝对气压 989.1mbar 年平均气压 1015.5mbar 夏季气压 1004.0mbar 冬季气压 1025.2mbar 5 降雨量 年平均降雨量 1038.7mm 年最小降雨量 684.2mm 年最大降雨量 1561mm 一日最大降雨量 198.5mm 6 湿度 年平均相对湿度 74% 最热月平均相对湿度 81% 最冷月平均相对湿度 73% 年平均绝对湿度 15.6Hpa 7 积雪 最大积雪深度 51cm 8 雷雨日数 34.4d 9 年蒸发量 1585.1mm 图1 南京高新区全年及四季风玫瑰图 4、水系与水文 高新区所在浦口区分属长江与滁河两条水系，以老山山脉自然分隔，以南为长江水系，以北为滁河水系。高新区位于长江水系，长江在浦口区境内河道长约49公里，区内注入长江的小流域河流有朱家山河、马汊河等。根据多年降雨计算及统计资料分析：浦口区年均水资源总量4亿方左右（不包括客水），地表水资源总量2.9亿方，地下水资源总量1.1亿方。 滁河，为高新区的北部边界，在高新区段南起朱家山河口，北至马汊河口，长5.8公里，河口宽约300米。滁河是流域主要行洪通道，也是当地主要航道。 马汊河，在高新区北部边界，是滁河分洪河道之一，西起六合小头李，向东经大厂入长江八卦洲北汊，全长约13.6公里。在高新区内河段从滁河至团结河，长3.6公里，该河段顺直，河口宽160米，马汊河发挥着排洪和通航作用。 朱家山河，为长江下游支流，是安徽滁河的分支，长约10.5公里，河水弯弯曲曲从北向南流动。朱家山河宽10多米，长江枯水季节河水水深在0.5米左右，河水流速缓慢，但受长江水位影响很大，夏季往往由于暴雨和长江、滁河水位的增高，使朱家山河的水位增高。朱家山河在水域功能区排序为工业、景观、农业。水质目标为Ⅳ类。 5、生态环境 （1）土壤 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲击母质发育而成，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。中部为漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土二类。 （2）陆生生态 该区域地处亚热带北部，是落叶阔叶林与常绿阔叶林混合生长地区。全区森林覆盖率为18.62%。常见的落叶阔叶树种有椿树、杨树等；常绿阔叶林主要树种有黑松、杉木、冬青等。横贯区域中部的老山国家级森林公园蕴藏极为丰富的植物资源，有银杏、黑松、柏树等珍贵植物和明党参、柴胡、何首乌、杜仲等名贵药材。以汤泉为中心的雪松、龙柏、蜀桧等观赏苗木基地超过4万亩，产品行销全国各地，被誉为“扬子江畔的苗木之乡”。 随着城镇化及工业迅速发展，高新区内自然生境不断萎缩，高新区域内野生动物无论数量还是种类都在减少，目前仅存有少量野兔、鼠等小型动物。项目沿线的地表植被为人工绿化带，无野生珍稀动植物资源。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南京高新区由江苏省政府、南京市政府共同创建于1988年4月，1991年3月被国务院批准为全国首批、江苏省首家国家级高新区。经过23年的发展，南京高新区现已开发建设19.2平方km，形成了车辆制造、软件及系统集成、生物医药、新能源新材料等特色产业集群。目前园区拥有注册企业2200余家，产值超亿元企业85家，上市公司9家，新认定的高新技术企业82家，纳税超千万元以上企业46家。2010年全年实现技工贸总收入1425亿元，同比增长16%；GDP实现250亿元，同比增长22%；财政收入38.6亿元，同比增长11%；软件产业全年软件产业实现收入221亿元。 一、南京高新技术产业开发区规划： 南京高新技术产业开发区始建于 1988年9月，1991年3月被国务院批准为全国首批、江苏首家国家高新区，批准的四至范围为北起龙王山北麓，西至规划中的宁启铁路，南临京沪铁路，东至宁扬一级公路，分三期建设。一期由 3.2平方公里产业区起步区和1.68平方公里产业区组成，以高压走廊为界。一期目前已形成电子信息、化工新材料、生物医药、光机电一体化等高新技术产业及产业群体。具体范围为：东起大桥北路，南连东南大学，西至朱家山河、永锦路，北接南京大学。 南京高新技术产业开发区二期为泰山园区，面积8.27平方公里，由京沪铁路和梅桂营铁路分成西北、东北和西南三个组团，主要发展产业用地、研发用地、公共设施用地和部分生活居住用地。规划范围为：北至东大路、东北至大桥北路、西至朱家山河、西南至浦珠路。 南京高新技术产业开发区三期位于南京高新区一期、二期西部，与1.68平方公里的产业区二期之间以扬子专用线及规划中的浦珠大道相隔，南部为浦泗路和津浦铁路，西部为宁启铁路和规划中的宁淮高速公路，东北部为龙王山风景区和盘城镇。规划总面积为4.36平方公里。规划范围为：浦泗路以北，宁启铁路以东，浦珠大道以西的用地（除去陆军指挥学院和舟桥旅）以及永锦路、经十北路与浦珠大道之间的用地。三期的产业定位主要发展生物工程、机电一体化、电子信息及无污染的小型企业。 2007年，南京市委、市政府在加快江北地区发展的意见时，将盘城镇交付高新区进行管理，使得高新区总面积约82.48平方公里，其中高新区行政管辖范围为70平方公里（不含龙王山）。新划入的的53.5平方公里的盘城镇范围作为高新区的四期进行总体开发。四期规划范围：北至马汊河、六合区界；南到宁淮高速及龙王山；西至滁河、朱家山河；东至江北大道及六合区界。 二、南京高新区环保基础设施工程规划及现状： 1、给水工程 开发区用水由南京市江北给水管网供应，主要依托浦口水厂供水。浦口水厂以长江为水源，现状供水规模15万立方米/日，为浦口区实施区域供水的主要水厂。 开发区在浦口水厂东北部，自来水经高新区增压站增压后供应该地区，在已敷设学府西路下DN300毫米管，浦泗公路下DN400毫米管和永新路下DN300毫米管。主要给水管道连成环网，提高供水安全性。 2、污水工程 南京高新经济技术产业区排水制度采用雨污分流制。 南京高新区污水处理厂（由南京高欣水务有限公司运营）位于浦泗公路北、永锦北路西侧，朱家山河拐弯角东北侧，设计规模1.0万立方米/日。高新区污水处理厂尾水排入朱家山河并执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 3、雨水工程 开发区用地地势高，雨水直接排入朱家山河及其支流，按自由出流设计。规划雨水管最大管径d2000毫米，最小管径d400毫米。管径小于d800毫米雨水管道采用柔性接口。 4、供电工程 开发区电源主要由高新区 110千伏变电所提供。随着周边地区用电负荷的发展，在三期用地的东南角永锦路和学府路交叉口西南角新建一座110千伏变电站，电源由区域220千伏变电所提供，主变容量按3台5万千伏安设计，电压等级采用110/10千伏，变电站建设采用全户内或半户内型结构，用地按3000平方米控制。新建110千伏变电站作为产业区三期主供电源，并兼供软件园二期等周边地区。 5、燃气工程 浦口区以“西气东输”天然气为气源，由南京市江北气门站统一供气。南京江北城区在龙池建设分输站，将“西气东输”高压天然气分输往浦口、六合区，对江北城区供气。经浦口区计量调压站计量调压后的中压天然气沿浦泗公路供往高新区产业区。 “西气东输”天然气成份主要为甲烷，约占97%；天然气密度为0.75公斤/立方米，低热值为32.7~35.58兆焦/立方米。 供应产业区用气中压干管敷设在浦泗公路下，管径为DN400毫米。产业区燃气干管布置在浦泗路、创新路、永新路等主要道路。主要燃气管道连成环网，保证供气安全。在浦泗路、永新路、创新路、建新路下主要敷设DN200~DN300毫米管，形成一主要供气环网；其它道路下一般敷设DN150~DN200毫米管。燃气管道在道路下位置，以道路西侧、北侧为主，一般设在人行道或绿化带下。燃气管道在人行道、绿化带下覆土深度不小于0.5米，在车行道下不小于0.7米。 6、供热工程 开发区内企业用蒸汽由高新区供热中心供热，供热中心位于纬三西路以北、创业北路以东，供热干管从永新路进入产业区三期用地。 供热管道目前已完成热力管道的枝状布置，远期在供汽范围内布置复线主干管，增强供热能力，保证供热稳定性。 热力管道尽量靠近用户，增强供热能力，保证供热稳定性。热力管道沿主、次要道路铺设，管径DN100~DN300毫米。在永新路敷设主干管，管径DN300毫米；在华新路、创新路中段、永中路敷设支管，管径DN150毫米。 根据南京市经委《关于华能南京电厂实施高新开发区集中供热管网建设项目立项的批复》（宁经资源字[2008]399号）文的要求，2010年9月华能南京电厂的蒸汽管网已接至高新区供热中心，目前供热中心原有的3台20吨/时锅炉已停运，今后高新区内企业用蒸汽将由华能南京电厂通过高新区供热中心已建成的蒸汽管网进行供热。高新区已全部实现了集中供热。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为大气环境功能二类区，执行二级标准，根据《2014年南京市环境状况公报》，南京市建成区空气质量达标190天，达标率为52%。空气质量超标175天（其中轻度污染126天，中度污染30天，重度污染17天，严重污染2天）。 各项污染物监测结果如下： PM2.5年均值为73.8μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准1.11倍； PM10年均值为123μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.76倍； NO2年均值为54μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.35倍； SO2年均值为25μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； CO年均值为0.95mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域附近主要水体是长江和朱家山河，其中朱家山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，长江南京段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。根据 2014年长江水质监测年报数据结果分析可知，朱家山河水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，长江各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，符合功能区划要求。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，本项目所在区域噪声功能区划为2类区。根据《2014南京市环境状况公报》，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，满足该区域噪声功能区划要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目具体周边情况详见附图2。 表8 本项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 方位 距离（m） 规模 保护级别 环境空气 香溢紫郡 SE 215 24500人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 南京高新区管委会规划建设局（位于A栋9F） — 15 30人 地表水 朱家山河 WS 2100 小型河流 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 声环境 南京高新区管委会规划建设局（位于A栋9F） — 15 30人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准 生态环境 龙王山风景区 E 360 — 风景名胜区

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 本项目所在区域SO2、NO2、PM10 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；甲醇、丙酮、氯化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值；DMF参照前苏联居住区标准(CH245-71)；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中表1的浓度值。 表9 大气污染物的浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值(mg/Nm3) 标准来源 SO2 年平均 0.06 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012） 二级标准 日平均 0.15 1小时平均 0.50 NO2 年平均 0.04 日平均 0.08 1小时平均 0.20 PM10 年平均 0.035 日平均 0.075 TSP 年平均 0.20 日平均 0.30 氯化氢 最大一次 0.05 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 昼夜平均 0.015 甲醇 最大一次 3.00 昼夜平均 1.00 丙酮 最大一次 0.80 DMF 最大一次 0.03 引用《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（已废止） TVOC 8小时平均 0.6 《室内空气质量标准》 （GB18883-2002）中表1的 浓度值 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，本项目所在区域主要水体为朱家山河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。 表10 地表水环境质量标准限值（单位：mg/L） 项目 pH COD SS* 氨氮 TP 标准来源 朱家山河 6~9 30 60 1.5 0.3 《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准 *SS执行《地表水资源质量标准》(SL63-94)。 3、声环境质量标准 本项目所在区域属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表11 声环境质量标准限值 类别 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 2 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目清洗废水经大楼配套污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理，两股废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准限值后，接管排入南京高新区污水处理厂进行集中处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准。 表12 南京高新区污水处理厂接管及尾水排放标准 污染物 接管标准（mg/L） 处理后尾水排放标准（mg/L） pH 6～9（无量纲） 6～9（无量纲） COD 500 60 SS 400 20 氨氮 45 8 TP 8 1 2、废气 本项目甲醇、氯化氢排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准；丙酮、DMF排放标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算。 表13 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许 排放浓度 （mg/Nm3） 最高允许排放速率(kg/h) 标准来源 排气筒高度（m） 二级 甲醇 190 75 156 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 氯化氢 100 75 8.8 丙酮* — 75 182.4 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） DMF* — 75 68.4 *根据《制定地方大气污染物的技术方法》规定：生产过程中单一排气筒允许排放率按下式确定： Q=CmRKe； 式中：Q——排气筒允许排放速率，kg/h； Cm——一次/小时环境质量标准浓度限值，mg/m3；丙酮为0.8，DMF为0.3； R——排放系数，排气筒H=75，R=228； Ke——地区性经济技术系数，取值0.5~1.5，南京地区取值1.0。 3、噪声： 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表14 厂界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 标准来源 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期污染物排放总量情况详见表15。 表15 本项目营运期污染物排放总量表（单位：t/a） 类别 污染物名称 产生量 削减量 接管量 排放量 废气 甲醇 0.00040 0.00036 — 0.00004 丙酮 0.00045 0.00040 — 0.00005 氯化氢 0.00078 0.00070 — 0.00008 DMF 0.00008 0.00007 — 0.00001 废水 废水量 350 0 350 350 COD 0.1430 0.0250 0.1180 0.0210 SS 0.0730 0.0054 0.0676 0.0070 氨氮 0.0089 0.0004 0.0085 0.0028 TP 0.0015 0 0.0015 0.0004 固废 生活垃圾 5 5 — 0 各类废液 1.2 1.2 — 0 一次清洗废水 2.3 2.3 — 0 废离子交换树脂 0.003 0.003 — 0 废活性炭 1 1 — 0 废包装瓶 0.05 0.05 — 0 本项目建成后，全厂排放有组织废气甲醇0.00004t/a、丙酮0.00005t/a、氯化氢0.00008t/a、DMF 0.00001t/a，在南京高新区范围内平衡。全厂废水排放量350t/a，其中COD 0.1180t/a、SS 0.0676t/a、氨氮0.0085t/a、TP 0.0015t/a，其中SS和TP纳入南京高新区污水处理厂的总量范围之内，COD和氨氮纳入企业购得排污权指标总量范围内。 固体废物零排放。 |

# 建设项目工程分析

施工期工程分析： 本项目租用南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层现有房屋，施工期工程主要为装修工程，产生的污染物主要为墙面粉刷排放的油漆废气、固体废物、装修噪声以及施工人员产生的生活污水等。 营运期工程分析： 1、工艺流程 本项目研发的诊断试剂产品工作流程如下： 本项目研发的诊断试剂有4种，其研发流程基本雷同，但各诊断试剂其添加原辅料及配比略有不同。因此，本次评价以降钙素原（PCT）为示例，对其研发工艺进行说明，详细如下： （1）配置各类缓冲液 在专门的缓冲液配置台，配置标记缓冲液。各缓冲液的浓度及比例、成分如表16所示。 表16 各类缓冲液浓度及配比（每批次1万人份） 序号 缓冲液名称 成分及含量 1 吖啶酯工作液 0.003mL吖啶酯溶于0.017mL无水DMF中，配置溶液。 2 标记缓冲液 11mL水中，加入碳酸钠0.065g、碳酸氢钠0.035g 3 10%甘氨酸溶液 0.07g甘氨酸溶于水，最后定容至0.7mL 4 0.1M PBS溶液（透析液） 16L水溶液：其中NaH2PO4·2H2O 2.65g/L、Na2HPO4·12H2O 29g/L、NaCl 9g/L 5 储存缓冲液 2200ml 0.1 M PBS溶液中加入50g牛血清白蛋白+2.5mL P300+2.5mL Tween-20，2~8℃储存 6 FITC工作液 称量1.5mg FITC溶于0.3mL 无水DMF中，制成5mg/mL的溶液 7 封闭液 200ml 0.1 M PBS溶液中加入0.2 mL P300+200uL Tween-20，2~8℃储存 注：其他不同诊断试剂缓冲液配置加入甲醇、丙酮或盐酸等。 各类缓冲液配置好以后，开始配置抗体储存液和磁珠储存液，具体配置工艺流程详见图2： 图2 降钙素原（PCT）研发工艺流程图 （2）磁珠储存液的配制 ❶磁珠包被液的配制（抗体包被磁珠） ①活化磁珠：将外购磁珠置于离心管中，待磁珠完全被吸附后弃掉上清液；然后用PBS缓冲液对磁珠清洗三次，弃掉上清液；随后加入25%戊二醛溶液，置于摇床上震荡1h对磁珠进行活化。活化完成后，将离心管置于磁分离架上，待磁珠完全吸附后，弃掉上清液；然后加入PBS缓冲液清洗三次，用磁分离架分离后弃掉上清液，制得磁珠溶液。 该过程会产生S2-1废弃上清液，作为危废拟委托有资质单位进行处置。 ②包被磁珠：用PBS缓冲液稀释磁珠溶液至1mg/mL，随后将PBS缓冲液与封闭液按5:4的比例加入，置于恒温摇床上，37℃，180rpm，孵育2h，取上清液检验合格后，按9:1比例加入封闭液，孵育1h后弃掉上清液。按1:1比例加入 PBS缓冲液进行清洗，弃掉上清液，重复三次。最后加入200mL储存缓冲液Ⅱ，制成磁珠包被液。 该过程会产生S2-1废弃上清液，作为危废拟委托有资质单位进行处置。 ❷标记反应液Ⅱ的配制 ①标记：用标记缓冲液将浓度为5mg/mL的抗体溶液稀释至1mg/mL配置成抗体工作液Ⅱ，然后按照甘氨酸溶液、抗体工作液Ⅱ比例为1:20的体积比例投加，混匀后于37℃水浴30min。 ②透析：随后将该溶液转至透析袋内，置于PBS缓冲液中，每4~6小时更换一次透析液。 该过程会产生S2-2废透析袋和S2-3废透析液，作为危废拟委托有资质单位进行处置。 ❸配制磁珠储存液 将标记反应液Ⅱ与磁珠包被液按照0.06:1的比例混合，再加入PBS溶液进行洗涤两次，弃掉上清液。随后加入储存缓冲液Ⅰ制成磁珠储存液，置于4℃保存。 该过程会产生S2-1废弃上清液，作为危废拟委托有资质单位进行处置。 （3）抗体储存液的配制 ①标记：用标记缓冲液稀释特异性抗体溶液至1mg/mL配制抗体工作液Ⅰ，然后按照吖啶酯工作液、10%甘氨酸溶液、抗体工作液Ⅰ比例为1:6:124的体积比例投加，混匀后于37℃水浴15min。 ②透析：随后将该溶液转至透析袋内，浸泡在PBS缓冲液中将溶液中的盐份、DMF等杂质脱除，每4~6小时更换一次透析液。 ③稀释：取烧杯内透析液进行检验，检测RLU值<2000合格后，将透析袋内液体用储存缓冲液Ⅰ稀释1000倍制成抗体储存液。RLU值≥100000即为合格，若不合格，则该批次做报废处理。 该过程会产生S2-2废透析袋和S2-3废透析液，作为危废拟委托有资质单位进行处置。 （4）包装 磁珠储存液和抗体储存液组成一个试剂盒，每个试剂盒为100人份，一个试剂盒中含磁珠储存液2ml，抗体储存液20ml。 2、物料平衡 本项目研发的诊断试剂有4种，其研发流程基本雷同，但各诊断试剂其添加原辅料及配比略有不同。因此，本次评价以降钙素原（PCT）为示例，对其研发过程进行物料平衡分析，具体详见表17。 表17 配置降钙素原（PCT）阶段物料平衡一览表（单位：g） 入方 出方 1万人份/批次 吖啶酯 0.003 DMF废气 0.09 DMF 0.407 S2-1废上清液 73.9215 水 16011.7 S2-2废透析液 14485 碳酸钠 0.065 S2-3废透析袋 550 碳酸氢钠 0.035 磁珠储存液 205 甘氨酸 0.07 抗体储存液 2020 NaH2PO4·2H2O 42.4 — — Na2HPO4·12H2O 464 — — 氯化钠 144 — — BSA 50.05 — — P300 2.7 — — Tween-20 2.7 — — FITC 0.0015 — — 抗体 5.88 — — 磁珠 50 — — 戊二醛 10 — — 透析袋 550 — — 合计 17334.0115 合计 17334.0115 全年（30批次） 吖啶酯 0.09 DMF废气 2.7 DMF 12.21 S2-1废上清液 2217.645 水 480351 S2-2废透析液 434550 碳酸钠 1.95 S2-3废透析袋 16500 碳酸氢钠 1.05 磁珠储存液 6150 甘氨酸 2.1 抗体储存液 60600 NaH2PO4·2H2O 1272 — — Na2HPO4·12H2O 13920 — — 氯化钠 4320 — — BSA 1501.5 — — P300 81 — — Tween-20 81 — — FITC 0.045 — — 抗体 176.4 — — 磁珠 1500 — — 戊二醛 300 — — 透析袋 16500 — — 合计 520020.345 合计 520020.345 3、营运期污染源分析 （1）废气污染源 诊断试剂研发过程年耗甲醇、丙酮、37%盐酸、DMF分别为1.35kg、1.5kg、2.608kg、0.25kg；类比同类行业，挥发量按30%计，则研发过程年产生甲醇、丙酮、氯化氢、DMF废气量分别为0.40kg/a、0.45kg/a、0.78kg/a、0.08kg/a。 研发过程中，在试剂配置台设置通风柜，对废气进行有组织收集，然后通往活性炭吸附装置进行处理。本项目实验室均设置通风柜，所有产生废气的步骤均在通风柜内进行，所涉及的物料均以克或毫升为单位，操作仪器为玻璃仪器，有较好的密闭性，故本项目营运期几乎没有无组织废气产生。 表18 本项目营运期废气产生及排放情况一览表 种类 排放量 Nm3/h 污染物 名称 产生量 kg/a 产生情况 处理 方法 排放情况 排放标准 达标情况 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量kg/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 研发废气 2000 甲醇 0.40 0.40 0.0008 一级活性炭吸附（处理效率90%） 0.04 0.04 0.0008 190 156 达标 丙酮 0.45 0.45 0.0009 0.05 0.05 0.0001 — 182.4 达标 氯化氢 0.78 0.78 0.0016 0.08 0.08 0.0002 100 8.8 达标 DMF 0.08 0.08 0.0002 0.01 0.01 0.00002 — 68.4 达标 注：本项目诊断试剂的研发，缓冲液配置工作年运行时间为500h。 （2）废水污染源 诊断试剂研发过程清洗废水：该过程产生的第一次高浓度清洗废水作为危废委托有资质单位进行处置，二次以后的清洗废水主要污染物为COD、SS、氨氮和TP，结合建设单位提供的资料和经验总结，这部分废水污染物浓度预计COD 500mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L和TP 5mg/L； 职工生活污水：本项目工作人员20人，生活用水量按80L/人·d计，主要污染物为COD、SS、氨氮和TP。 本项目清洗废水经大楼配套污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理，达接管标准后经市政污水管网排往南京高新区污水处理厂集中处理，经处理达标后排入朱家山河。本项目营运期水污染物产生及排放情况详见表19，全厂水平衡图详见图3。 表19 本项目废水产生及排放情况一览表 种类 废水量（t/a） 污染物 污染物产生量 治理措施 污染物接管量 排放 去向 污染物排放量 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓度（mg/L） 接管量（t/a） 污染物 浓度（mg/L） 排放量（t/a） 诊断试剂研发过程清洗废水 30 COD 500 0.0150 大楼配套污水处理设施 200 0.0060 南京高新区污水处理厂 COD 60 0.0210 SS 300 0.0090 120 0.0036 氨氮 30 0.0009 15 0.0005 SS 20 0.0070 TP 5 0.0002 5 0.0002 生活 污水 320 COD 400 0.1280 化 粪 池 350 0.1120 氨氮 8 0.0028 SS 200 0.0640 200 0.0640 氨氮 25 0.0080 25 0.0080 TP 1 0.0004 TP 4 0.0013 4 0.0013 （3）噪声污染源 本项目营运期主要的噪声源为离心机、粉碎机、风机等。 表20 本项目营运期噪声设备情况一览表 编号 噪声源 噪声源强（dB（A）） 产生位置 处理措施 隔声量（dB（A）） 1 离心机（5台） 85 研发中心 建筑物屏蔽，减震消音，距离衰减 25 2 粉碎机（5台） 90 研发中心 建筑物屏蔽，减震消音，距离衰减 25 3 风机（4台） 90 大楼楼顶 建筑物屏蔽，减震消音，距离衰减 25 （4）固体废弃物 ①诊断试剂研发废弃物：本项目在研发过程产生的废液有废弃上清液(S2-1) 、废透析袋（S2-2）、废透析液（S2-3），且研发过程产生的第一次高浓度清洗废水作为危废处理。根据物料衡算结合企业经验，这部分废液年产生量约1.2t/a，一次清洗废水年产生量约2.3t/a，经收集后委托有资质单位进行处置。 ②废离子交换树脂：本项目纯水制备过程需采用离子交换树脂，该树脂每年定期更换一次，更换下来的废离子交换树脂量约为0.003t/a，委托有资质单位进行处置。 ③废活性炭：本项目所在楼层设有4个通风口，每个通风口前都设有活性炭吸附装置，本项目研发过程产生的废气经通风柜收集后采用活性炭吸附装置进行吸附处理。本项目活性炭每半年定期更换一次，每次更换量约0.5t，因此废活性炭年产生量约1t/a。 ④诊断试剂废包装瓶：根据企业经验，本项目盐酸、甲醇、丙酮、戊二醛、抗体等原辅材料的使用过程，产生的废包装瓶，产生量约0.05t/a。 ⑤生活垃圾：本项目劳动定员20人，生活垃圾年产生量约5t/a。 本项目产生的各类废液、一次清洗废水、废离子交换树脂、废包装瓶以及废活性炭属于危险废物，应分类收集，并按照类别放置于防渗、防漏、防锐器的专用包装物或密闭的容器内，危废暂存场所应及时清洁，并最终委托有资质处理的单位进行妥善处理处置。 结合上述工程分析，根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果。本项目营运期固体废物产生情况详见表21。 表21 本项目营运期固废产生情况一览表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 (t/a) 种类判定 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 办公生活 固态 纸、塑料 5 √ — 《国家危险废物名录》(2008版) 2 各类废液 研发过程 液态 培养基 1.2 √ — 3 一次清洗废水 液态 有机溶剂 2.3 √ — 4 废离子交换树脂 固态 树脂 0.003 √ — 5 废活性炭 固态 活性炭 1 √ — 6 废包装瓶 固态 塑料、玻璃 0.05 √ — 本项目营运期产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况详见表22。 表22 本项目营运期固废分析结果汇总表 序号 名称 属性 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物 类别 废物代码 预测产生量 (t/a) 1 生活垃圾 一般固废 纸、塑料 — — 99 — 5 2 各类废液 危险废物 培养基 — T HW02 276-002-02 1.2 3 一次清洗废水 有机溶剂 — T HW42 900-499-42 2.3 4 废离子交换树脂 树脂 — T HW13 900-015-13 0.003 5 废活性炭 活性炭 — T HW49 900-039-49 1 6 废包装瓶 塑料、玻璃 — T HW49 900-041-49 0.05

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 研发废气 | 甲醇 | 0.40mg/Nm3，0.40kg/a | 0.04mg/Nm3，0.04kg/a |
|  |  | 丙酮 | 0.45mg/Nm3，0.45kg/a | 0.05mg/Nm3，0.05kg/a |
|  |  | 氯化氢 | 0.78mg/Nm3，0.78kg/a | 0.08mg/Nm3，0.08kg/a |
|  |  | DMF | 0.08mg/Nm3，0.08kg/a | 0.01mg/Nm3，0.01kg/a |
| 水 污 染 物 | 清洗废水30t/a | COD | 500mg/L，0.0150t/a | 200mg/L，0.0060t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.0090t/a | 120mg/L，0.0036t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.0009t/a | 15mg/L，0.0005t/a |
|  |  | TP | 5mg/L，0.0002t/a | 5mg/L，0.0002t/a |
|  | 生活污水 320t/a | COD | 400mg/L，0.1280t/a | 350mg/L，0.1120t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0640t/a | 200mg/L，0.0640t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0080t/a | 25mg/L，0.0080t/a |
|  |  | TP | 4mg/L，0.0013t/a | 4mg/L，0.0013t/a |
| 电和离电辐磁射辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 5t/a | 环卫清运 |
|  | 研发过程 | 各类废液 | 1.2t/a | 委托有资质处理的单位妥善安全处置 |
|  |  | 一次清洗废水 | 2.3t/a |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0.003t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1t/a |  |
|  |  | 废包装瓶 | 0.05t/a |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声设备为离心机、粉碎机、风机等，经隔声消音、距离衰减、建筑物屏蔽后，噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用大楼现有房屋进行建设，故施工期工程主要为装修工程和设备迁入调试，施工期较短，工程量不大，因此本项目施工期对周围环境的影响较小。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据《关于南京生物医药谷研发楼一期建设项目功能布局变更环境影响修编报告表的批复》要求：引进企业根据实际需要设置通风柜对实验室废气进行收集，根据废气种类的不同分别采取相应的处理设施：凡涉及微生物相关的实验室须自行设置废气灭活装置，酸碱废气产生量大的实验室由入驻企业自行设置喷淋或水帘装置，产生有机废气的实验室须自行安装活性炭吸附装置。如因场地限制无法安装废气处理装置，则该废气排放企业不得入驻。 本项目研发过程所涉及的化学药品主要为甲醇、丙酮、37%盐酸、DMF，使用时以克或毫升为单位，操作仪器为玻璃仪器，有较好的密闭性，所有产生废气的步骤均在通风柜内进行，故本项目营运期几乎没有无组织废气产生。本项目有组织废气经通风柜收集后采用企业自行安装的活性炭吸附装置进行吸附处理，经处理达标后排入通风管道最终排入大气，排放高度约75m。 本项目活性炭吸附装置由建设单位自行安装，装置后设置废气采样口便于日常环境监测及管理。本项目活性炭吸附装置中的活性炭一次装填量为0.5t，每半年更换一次，待该项目具体投入使用后企业可根据实际研发工况安排定期更换，本项目活性炭吸附装置由建设单位负责进行日常维护。本项目活性炭吸附装置废气处理效率约90%，废气经处理达标后通过75m高排气筒排入大气。本项目废气污染物排放及达标情况详见表23。 表23 本项目营运期废气污染物排放及达标情况一览表 污染物 名称 排放情况 排放标准 达标情况 标准来源 排放量 kg/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 甲醇 0.04 0.04 0.0008 190 156 达标 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 氯化氢 0.08 0.08 0.0002 100 8.8 达标 丙酮 0.05 0.05 0.0001 — 182.4 达标 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91） DMF 0.01 0.01 0.00002 — 68.4 达标 综上所述，本项目营运期废气经活性炭吸附装置吸附处理后可以达到相应排放标准，该措施切实可行，本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变周围大气的环境功能。 2、水环境影响分析 本项目生活污水量为320t/a，主要污染物浓度分别为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、TP 4mg/L。清洗废水量为30t/a，主要污染物浓度分别为COD 500mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L、TP 5mg/L。 本项目清洗废水经大楼配套污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理，达接管标准后经市政污水管网排往南京高新区污水处理厂集中处理，经处理达标后排入朱家山河。 本项目所在大楼实行雨污分流、实验废水与生活污水分流的排水机制。大楼配套污水处理设施排放口设有水质监测点位，并设置明显的标志牌，该污水处理设施主要采用电解反应床+气浮沉淀一体化设备，设备由南京高新药谷开发建设有限公司统一进行建设和维护。该设施具体工艺流程详见图4。 图4 大楼配套污水处理设施工艺流程图 研发废水通过管道集中收集排入调节池中进行均值均量；调节池中的废水通过水泵泵入反应准备池（池内设搅拌装置）中，根据废水中不同酸碱程度，开启不同的加药罐（酸性和碱性加药罐，罐内设搅拌系统），加药罐中的药剂通过加药泵泵入反应准备池；然后反应准备池的废水流入三相三维电解反应床进行处理；待反应结束后，通过水泵泵入气浮沉淀一体设备进一步处理，处理后的浮渣与污泥分别排入浮渣池与污泥池，上清液回流至调节池，浮渣与脱水污泥定期委外处置；气浮沉淀一体设备出水流入pH回调池，回调pH后的废水通过标准化排污口达标接管排放。 南京高新区污水处理厂（由南京高欣水务有限公司运营）设计规模3.0万m3/d。污水处理厂一期1.0万m3/d项目于2007年2月开工建设，2007年12月开始试运行，2008年12月验收，主要接纳南京高新技术产业开发区一期和三期区域的污水。高新技术产业开发区污水处理厂尾水排入朱家山河并执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 本项目所在区域处在南京高欣水务有限公司收水范围之内。南京高新区污水处理厂目前收水总量约为6000~7000t/d，有余量接纳本项目产生的污水。本项目建成后日排放废水量约为1.4t/d，与南京高新区污水处理厂的余量相比，仅占0.05%，而且废水水质简单，对其正常处理几乎没有冲击影响，因此南京高新区污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水。 3、噪声环境影响分析 本项目营运期主要的噪声源为离心机、粉碎机、风机等，单台噪声值85~90dB(A)。 通过预测各噪声设备经降噪措施并经距离衰减后，对厂界噪声的影响值来评述本项目噪声设备对周围环境的影响。声环境影响预测模式如下： （1） LX=LN-LW-LS 式中：LX—预测点新增噪声值，dB(A)； LN—噪声源噪声值，dB(A)； LW—围护结构的隔声量，dB(A)； LS—距离衰减值，dB(A)。 车间墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r—关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0—噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）各声源在预测点产生的声级的合成 （4）多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： 将受噪声影响最大的东厂界作为预测点，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，预测结果详见表24。 表24 本项目营运期噪声预测结果一览表 关心点 噪声源 单台噪声值(dB(A)) 叠加噪声值(dB(A)) 隔声量(dB(A)) 距厂界距离(m) 距离衰减(dB(A)) 贡献值(dB(A)) 东厂界 离心机（5台） 85 92 25 15 23.5 51 粉碎机（5台） 90 97 25 15 23.5 风机（4台） 90 96 25 20 26 本项目营运期夜间不工作，由预测结果可知，厂界噪声贡献值最大值为51dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间≤60dB(A)）的要求。因此厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，本项目营运期对南京高新区管委会规划建设局和周边敏感目标的声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目营运期生活垃圾产生量5t/a，由环卫部门负责统一清运处理； 各类废液产生量1.2t/a，一次清洗废水产生量2.3t/a，废离子交换树脂产生量0.003t/a，废活性炭产生量1t/a，废包装瓶产生量0.05t/a，经分类收集妥善存储后定期委托有资质处理的单位进行妥善安全处置。 企业应设置危险废物暂存场地，对产生的危险废物按照类别放置于防渗、防漏、防锐器的专用包装物或密闭的容器内，并及时交由有资质处理的单位安全妥善处置，同时企业应根据《危险废物转移联单管理办法》中相关要求规定严格落实转移联单制度。企业承诺将尽快和有资质处理的单位签订危废处理协议并交环保局备案。 本项目危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： ①危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并做好清洁工作； ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤本项目危险废物应按照类别放置于防渗、防漏、防锐器的专用包装物或密闭的容器内，储存间一定要进行防渗处理等。 经采取以上措施，本项目产生的各类固体废物均可得到有效处理处置，不对外排放，对周围环境影响较小。 5、清洁生产与循环经济 本项目致力于各类高端生物医药的研究与开发，本项目的建成对于提高我国制药行业整体水平、促进工业现代化建设具有重要意义。 ①生产工艺的清洁性 本项目研发过程中所用仪器主要为玻璃仪器，具有较好的密闭性，废气产生量较小，研发过程中产生废液全部收集委托处理，水污染物产生量较小。 ②原辅材料的清洁性 本项目原辅材料用量以克或毫升计算，消耗量极少，企业对危险化学品贮运和日常管理均制定了严密的安全防范措施及管理制度。所有危险废物均收集后委托有资质处理的单位进行处理，大大降低了对环境的影响。 ③资源能源消耗的清洁性 本项目所有设备都选用节能设备，投入使用后能够节省用电量。整个研发过程通过采取这一系列措施，可以达到了节能降耗的效果。 因此从原辅材料使用、研发工艺等方面综合而言，本项目符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、环境风险分析及控制 （1）项目风险分析 ①因操作失误，设备故障引起原辅材料等流失至大楼配套污水处理设施，影响废水预处理效果。由于该设施所采用废水处理工艺简单，管理不复杂，通常出现瘫痪性故障的概率极低。 ②有毒原料在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄漏，会对周围环境产生较大的影响，特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染。由于一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。 ③有毒原料接触引发人身损伤。此类物质应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用有毒物质时应穿工作服、带口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。 （2）化学品安全管理制度 ①建立公司危险化学品登记制度。各实验室定期登记汇总所使用的危险化学品种类和数量，按要求存档、备查并报当地环境保护行政主管部门。 ②努力改进采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的研发方法和设备，尽可能减少危险化学品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。 ③废气、废液、固体废物、噪声等污染物排放频繁、超出排放标准的实验室，安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态，污染物达标排放。 ④建立企业危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并及时转移至有资质处理的单位进行处置。 （3）实验室设计安全防范措施 ①本项目初步设计应重点考虑工艺、设备的安全可靠性。工艺、设备设计中应预留有足够的安全裕度。 ②对研发过程尽可能隔离操作，加强自动化。尽可能采用自控系统和计算机技术，提高设备的本质安全度，避免作业人员直接接触危险物品。 ③加强通风及设备维修，杜绝设备、阀门连接点的跑、冒、滴、漏。 ④对部分危险设备增设电磁阀等快速隔断装置，一旦出现异常，立即切断入料。 ⑤设备严格地进行气密性和耐压试验检查，并安装安全阀和温度、压力调节、控制装置。 ⑥建立一套规范的操作记录，建立实验设备运行台账，发现问题及时解决。 经采取上述安全防范措施，可将本项目产生的环境风险控制在最低水平。 7. 本项目“三同时”验收一览表 本项目环保投资13万元，占总投资的8.7%。 表25 本项目“三同时”验收一览表 项目名称 南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目 类别 污染源 污染物 治理措施 环保要求 环保投资 （万元） 进度 废气 实验研发 研发废气 经企业自行安装的活性炭吸附装置吸附处理达标后经大楼内置烟道引至大楼楼顶排气筒排入大气，排放高度约75m 达标排放 10 与“主体工程” 同时设计， 同时施工， 同时投入运行 噪声 实验研发 噪声 隔声消音、距离衰减、建筑物屏蔽 达标排放 1 废水 实验研发 生活污水和清洗废水 清洗废水经大楼统一设置的污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理，达接管标准后接入市政污水管网，由南京高新区污水处理厂处理达标后排入朱家山河 达标排放 依托大楼配套 固废 办公生活 生活 垃圾 环卫清运 按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置 — 实验研发 危险废物 暂存于企业设置的危险废物暂存场地，定期委托有资质处理的单位进行安全妥善处理处置 2 绿化 依托大楼现有绿化 — 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） 依托大楼配套 — 总量平衡 具体方案 本项目废水污染物SS和TP纳入南京高新区污水处理厂的总量范围之内，COD和氨氮纳入企业购得排污权指标总量范围内；固体废物排放量为零。 — 区域解决问题 — — 环保投资合计 13

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 实验室 | 甲醇 氯化氢 丙酮 DMF | 经通风柜收集后由企业自行安装的活性炭吸附装置吸附处理，经处理达标后，由大楼内置烟道引至大楼楼顶排气筒排入大气，排放高度约75米 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 本项目清洗废水经大楼配套污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理，达接管标准后经市政污水管网排往南京高新区污水处理厂集中处理，经处理达标后排入朱家山河 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  | 清洗废水 | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 不产生二次污染 |
|  | 研发过程 | 各类废液 | 委托有资质处理的单位 妥善安全处置 |  |
|  |  | 一次清洗废水 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废包装瓶 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声设备为离心机、粉碎机、风机等，经隔声消音、距离衰减、建筑物屏蔽后，噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目由来 南京诺尔曼生物技术有限公司拟投资150万元建设“南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目”，项目位于南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层，租赁南京生物医药谷建设发展有限公司现有房屋用于建设研发中心，租赁合同详见附件3。项目建成投产后可形成降钙素原（PCT）定量测定试剂盒300000人份/年、脂蛋白磷脂酶Lp-PLA2 检测试剂盒45000人份/年、肌酸激酶同工酶 MB(CK-MB)）定量测定试剂盒150000人份/年、N末端-B型利纳肽前体（NT-proBNP）定量测定试剂盒300000人份/年的研发规模。 2、产业政策相符性 本项目已取得南京高新技术产业开发区管理委员会的《企业投资项目备案通知书》（宁高管内备字[2016]5号），详见附件1。 本项目属于国家发展和改革委员会规定的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类第十三类 医药中的“2、新型诊断试剂的开发和生产”，属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中鼓励类第十一类 医药中的“2、新型诊断试剂的开发和生产”，因此本项目符合相关国家和地方产业政策。 3、规划相符性 本项目建设地点位于南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层，具体地理位置详见附图1，用地性质为M2二类工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，因此本项目选址可行，符合南京高新区用地规划。 本项目北侧为中丹生态生命科学产业园二期，西侧为未建设用地（用地性质为二类工业用地），南侧隔新锦湖路为华伯仪器，东侧隔星火路为未建设用地（用地性质为二类住宅用地），具体周边情况详见附图2。中丹生态生命科学产业园一期A座楼内主要为生物医药科技企业，本项目所在楼层为A座13层，全层均被南京诺尔曼生物技术有限公司租赁用于本项目的建设。A座12层和A座14层均为闲置空房，其他楼层有南京禾轩生物技术有限公司（6F）、南京世和基因生物技术有限公司（7F）、南京塞麦尔维斯医疗科技有限公司（8F）、南京轩凯生物科技有限公司（10F）、江苏一可医药连锁有限公司（11F）、南京博瑞思康生物科技有限公司（17F）、南京健安医疗科技有限公司（18F）、南京杰肽生物科技有限公司（19F）、南京杰运医药科技有限公司（21F）、南京科硕生化科技有限公司（21F）、南京药诚医药科技有限公司（22F）和南京高新区管委会规划建设局（9F），因此本项目符合大楼的定位与规划。 4、清洁生产 本项目致力于各类高端生物医药的研究与开发，本项目的建成对于提高我国制药行业整体水平、促进工业现代化建设具有重要意义。本项目原辅材料用量较少，对危险化学品的贮运和日常管理制定了严密的安全防范措施及管理制度。所有设备都选用节能设备。因此从原辅材料使用、研发工艺等方面综合而言，本项目符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、环境风险可控 本项目可能产生的环境风险包括因操作失误导致的原料流失；有毒原料在使用、贮存和运输过程中因意外事故造成泄漏；有毒原料接触引发人身损伤。针对上述环境风险，企业制定了严格的设备检查、职工防护、物料管理等日常管理制度，将上述环境风险控制在最低程度。 6、项目建设地环境质量现状 根据《2014年南京市环境状况公报》，PM2.5年均值为73.8μg/m3，超过国家二级标准1.11倍；PM10年均值为123μg/m3，超过国家二级标准 0.76倍；NO2年均值为54μg/m3，超过国家二级标准0.35倍；SO2年均值为25μg/m3，达到国家二级标准；CO年均值为0.95mg/m3，达到国家二级标准。 根据 2014年长江水质监测年报数据结果分析可知，朱家山河水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准，长江各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，符合功能区划要求。 根据《2014南京市环境状况公报》，本项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，满足该区域噪声功能区划要求。 7、本项目产生的各项污染物均能达标排放 本项目大气污染物主要为甲醇、丙酮、氯化氢、DMF。这部分废气经通风柜收集后采用企业自行安装的活性炭吸附装置进行吸附处理，经处理达标后排入通风管道最终排入大气，排放高度约75m，对周围大气环境影响较小，不会改变周围大气的环境功能。 本项目活性炭吸附装置由建设单位负责进行安装和日常维护，装置后设置废气采样口便于日常环境监测及管理。本项目活性炭吸附装置中的活性炭一次装填量为0.5t，每半年更换一次，待该项目具体投入使用后企业可根据实际研发工况安排定期更换。 本项目废水为生活污水和清洗废水。清洗废水经大楼配套污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理，达接管标准后经市政污水管网排往南京高新区污水处理厂集中处理，经处理达标后排入朱家山河，对周围水环境影响较小。 本项目主要噪声设备为离心机、粉碎机、风机等，经隔声消音、距离衰减、建筑物屏蔽后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 本项目生活垃圾由环卫部门统一清运；各类废液、一次清洗废水、废离子交换树脂、废包装瓶及废活性炭委托有资质处理的单位进行妥善安全处置，同时企业应根据《危险废物转移联单管理办法》中相关要求规定严格落实转移联单制度。本项目产生的各类固体废物均可得到妥善处置，不对外排放，对周围环境影响较小。 8、总量控制分析 本项目建成后，全厂排放有组织废气甲醇0.00004t/a、丙酮0.00005t/a、氯化氢0.00008t/a、DMF 0.00001t/a，在南京高新区范围内平衡。全厂废水排放量350t/a，其中COD 0.1180t/a、SS 0.0676t/a、氨氮0.0085t/a、TP 0.0015t/a，其中SS和TP纳入南京高新区污水处理厂的总量范围之内，COD和氨氮纳入企业购得排污权指标总量范围内。 固体废物零排放。 综上所述，本项目在按环保要求采取各项污染防制措施后，对周围环境影响较小。从环保的角度看，本项目的建设是可行的。 二、建议 ①严格执行环保三同时制度。 ②严格落实各项污染防治措施。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 备案通知书 附件2 营业执照 附件3 租赁协议 附件4 中丹生态生命科学产业园一期项目环评批复 附件5 中丹生态生命科学产业园一期项目阶段性竣工验收批复 附件6 委托书 附件7 声明 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边情况图 附图3 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：南京源恒环境研究所有限公司                                       填表人（签字）：                                                            项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项 目 名 称 | 南京诺尔曼生物技术有限公司中丹园研发中心项目 | 建 设 地 点 | 南京高新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A座13层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 及规模 | 本项目租赁中丹生态生命科学产业园一期A座13层现有房屋，占地面积1525m2，总建筑面积1525m2。 | 建 设 性 质 | ■新建 □改扩建 □搬迁 |
|  | 行 业 类 型 | 生物药品制造[C2760] | 环境保护管理类别 | □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 13 | 所占比例(%) | 8.7 |
| 建设 单位 | 单 位 名 称 | 南京诺尔曼生物技术有限公司 | 联系电话 | 15335144889 | 评 价 单 位 | 单 位 名 称 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 联 系 电 话 | 025-87783362 |
|  | 通 讯 地 址 | 南京高新区星火路10号鼎业大厦E座3、4、5层 | 邮政编码 | 210032 |  | 通 讯 地 址 | 南京市栖霞区马群街道紫东路2号12幢 | 邮 政 编 码 | 210049 |
|  | 法 人 代 表 | 何世彪 | 联 系 人 | 汪胜 |  | 证 书 编 号 | 国环评证乙字第1978号 | 评 价 经 费 |  |
| 建设项目所处 区域环境现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二级 地表水：Ⅳ类 地下水： 环境噪声： 2类 海水： 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河、三湖、两控区 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 ︵ 工业 建设 项目 详填 ︶ | 排放及主要 污 染 物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排 放浓度（1） | 允许排 放浓度（2） | 实际排 放总量（3） | 核定排 放总量（4） | 预测排 放浓度（5） | 允许排 放浓度（6） | 产生量 （7） | 自身 削减量（8） | 预测排 放总量（9） | 核定排 放总量（10） | “以新带老” 削减量（11） | 区域平衡替代本工程削减量（12） | 预测排 放总量（13） | 核定排 放总量 （14） | 排放增减量（15） |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲醇 |  |  |  |  |  |  | 0.00040 | 0.00036 | 0.00004 |  |  |  | 0.00004 |  | +0.00004 |
|  | 丙酮 |  |  |  |  |  |  | 0.00045 | 0.00040 | 0.00005 |  |  |  | 0.00005 |  | +0.00005 |
|  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  | 0.00078 | 0.00070 | 0.00008 |  |  |  | 0.00008 |  | +0.00008 |
|  | DMF |  |  |  |  |  |  | 0.00008 | 0.00007 | 0.00001 |  |  |  | 0.00001 |  | +0.00001 |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 0.0350 | 0 | 0.0350 |  |  |  | 0.0350 |  | +0.0350 |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | 0.1430 | 0.0250 | 0.1180 |  |  |  | 0.1180 |  | +0.1180 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | 0.0730 | 0.0054 | 0.0676 |  |  |  | 0.0676 |  | +0.0676 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  | 0.0089 | 0.0004 | 0.0085 |  |  |  | 0.0085 |  | +0.0085 |
|  | TP |  |  |  |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0.0015 |  |  |  | 0.0015 |  | +0.0015 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 |  |  |  | 0 |  | +0 |
|  | 危险废物 |  |  |  |  |  |  | 0.0004553 | 0.0004553 | 0 |  |  |  | 0 |  | +0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；   2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）；4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# Text boxes

新鲜水

生活用水

制备纯水

南京高新区污水处理厂

损耗80

400

446

46

0.5

320

图3  本项目营运期水平衡图（t/a）

朱家

山河

化粪池

320

进入产品

一次清洗废水和部分废液

二次清洗废水

纯水制备浓水，排入雨水管网

大楼污水处理设施

3.5

30

30

30

12