1  前言	1

1.1 项目由来	1

1.2  项目特点	2

1.3  关注的主要环境问题	2

1.4  环境影响评价的工作过程	2

1.5  环境影响报告主要结论	4

2  总则	5

2.1  评价目的及评价原则	5

2.2  编制依据	6

2.3  评价因子与评价标准	12

2.4  评价工作等级和评价重点	19

2.5  评价范围及环境敏感区	24

2.6  相关规划及环境功能区划	26

3  建设项目概况与工程分析	38

3.1  项目概况	38

3.2  主要原辅材料消耗及产品理化性质	42

3.3项目主要设备情况	49

3.4  公用、储运工程	50

3.5  工程分析	52

3.6污染源分析	73

3.7 本项目“三废”排放情况汇总	81

4  环境现状调查与评价	82

4.1  自然环境概况	82

4.2  区域环境质量现状	87

4.3  区域污染源调查	100

5  环境影响预测与评价	109

5.1 施工期环境影响预测	109

5.2  运营期大气环境影响预测与评价	109

5.3  地表水环境影响评价	121

5.4  地下水环境影响评价	121

5.5  声环境影响预测评价	123

5.6  固体废物环境影响分析	125

6  运营期环境保护措施及其经济技术论证	126

6.1  营运期废气污染防治措施评述	126

6.2 废水防治措施评述	129

6.3 固体废弃物防治措施评述	137

6.4 噪声污染控制措施	138

6.5 环保措施投资及“三同时”	139

7  生物安全和环境风险评价	141

7.1  生物安全分析	141

7.2 环境风险分析	147

7.3小结	152

8 环境影响经济损益分析	153

8.1  项目经济效益分析	153

8.2项目社会效益分析	153

8.3环保经济损益分析	153

9  环境管理与环境监测	155

9.1  环境管理	155

9.2  环境监测	158

10  环境影响评价结论	163

10.1  项目建设概况	163

10.2  项目建设环境可行性	163

10.3  总结论	168

10.4  建议	168

# 1  前言

## 1.1 项目由来

南京高新工大生物技术研究院有限公司于2015年9月，由自然人（陈永、方正等）、南京工业大学资产经营公司共同出资500万元，依托南京工业大学国家生化工程技术研究中心，以先进生物与化学制造替代传统化学制品、生物质资源替代化石资源的核心技术为研发重点，服务领域涉及化工、医药、能源、材料、食品、环境等。

近年来随着国民经济快速增长，人民生活水平逐步提高，为了提高公司竞争力，公司通过调研、论证、研制、市场预测，公司拟投资2200万元，租赁南京高新区生物医药谷加速器2期05栋建筑（整个生物医药谷加速器有9栋楼，总建筑面积约12万平方米），南京高新区生物医药谷加速器位于南京高新区星火北路北侧，永锦路东侧，项目占地面积56492.5平方米，建筑面积116921平方米，建设8栋加速器厂房、1栋综合服务楼（含食堂）及地下车库。项目建成后作为招商平台，用于引进研发办公、医药中间体研发、医药器械研发，承载新药研发及药物制剂中试，医疗器械及诊断试剂研发和生产，以及大型生物研发外包企业项目。

本项目新建微生物技术研发中心。建成后主要用于：开发一条集微生物改造、筛选、发酵、分离与制备一体生物技术产品中试生产线；提供相关产品的技术开发、产品孵化、中试研发等服务；技术开发20项以上，孵化产品10项以上，中试研发5项以上。本项目占地面积1498平方米，租赁建筑物总建筑面积7490平方米，无地下建筑面积。

目前，该项目已获得了南京高新技术产业开发区管委会的备案通知书。备案号（宁高管内备字[2016]14号），详见附件。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》的规定，项目建设必须在工程项目开工建设前提交环境影响报告书，为控制污染、保护环境提供依据。为此，南京高新工大生物技术研究院有限公司2016年6月委托南京科泓环保技术有限责任公司（国环评证乙字第1980号）对该项目进行环境影响评价工作。

在南京高新环境监测站有限公司的配合下实施了环境监测，并在此基础上编制完成了本环境影响评价报告书。

## 1.2  项目特点

我环评机构接受委托后，认真研究项目的有关材料，并进行实地踏勘，初步调研，收集和核实了有关材料，根据分析项目主要特点如下：

（1）项目属于M[7320]工程和技术研究和试验发展，位于南京高新技术产业开发区。

（2）本项目新建研发基地，虽然拟建项目的建设将会对区域的大气环境、水环境、声环境等产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告所提出的减缓措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，所产生的负面影响是完全可以得到有效控制的，并能为环境所接受。环境损益分析结果表明，本项目环境成本、环境系数较低，环境代价较小，具有一定的环境经济效益。

## 1.3  关注的主要环境问题

根据项目的特点、产排污情况、区域环境功能要求和生物医药谷基础设施条件，综合考虑本环评的工作重点是工程分析、环境影响预测及评价、防治措施技术可行性、环境风险评价评价。

⑴ 本项目与国家及地方产业政策和园区规划的相符性问题；

⑵ 本项目的废气、废水、固废、噪声等对环境的影响问题；

⑶ 项目废气、废水、固废、噪声的治理问题；

⑷ 项目涉及微生物发酵，具有一定的环境风险，需关注并防止生物安全和环境风险事故对环境的影响；

⑸项目污染物排放总量区域平衡问题。

## 1.4  环境影响评价的工作过程

项目评价技术路线见图1.4-1。

图1.4-1 评价技术路线图

## 1.5  环境影响报告主要结论

项目的建设符合国家及地方产业政策要求；项目选址位于南京高新技术产业开发区内，符合区域规划；项目工艺成熟，设备先进，物耗、能耗及污染物排放量较低，清洁生产水平属国内先进的生产工艺水平；项目总量可在南京市范围内平衡解决；项目建设和运行过程中要切实落实环评中提出的有关环境保护对策和清洁生产措施，同时严格执行“三同时”制度，做到各污染物的达标排放；经对水体、空气、噪声等周围环境现状评价及影响分析表明，项目周围水体基本符合环境功能区划环境质量要求，空气、噪声均能符合功能区划环境质量要求；对本项目来说，只要企业严格落实各项污染防治措施，对周围环境影响较小，不会降低区域环境功能；本项目需制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，项目环境风险水平是可接受的；同时项目社会效益、经济效益较好，得到了区域公众的广泛支持。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。

# 2  总则

## 2.1  评价目的及评价原则

### 2.1.1  评价目的

通过对项目拟建地污染源和环境质量现状调查，了解项目周边主要污染源排放和环境质量情况；结合项目产生污染物的特征和总量，预测其建成后对周围环境可能造成的不良影响及其影响范围、程度；从总量控制角度分析项目建设的可行性；从环保角度对项目提出的污染防治措施可行性进行分析，最大限度的减轻项目可能对周围环境造成的不利影响；为项目的环境管理和工程建设提供科学依据。

### 2.1.2  评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）早期介入原则

环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址、工艺路线的环境可行性。

（3）完整性原则

根据建设项目的工程内容及其特征，对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价，突出环境影响评价重点。

（4）广泛参与原则

环境影响评价应广泛吸收有关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。

## 2.2  编制依据

### 2.2.1  国家法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（国家主席〔2016〕48号令）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席〔2016〕31号令）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席〔2008〕87号令）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（国家主席〔1996〕77号令）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔1998〕第253号）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号，2011.12.1起实行）；

（10）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（11）《国家危险废物名录》环境保护部和国家发改委令第1号，2016年8月1日起施行；

（12）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委2013第21号令，2013年2月16日修订）；

（13）《关于印发环境影响评价公众参与暂行办法的通知》（环发〔2006〕28号）；

（14）《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号）；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（17）《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》环办函〔2006〕394号，国家环境保护总局办公厅；

（18）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国家发展和改革委员会，2012年5月23日）；

（19）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发〔2007〕15号》，2007.5.23；

（20）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节〔2010〕218号）；

（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（22）《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015.6.1施行）；

（23）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

（24）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）；

（25）《关于加强地方环保标准工作的指导意见》（环办〔2014〕49号）；

（26）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）；

（27）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

（28）《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）；

（29）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号)；

（30）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办[2014]34号

（31）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）。

（32）《环境保护公众参与办法》（2015年9月1日起施行）。

（33）《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346－2004)；

（34）《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》(WS233－2002)；

（35）《病原微生物实验室生物安全管理条例》 国务院2004.11.5

（36）《中国生物制品规程》 2000年版。

### 2.2.2  地方法律法规

（1）《江苏省环境保护条例》（省人大常委会1993年12月29日）；

（2）《江苏省建设项目环境保护管理规范（暂行）》（苏环管[2002]46号）；

（3）《江苏省工业结构调整指导目录》苏政办发〔2006〕140号；

（4）《关于印发〈江苏省环境影响评价现状监测实施细则（试行）〉的通知》 苏环监[2006]13号；

（5）《江苏省排污口设置和规范整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

（6）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]38号令）；

（7）《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）；

（8）《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》（苏环管[2006]98号），2006.7.3；

（10）《南京市建设项目环境准入暂行规定》(宁政发[2015]251号)；

（11）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》苏政发[2007]63号；

（12）江苏省政府《关于推进环境保护工作的若干政策措施》苏政发[2006]92号，2006.7；

（13）《关于进一步加强自然保护区管理工作的通知》（苏政发[2013]25号）；

（14）省政府办公厅转发省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），江苏省人民政府办公厅，2015年11月23日；

（15）《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发[2011]108号）；

（16）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》(苏环办[2011]71号)；

（17）《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34号）；

（18）《关于明确苏北地区建设项目环境准入条件的通知》苏环管[2005]262号文，江苏省环保厅、江苏省发改委、江苏省经贸委；

（19）《江苏省生态红线区域保护规划》苏政办发[2013] 113号文；

（20）《关于进一步规范规划和建设项目环评中公众参与与听证制度的通知》，（江苏省环保厅，苏环办[2011]173号文）；

（21）《南京市生态红线区域保护规划》，宁政发[2014]74号文；

（22）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2011]308号）；

（23）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》苏政办发〔2013〕9号；

（24）关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，苏经信产业﹝2013﹞183号；

（25）《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号）；

（26）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第91号）；

（27）《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》；

（28）《关于引发<工业危险废物产生单位规范化管理实施指南>的通知》苏环办[2014]232号；

（29）关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办[2014]128号）；

（30）关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知（苏环办[2014]148号）；

（31）关于发布江苏省政府核准的投资项目目录（2014年本）的通知（苏环办[2014]23号）；

（32） 关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知（苏环办〔2013〕283号）；

（33）《江苏省大气污染防治条例》，江苏省第十二届人民代表大会第三次会议于2015年2月1日通过，2015年3月1日起施行；

（34）《江苏省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》。

### 2.2.3  编制技术规范

⑴《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 建设项目环境风险评价》（HJ/T 169-2004）；

⑶《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），2008年4月1日；

⑷《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），2010年4月1日；

⑸《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

⑹《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

⑺《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

⑻《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

⑼《职业性接触毒物危害程度分级》（GB 230-2011）；

⑽《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-2009）；

⑾《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

⑿《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》（江苏省环保厅2005年5月）；

⒀《区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求（试行）》，江苏省环境保护厅，2004年3月；

⒁《一般工业固废贮存、处置场地污染物控制标准》（GB18599-2001）；

⒂《危险废物处理处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

⒃《国家危险废物名录》（2016版）（环保部第1号令），国家环保部，国家发改委；

⒄《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

### 2.2.4  项目依据

⑴《关于南京高新工大生物技术研究院有限公司微生物技术研发中心项目可行性研究报告》及相关资料；

⑵ 委托书；

⑶南京高新技术产业开发区管理委员会《关于南京高新工大生物技术研究院有限公司微生物技术研发中心项目备案的通知》（宁高管内备字 [2016]14号）。

## 2.3  评价因子与评价标准

### 2.3.1  环境影响因素识别

在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状的基础上，分析和列出建设项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数。

影响识别应明确建设项目在施工过程、生产运行、服务期满后等不同阶段的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，定性分析建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响，包括有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累积与非累积影响等。对建设项目实施形成制约的关键环境因素或条件，应作为环境影响评价的重点内容。

项目施工期和营运期的环境影响因子识别见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因子识别

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土 壤 | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 | 环境卫生 | 人群健康 | 就业机会 | 科技与经济发展 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 基础开挖 | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 汽车运输 | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械运转 | × | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 施工机械维修 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ★ | ★ |
|  | 建筑剩余固体废物 | × | × | × |  | × | × |  |  | × | × | × | × | × |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | × | × |  | × |  |  |  | × |  | × | × | × |
|  | 施工人员生活污水 | × |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
| 营运期 | 生活污水排放 | × |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | ⊕ | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 工艺废水排放 | × |  | × | ⊕ | × | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 有毒有害物管理 与使用 | × | × | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 风险事故 | × | ⊕ | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
| 项目总体影响 | × |  | × |  |  |  |  |  | × |  | ⊕ | ★ | ★ |

图例：×——无影响；负面影响—— 轻微影响、○ 较大影响、● 有重大影响、⊕ 可能；★——正面影响

### 2.3.2  评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。项目评价因子具体见表2.3-2。

表2.3-2  项目评价因子一览表

| 评价项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、VOCS、氯化氢、氨 | 甲醇、二氯甲烷、四氢呋喃、氯化氢、氨、VOCS | 氯化氢、氨、VOCS（甲醇、二氯甲烷、四氢呋喃加入VOCS计） |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类 | COD、氨氮、总磷、SS | COD、氨氮、总磷、SS、石油类 |
| 地下水 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群 | / | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | / | / | 固废排放量 |
| 土壤 | PH、汞、镍、砷、镉、铬、铅、铜 | / | / |

### 2.3.3  环境影响评价标准

#### 2.3.3.1 环境功能区别

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | 园区内 | 二类区 | 二级（GB3095-2012） |
| 水环境 | 朱家山河 | Ⅳ类区 | Ⅳ类（GB3838-2002） |
|  | 长江 | Ⅱ类区 | Ⅱ类（GB3838-2002） |
| 声环境 | 四周厂界 | 工业区 | 3类（GB3096-2008） |
| 生态环境 | 项目所在地不在《南京市生态红线区域保护规划》划定的管控区范围内 |

#### 2.3.3.2  质量标准

（1）大气

SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；VOCS执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）表1中标准限值；氯化氢、甲醇、氨参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”；四氢呋喃、异丙醇参照前苏联居住区浓度限值；二氯甲烷参照《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1-2007表1工作场所空气中化学物质容许浓度，具体标准值见表2.3-3。

表2.3-3  环境空气质量标准（mg/Nm3）、

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.5 |  |
| NOx | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| 甲醇 | 一次 | 3 | 技术上引用《工业企业设计卫生标准(TJ36—79，已被替代)》居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 日均 | 1 |  |
| 氨 | 一次 | 0.2 |  |
| 氯化氢 | 一次 | 0.05 |  |
|  | 日均 | 0.015 |  |
| 四氢呋喃 | 最大一次 | 0.2 | 技术上引用《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》 |
|  | 日平均 | 0.2 |  |
| 异丙醇 | 最大一次 | 0.6 |  |
|  | 日平均 | 0.6 |  |
| 二氯甲烷 | 一次值 | 5.97 | 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》GBZ 2.1-2007表1工作场所空气中化学物质容许浓度[1] [2] |
|  | 日平均 | 1.99 |  |
| VOCs | 8小时均值 | 0.6 | 室内空气质量标准（GB/T18883-2002） |

注：[1]根据以下公式（《大气环境标准工作手册》国家环保局科技标准司编，1996年第一版，推荐公式）计算环境质量标准（二级）一次值：

lnCm=0.607lnC生－3.166（无机化合物）

lnCm=0.470lnC生－3.695（有机化合物）

lnCm=0.0426lnC生－0.28（脂肪族和芳香烃）

lnCm=0.702lnC生－1.933（氯烃类）

其中：Cm------环境质量标准（二级）一次值，mg/m3；

C生-----中试大楼容许浓度限值，mg/m3。

根据GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》表1工作场所空气中化学物质容许浓度，最大允许浓度乙酸乙酯为200mg/m3、二氯甲烷为200mg/m3根据以上计算公式得到相应物质的一次浓度数值，详见表格。

[2]小时浓度标准以日平均浓度限值的三倍作参照标准。

（2）地表水环境质量标准

本项目排水采用污水和雨水完全分流制，其雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目生产废水经区内污水站预处理后排入高新区北部污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经朱家山河排入长江。

根据江苏省地表水(环境)功能区划，项目最终纳污水体朱家山河和长江分别执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的Ⅳ类和Ⅱ类水质标准。SS参照执行水利部试行标准具体标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的四级、二级标准。见表2.3-4。

表2.3-4  地表水环境质量标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅱ类标准限值 | III类标准限值 | IV类标准限值 | V类标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 |
| 2 | COD | ≤15 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |  |
| 3 | BOD5 | ≤3 | ≤4 | ≤6 | ≤10 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.4 |  |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 |  |
| 7 | SS | ≤25 | ≤30 | ≤60 | ≤150 | 《地表水资源质量标准》（SL63-94） |

（3）声环境

项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类声环境功能区限值，环境噪声限值列于表2.3-5。

表2.3-5  声环境质量标准（dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类区 | ≤65 | ≤55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |

（4）地下水

项目所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）进行分级评价，具体标准值见表2.3-6。

表2.3-6  地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 5.5~6.5 8.5~9 | <5.5 >9 | 《地下水质标准》 （GB/T14848-93） |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 |  | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |  |
| 4 | 氨氮 |  | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |  |
| 5 | 总大肠杆菌 | 个/L | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |  |
| 6 | 细菌总数 |  | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | ≤1000 |  |

（5）土壤

评价区土壤执行《土壤环境质量标准》中二级标准，具体值见表2.3-7。

表2.3-7  土壤环境质量标准值（单位mg/kg，pH无量纲）

| 项目 标准 | pH | 铅 | 铜 | 砷 | 汞 | 铬 | 镉 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB15618-1995二级 标准限值≤ | <6.5 | 250 | 50 | 40 | 0.3 | 150 | 0.3 | 50 |
|  | 6.5~7.5 | 300 | 100 | 30 | 0.5 | 200 | 0.3 | 100 |
|  | ＞7.5 | 350 | 100 | 25 | 1.0 | 250 | 0.6 | 100 |

#### 2.3.3.3  排放标准

（1）废气

本项目大气污染物氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，异丙醇、四氢呋喃参照执行根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)推算值；氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1和表2标准； VOCs（以非甲烷总烃计）参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（江苏省地方标准，DB32/3151-2016）表1执行。

表2.3-7  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 | 无组织排放监控浓度限值* | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级标准(kg/h) | 监控点 | 浓度(mg/m3) |  |
| 氯化氢 | 100 | 25 | 0.43 | 周界外浓度最高点 | 0.20 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
| 异丙醇 | / | 25 | 6.48 |  | 0.6 | 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》计算得出Q=CmRKe (R15/20/25m取值6/12/22，Ke取0.85) |
| 四氢呋喃 |  | 25 | 2.04 |  | 0.2 |  |
| 氨 | / | 25 | 8.7 |  | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1和表2标准 |
| 臭气浓度 | 1500 （无量纲） | 25 | -- |  | 20（无量纲） | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、2，确定25米高排气筒最高允许排放速率使用内插法 |
| VOCs | 80 | 25 | 26 |  | 4.0 |  |
| 甲醇 | 50 | 25 | 13.1 |  | 1.0 |  |
| 二氯甲烷 | 60 | 25 | 2.0 |  | 4.0 |  |

注*：无组织排放监控浓度限值执行一次值。

（2）废水

项目实行雨污分流，废水经园区内污水处理站处理后，接管至高新区北部污水处理厂，污水厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，高新区北部污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后尾水排入朱家山河，见表2.3-9。

表2.3-9  接管园区污水处理厂废水排放标准（mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | 园区接管标准 | 污水处理厂尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 标准来源 | 标准值 | 标准来源 |
| 1 | pH | 6～9 | 高新区北部污水处理厂接管标准 | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 |
| 2 | COD | ≤500 |  | ≤50 |  |
| 3 | SS | ≤400 |  | ≤10 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤45 |  | ≤5 |  |
| 5 | 石油类 | ≤30 |  | ≤1.0 |  |
| 6 | 总磷 | ≤8 |  | ≤0.5 |  |
| 7 | BOD5 | ≤300 |  | ≤10 |  |

（3）噪声排放标准

项目厂界营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表2.3-11。

表2.3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准（dB(A)）

| 标准值 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

（4）固废

一般工业固体废物贮存《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（公告2013年第36号），危险固废在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告2013年第36号）中相关规定。

## 2.4  评价工作等级和评价重点

### 2.4.1  评价工作等级

#### 2.4.1.1  大气

本项目排放的废气污染物主要为：①有组织排放的氯化氢、二氯甲烷、VOCS等；②无组织排放的VOCs等。

根据HJ2.2-2008中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，根据推荐模式分别计算各污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

经计算，P最大小于10%。

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中对评选择推荐模式中的估算模式确定本项目的大气环价工作的分级要求，境影响评价等级。根据工程分析，选择正常排放量发生变化及其排放参数，采用估算模式计算其在简单平坦地形、全气象组合情况条件的最大影响程度和最远影响范围，本项目各污染因子中 Pi 值小于 10%，即Pmax<10%；此外，本项目不属于高能耗行业的多源项目，评价范围内区域环境敏感性、生态脆弱性一般，尚存一定环境容量，所排放污染物对人体健康及生态环境的危害一般，综合上述因素，根据导则判定大气评价等级为三级。

表2.4.1-1  大气环境影响评价工作级别判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距场界最近距离 |

#### 2.4.1.2  地表水

项目建成后，废水最大排放量为4.35m3/d；本项目接管废水排放执行园区接管标准，同时需满足园区污水厂接管要求后进入园区污水管网，纳入园区污水处理厂进行集中处理，处理达尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B标准后排入朱家山河，最终排入长江。

该项目的废水水质较简单，排放量较小，且不直接排入环境，污根据水处理依托城市污水处理系统，《环境影响评价技术导则-地面水环境》有关规定，本评价地表水环境影响评价工作等级定为三级，将引用高新区北部污水处理厂环评结果，对地表水环境影响做一般性评述，仅分析项目污水接入城市污水处理厂的可行性。

#### 2.4.1.3  地下水

《环境影响评价技术导则 地下水环境》根据，（HJ610-2016） 建设项目属于科学研发和中试放大，与该导则附录 A 中 164、研发基地中含医药、化工类等专业中试内容的报告书项目行业分类相近，参照该分类确定为Ⅲ类建设项目。Ⅲ类建设项目对地下水环境影响评价等级划分，根据建设项目场址的地下水环境敏感程度确定。建设项目场址地下水环境敏感程度为不敏感，确定地下水环境影响评价等级为三级。

建设项目场址地下水环境敏感程度为不敏感，确定地下水环境影响评价等级为三级。

本项目地下水环境影响评价等级具体判定依据详见表2.4.1-3、表2.4.1-4。

表2.4.1-3 地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.4.1-4  污水水质复杂程度分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 2.4.1.4  噪声

根据《市政府关于批转市环保局<南京市声环境功能区划分调整方案>的通知》（宁政发[2014]34 号），建设项目所在地为 3 类标准适用区域，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中5.2.4“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下（不含 3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。”因此，确定本项目的噪声影响评价等级为三级。

#### 2.4.1.5  风险

本项目涉及的生物因子主要有：大肠杆菌、木醋杆菌以及酵母粉，根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010），并参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中附录 A 表 1中对物质危险性的规定以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目主要可燃、易燃物质为乙醇、苯、乙酸乙酯、石油醚等，毒性危害较大的物质为苯、乙醇、乙酸乙酯、石油醚，本项目建成后，全厂生产场所、贮存场所均不构成重大危险源，建设项目位于南京高新区内，周边均为工业企业，不属于导则中规定的环境敏感区。因此，根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果、环境敏感程度等因素，确定本次环境风险评价工作等级为二级，即定量分析。判定依据见表 2.4.1-4。

表2.4.1-4  评价工作级别判定表

| / | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

#### 2.4.1.6  生态

根据《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ 19-2011）》评价等级是以影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。生态影响评价工作等级划分见表 2.4.1-5。

表2.4.1-5 生态影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积 2km2～20km2 或长度 50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目租用南京高新技术产业开发区现有已建标准厂房进行建设，不新增占地，项目所在地为工业用地，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。根据表 2.4.1-5 中的划分依据，生态评价等级确定为三级。

### 2.4.2  评价时段

项目评价时段为施工期和营运期两个时段。

### 2.4.3  评价内容

本次环评主要工作内容有：建设项目概况与工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、社会稳定风险评价、环境风险评价、环境保护措施及其经济、技术论证、清洁生产与循环经济、污染物排放总量控制、环境影响经济损益分析、环境管理与环境监测、公众参与、产业政策、规划相符性及选址合理性分析。

### 2.4.4  评价重点

根据项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

（1）突出工程分析，合理确定生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为环境影响预测分析和提出污染防治措施提供依据。

（2）从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价，在此基础上，提出进一步的对策建议。

（3）根据项目污染防治措施、周围环境特点、环境影响预测结论及公众参与意见，认真分析项目选址的环境可行性。

## 2.5  评价范围及环境敏感区

### 2.5.1  评价范围

根据项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表2.5-1，大气评价范围、风险评价范围见图2.5-1。

表2.5-1  项目环境影响评价范围汇总表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 区域污染源调查 | 重点调查评价范围内园区各主要工业企业 |
| 大气环境影响评价 | 以项目厂址为中心点，以2500m为半径的圆形区域 |
| 地表水环境影响评价 | 北部污水处理厂尾水排放口上游500m至下游2500m内 |
| 噪声环境影响评价 | 项目厂界外200m范围内 |
| 风险评价 | 大气环境风险评价范围定为距离源点3000m； 地面水环境风险评价范围同地表水环境影响评价范围 |
| 地下水 | 项目周边6km2范围内 |
| 生态环境 | 项目外扩2km包含区域内 |
| 总量控制 | 南京高新技术产业开发区内平衡 |

### 2.5.2  环境敏感区

项目位于南京高新区高新技术产业开发区生物医药谷加速器2期内，属于南京高新技术产业开发区规划中工业用地。根据调查，项目环境保护目标详见表2.5-2和图2.5-1。

表2.5-2  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 规模（人口/户数） | 环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 南京金陵学院 | SE | 800 | 20000人 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 会展中心 | SE | 100 | / |  |
|  | 永丰社区 | NW | 800 | 1750 |  |
|  | 裕民家园 | SW | 700 | 1000人 |  |
|  | 陆军指挥学院 | SW | 1200 | / |  |
|  | 板桥社区 | SW | 2100 | 5243人 |  |
|  | 新城香溢紫郡 | SE | 600 | 6000人 |  |
|  | 信息工程大学 | NE | 1800 | 16000人 |  |
| 水环境 | 朱家山河 | W | 3700 | 小型 | （GB3838-2002）Ⅳ类水体 |
|  | 长江 | N | 3500 | 中型 | （GB3838-2002Ⅱ类水体 |
| 声环境 | 厂界四周 | / | / | / | （GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水环境 | 周边2.5km内无地下水环境保护目标 | / | / | / | （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 生态 | 龙王山风景区 | E | 250 | 总面积（二级管控区）22.06平方公里 | 自然与人文景观保护 |

## 2.6  相关规划及环境功能区划

### 2.6.1 《南京市城市总体规划修编（2007-2030）》

《南京市城市总体规划（2007年—2020年）》提出了经济发展目标：坚持创新驱动，大力推进经济结构战略性调整和升级。提高第一产业的发展效益，发展都市型农业和休闲农业；加快第二产业的结构升级，提高自主创新能力和发展质量；加快第三产业特别是生产性服务业的发展，逐步形成以现代服务业为主的产业结构，提升城市产业综合竞争力。

《总规》提出了产业经济发展战略任务：积极调整产业结构，优化空间布局，实施“调高、调轻、调优”产业发展策略，到2020年，三次产业结构优化为1：43.5：55.5。

其中第二产业主要发展方向：推进工业结构优化升级，打造长江三角洲先进制造业基地。南京未来产业发展的重点是对现有石油化工、钢铁冶金、电子信息、交通运输和装备等五大优势产业进行优化，通过加大科技研发力度，发展精细化工，改革钢铁生产工艺，优化交通运输方式等手段，实现南京传统优势产业的升级转型。另一方面，积极开拓新能源、新材料、生物技术和医药、节能环保装备、航空航天等新兴产业，不断优化工业产业经济结构，调整轻重工业比例加大自主创新力度，构筑以新兴高新技术产业为先导、先进制造产业为主导的工业产业体系。

在产业布局方面：以主城为核心的约10km半径范围内，以发展现代服务业为主，主城以外二环高速以内10-20km半径范围内，以发展现代服务业和高新技术产业为主；二环以外三环之内20-40km半径范围内，以发展先进制造业和现代物流等产业为主；40km半径外的远郊区县，依托新城和新市镇的产业园区发展先进制造业。

### 2.6.2与南京高新技术开发区总体规划相符性

#### 2.6.2.1南京高新技术产业开发区概况

南京高新区始建于1988年9月，1991年3月被国务院批准为全国首批、江苏首家国家高新区，批准规划面积16.5平方公里，批准的四至范围为北起龙王山北麓，西至宁启铁路，南临京沪铁路，东至宁扬一级公路，分三期建设。

一期建设4.88平方公里，四至范围为：东起大桥北路，南连东南大学，西至朱家山河、永锦路，北接南京大学，由3.2平方公里产业区起步区和1.68平方公里产业区组成，以高压走廊为界。目前产业区一期已形成电子信息、新材料、生物医药、光机电一体化等高新技术产业群体。

南京高新区二期为泰山园区，面积8.27平方公里，四至范围为：北至东大路、东北至大桥北路、西至朱家山河、西南至浦珠路，由京沪铁路和梅桂营铁路分成西北、东北和西南三个组团。三期范围主要为产业用地、研发用地、公共设施用地和部分生活居住用地。

南京高新区三期位于园区一期、二期西部，规划总面积为4.36平方公里，规划范围为：浦泗路以北，宁启铁路以东，浦珠大道以西的用地（除去陆军指挥学院和舟桥旅）以及永锦路、经十北路与浦珠大道之间的用地。三期与1.68平方公里的产业区一期之间以扬子专用线及规划中的浦珠大道相隔，南部为浦泗路和津浦铁路，西部为宁启铁路和规划中的宁淮高速公路，东北部为龙王山风景区和盘城镇。

高新区四期规划范围为东至宁淮高速公路、南至朱家山河、西至滁河、北至万家坝路，规划面积约17.57平方公里。功能定位为：打造具有国际水准、国内一流的轨道试验研究基地，以轨道车辆、汽车零部件、新能源、环保新材料及生物医药产业为主导的高科技产业园区。

结合国家产业导向和南京市产业发展要求，2013年，南京高新区管委会规划设立高新区龙王山周边地区、盘城工业园启动区，以满足高新区发展的空间需求。龙王山周边地区位于浦泗路以北、万家坝路以南、浦珠大道以东、江北大道以西，规划面积约13平方公里，功能定位为以龙王山公园及教育科研设施为依托，兼具生活和生产功能的城市综合片区。盘城工业园启动区西起宁启铁路，东至江北大道，北至浦口区行政界线，南至万家坝路，规划面积约3.47平方公里总体定位为以高新技术产业为主导、兼具生产服务和生活配套功能的城市综合片区。

南京软件园，作为中国软件名城“特色北翼”，原本位于南京高新区内，规划面积5.4平方公里。为适应软件产业更高标准发展的现实要求，在南京市委、市政府大力支持下，高新区在长江之滨打造南京软件园新区，并于2012年编制了《南京软件园控制性详细规划》。

南京紫金（高新）科技创业特别社区于2011年7月由南京市委、市政府批准设立，用地总面积2.42平方公里，规划范围为东至虎桥路、南至滨江大道、西至石塘东路、北至丰字河路（中心大道）。

目前高新区已委托编制南京高新技术产业开发区新一轮规划环评，规划环评于2016年12月取得批复，文为宁环建[2016]55号。四期规划范围调整为东至宁连高速、西至汤盘路（规划），北至万家坝路、南至永新路，调整前后本项目仍位于四期规划范围内。

#### 2.6.2.2产业定位

南京高新区规划总面积为53.63 km2，包括NJJBb060规划单元（产业区四期）、NJJBb040规划单元（产业区核心区）、NJJBb020规划单元（盘城片区）、NJJBc010规划单元（泰山片区）、NJJBd040& NJJBe040& NJJBe030（软件园西区及紫金特区）等片区。各片区规划面积及四至范围见表2.6-1，各片区规划功能见表2.6-2，本项目片区规划图见附图2.6-1。

表2.6-1 各片区规划范围

| 产业片区 | 规划面积 | 四至范围 |
| --- | --- | --- |
| 产业区核心区 | 21.06 km2 | 即NJJBb040规划单元四至范围：东至江北大道、西至宁连高速，北至万家坝路、南至东大路-扬子铁路线-浦六路-浦泗路-龙泰路-解放路-永丰路一线 |
| 产业区四期 | 9.11 km2 | 即NJJBb060规划单元四至范围：东至宁连高速、西至汤盘路（规划）、北至万家坝路、南至永新路 |
| 盘城片区 | 3.82 km2 | 为NJJBb020规划单元的高新部分，四至范围为：南至万家坝路，西至浦六路，东至江北大道，东北至浦口区行政边界 |
| 泰山片区 | 6.01 km2 | 为NJJBc010规划单元的高新部分，四至范围为：朱家山河-浦珠北路-江北大道-扬子铁路线-火炬南路-铁桥路合围区域 |
| 软件园西区 | 11.21 km2 | 包括NJJBd040规划单元中浦滨路-五桥连接线-横江大道-团结路-慧谷路-园创路合围区域； NJJBe030规划单元中浦乌路-绿水湾路-横江大道-五桥连接线合围区域； NJJBe040规划单元中浦乌路-虎桥路-横江大道-绿水湾路合围区域 |
| 紫金特区 | 2.42 km2 | NJJBe040规划单元中浦滨路、园腾路、滨江大道、虎桥路围合区域 |

表2.6-2 各片区规划目标

| 片区编号 | 规划目标 |
| --- | --- |
| NJJBb040& NJJBb060 （产业区核心区及四期片区） | 发展目标为依托高新区产业基础和创新型企业，发展成为南京江北新区重要的组成部分，实施“产业转型示范策略”的重要空间载体；功能定位为江北新区科技创新先导区、产业转型引领区和产城融合示范区。 |
| NJJBb020（盘城片区） | 总体定位为地区级公共服务中心和复合高效的宜居生活片区。 |
| NJJBc010（泰山片区） | 完善公共服务设施、交通设施、市政基础设施配套，发挥城市旧区更新的示范引导作用，建设城市更新示范地；改造人居环境，打造绿色生态宜居城区，打造生态宜居生活区。 |
| NJJBd040& NJJBe040& NJJBe030 （软件园西区及紫金特区） | 以软件研发、新兴产业孵化培育、商办混合为主要功能，打造江北产业转型的前沿地带、三桥科创板块的商务中心、科教功能的集聚地、宜居宜业宜游的综合功能组团。 |

本项目位于NJJBb040& NJJBb060产业区核心及四期片区，符合片区产业定位。

#### 2.6.2.3综合交通规划

（1）区域交通

公路：南京高新区交通便利，道路四通八达，区内主要交通干线有宁连高速、江北大道、104国道、浦珠大道、过江通道等。其中宁连高速是高新区与六合雄州机场、禄口国际机场连接的通道；江北大道作为长江大桥连接线，是高新区与南京主城联系的最短通道；高新区通过104国道和浦泗公路实现与仙林地区的快捷联系；浦珠大道南接宁六高速，北接六合雄州，是未来高新区的主要过境交通通道；纬七路、纬三路过江通道沟通长江南北两岸，是高新区面向主城区发展的触媒。

轨道：通过高新区的轨道交通3号线和S8号线已开通。3号线沟通铁路林场站、高新区软件园、浦口桥北片区、南京火车站、南京南站，成为高新区加强与江南主城和江北沿江地区联系的重要方式。江北轻轨线沟通珠江、浦口中心区、高新区、大厂、雄州地区，是江北沿江地区的客运走廊。林场铁路枢纽站连接京沪铁路、宁启铁路和城市轨道交通3号线，是江北地区最重要的交通枢纽。江北公路客运枢纽直接服务于苏北、安徽、河南客流，对外交通换乘便捷度大大提高。

（2）内部交通

高新区区内部已建成和在建的道路主要有万家坝路、星火路、六浦路、高新路、学府路、火炬路、浦泗路、永锦路、高科路等，正初步形成“九纵六横”的次干路结构。

#### 2.6.2.4市政工程设施规划

（1）给水工程规划

南京高新区用水主要由南京市江北给水管网供应，主要依托浦口水厂供水，浦口水厂以长江为水源，现状供水规模为15万立方米/日。区内铺设输、配水管管径为Φ200mm-Φ1000mm。水质符合GB5749-85国家饮用水标准。

（2）污水工程规划

高新区内生产和生活污水排入三座在运行污水处理厂，分别为：南京高欣水务有限公司、桥北污水处理厂、珠江污水处理厂。另有一座北部污水处理厂，预计近期投入运行。

南京高欣水务有限公司：位于南京高新区内朱家山河以东、浦泗路以南；现状规模为6000立方米/日，目前已接纳水量约5000立方米/日；服务范围为星火路以西、沪陕高速以东南、浦泗路-惠达路以北的区域（不包括陆军指挥学院）的生产、生活污水；目前南京高欣水务有限公司的区内的服务范围管网已敷设完备。采用CAST周期循环活性污泥处理工艺，经污水厂处理后，尾水排入朱家山河。为积极响应省政府《关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（苏政发[2012]24号）中：“推进实施城镇污水处理工程，完善城镇污水收集管网，提高污水收集率，全面提高污水处理厂排放标准。”的相关要求，南京高欣水务有限公司已污水厂进行了提标改造建设，污水处理厂水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准提高到一级A标准，减少污染物的排放，缓解区域地表水环境容量的压力。

桥北污水处理厂：位于南京高新区外的滨江大道与朝阳河交叉口西北角。现状已建规模为10万立方米/日，目前已接纳65000立方米/日。服务范围为高新区建成区宁六路以西、星火路以东、学府路以南、浦泗路以北的生产、生活污水，目前与污水厂相配套的污水主干管网已初步建成。采用“改良型A2/O工艺”＋“曝气生物滤池工艺”作为污水处理工艺的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水经过处理达标后，尾水排入石头河。

北部污水处理厂：位于南京高新区外的朱家山河与跃进河交汇处以东的三角地块，一期（2015年）已建规模2.5万立方米/日、二期（2020年）拟建规模4.5万立方米/日，现状暂未运行。污水厂主要服务范围为产业区四期和盘城片区内的工业企业废水和居民生活废水，其中生活污水1.0万立方米/日、工业废水1.5万立方米/日。目前服务范围（产业区四期、盘城）内污水管网正在敷设过程中；污水处理采用“调节水解+倒置A2O+化学除磷+纤维转盘过滤”处理工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入朱家山河。本项目废水最终接入北部污水处理厂。

珠江污水处理厂：位于浦口区珠江镇新合村，现状一期、二期总处理规模达8.0万m3/d的污水处理设施扩建工程，现状已接管水量约44000m3/d；服务范围为东至七里河，西至宁淮高速（三桥），南至长江，北至老山（沿山大道），服务面积约90平方公里，包含软件园西区及紫金特区；目前服务区内高新区范围的污水管网已基本完备；污水厂采用MSBR工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排放标准的一级A标准后排至长江。

敷设至拟建项目所在地。

（3）雨水工程规划

目前高新区内已有基本的雨水管网，实行了“雨污分流”的排水体制，雨水管道沿道路布置，分片收集，雨水经雨水管道收集后就近、分散、重力流排入附近河流和排水沟。

（4）供热燃气工程

高新区于2009年10月开始启动“高新区热力中心锅炉停用”项目，南京高新区与华能电厂签订了供汽协议，投资约4000万元铺设了华能电厂至高新供热管网的DN450供热管道15公里，于2010年9月建成并通汽，与此同时关停全部9台锅炉，将供热中心输煤场改造为职工活动中心。通过实行集中供气、供热，不仅变点源治理为集中治理、减少了投资，而且有效的控制了污染物的排放总量。

高新区的天然气气源引自六合区龙池天然气门站，采用次高压（1.6MPa）管道接入区内，在高新区设立2座高中压调压计量站（大桥站、高新站），通过降压、加臭、计量进入城市燃气中压管网（0.2MPa）。次高压管线出门站DN600管道在江北大道路西沿江北大道向南至大桥、高新高中压调压站，沿途设大厂高中压调压站。

目前高新区集中供气、供热率已经达到100%。

#### 2.6.2.5环境保护规划

（1）水环境

①依托区域自来水厂，实施集中供水，节约用水，提高用水效率，提倡和加强中水回用。

②实施雨污分流制，污水进污水厂集中处理，达标排放。建设用地开发建设同时，完善分流制污水管道，提高管网覆盖率，及时进入污水厂处理。适时实施污水深度处理项目，在二级处理的基础上进行污水三级处理，削减氨氮、总磷等污染物排放量。

③有计划地对区内河道、干渠、支渠进行清淤和疏浚，改善生态水环境。

（2）空气环境

进行集中供热、供气。调整能源结构，推广使用清洁高效能源，提高除尘效率，减少烟尘对空气的污染。结合区内绿化建设、选择抗污染树种、发展植物净化，改善空气环境质量。

（3）固体废物

加强固体废物处理，减量化优先、资源化为本、无害化处置、市场化运作，对危险固废应尽量通过焚烧或化学处理等无害化方法处理。

（4）噪声与振动影响

制定噪声控制区建设计划，逐步扩大噪声控制区的覆盖率。

加强交通噪声的监控与管理，对噪声允许限度加以控制。

铁路沿线加强围挡防护，进一步减小周边用地振动影响。

### 2.6.4南京高新技术产业开发区控制性详细规划环境影响报告书

#### 2.6.4.1规划描述

本次规划总面积为53.63平方公里，包括NJJBb060规划单元(产业区四期)、NJJBb040规划单元(产业区核心区)、NJJBb020规划单元(盘城片区)、NJJBc010规划单元(泰山片区)、NJJBd040, NJJBe040, NJJBe030(软件园西区及紫金特区)。NJJBb040,  NJJBb060规划单元(产业区核心区及四期片区)功能定位为软件研发、先进制造业、生物医药、北斗产业和研发拓展;NJJBd040, NJJBe040, NJJBe030规划单元(软件园西区及紫金特区片区)功能定位为构建以新兴产业研发、孵化培育为主导功能的，活力、生态、宜居的科技创业示范区;NJJBb020规划单元(盘城片区)、NJJBc010规划单元(泰山片区)规划单元功能定位为完善城市基础设施，改造人居环境，发展教育科研设施，建设城市综合功能组团。

《报告书》在总结区域发展历程、环境现状调查和回顾性评价的基础上，开展了规划的协调性分析，识别了规划实施的主要资源环境制约因素，分析了规划实施对区域大气环境、地表水环境、生态环境等方面的影响，开展了环境风险评价、清洁生产与循环经济分析、公众参与等工作，论证了规划目标、规划布局、规划规模、产业定位等的环境合理性，提出了规划优化调整建议以及环境影响减缓措施。《报告书》，思路清晰，基础资料较翔实，评价内容全面，采用的技术路线和方法总体适当，对公众参与意见的采纳和说明基本合理，提出的本规划优化调整建议和环境影响减缓措施总体可行，该规划方案总体具备环境可行性。 建议根据报告书及本审查意见提出的环境影响减缓措施进一步优化功能布局，完善环保基础设施建设规划方案，严格产业准入，建立健全环境监测和环境管理体系。

#### 2.6.4.2环境影响报告书审查情况

南京高新技术产业开发区四期规划环境影响报告书于2016年12月21日通过了南京市环境保护局审查，对规划实施和优化调整意见如下：

(一)加强与上位规划及相关规划相协调。将本次规划用地纳入《浦口区土地利用总体规划》的调整范围，并落实耕地及基本农田占补平衡，在土地规划调整之前，应禁止耕地尤其是基本农田的开发。将本规划纳入《南京市城市总体规划》和《南京江北新区总体规划》的后续调整内容中，使本规划与《南京市城市总体规划》和《南京江北新区总体规划》在用地规划等内容进一步协调。

(二)结合区域环境特征、制约因素并对照相关规划，进一步优化规划区功能布局。合理布局居住区用地和工业用地，工业用地和居住、学校用地间应设置必须的缓冲带。加强生态、景观设计，落实生态环境修复补偿方案;落实好企业搬迁后的场地污染治理工作，确保无遗留环保问题。

(三)完善基础设施建设。加快污水处理厂、污水管网、中水回用等环保基础设施的建设，完善区内雨污分流和污水截留工程。落实新扩片区供热方案，结合用热需求明确实施集中供热或使用清洁能源。

(四)严格入区产业和项目的环境准入。提高空间准入、产业准入和环境准入门槛，完善区域负面清单管理模式，严控新增污染物排放。按照本次规划产业定位，引进列入《产业结构调整指导目录》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的鼓励类产业;禁止引进以下行业和项目:生产工艺或生产设备不符合国家产业政策或明令禁止淘汰的建设项目;投资强度较小，不满足相关产业政策文件要求的建设项目;不符合区域环保法规、政策的建设项目;不符合清洁生产标准要求的建设项目;事故风险防范和应急措施不完善的建设项目。

(五)优化空间布局，加强风险管控。推进现有企业的转型升级、整改搬迁，落实企业搬迁后的场地污染治理工作，确保无遗留环保问题。

(六)加强生态红线的保护。遵循城市基础生态格局系统，在规划实施过程中应严格遵守《江苏省生态红线区域保护规划》的管控要求，落实生态保护措施。

(七)加强环境影响跟踪监测与环境保护管理，建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。

(八)在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在规划修编时应重新编制环境影响报告书。

规划区域内的近期建设项目在开展环境影响评价时，应重点开展项目与本规划的相容性分析、工程分析、污染源分析、环境影响分析、清洁生产与循环经济分析、环境风险评价、环保措施的可行性论证，并强化环境监测和环境管理体系的落实。对于相关区域内符合规划布局、结构等准入要求的具体建设项目，与有关规划的环境协调性分析、区域污染源调查等方面的内容可以简化。

### 2.6.5《南京市生态红线区域保护规划》

南京市生态红线区域保护的总体目标是通过生态红线区域保护规划的实施，使全市受保护地区面积占国土面积的比例达到20%以上，形成满足生产、生活和生态空间基本需求，符合南京实际的生态红线区域空间分布格局，确保具有重要生态功能的区域、重要生态系统以及主要物种得到有效保护，提高生态产品供给能力，为全省生态保护与建设、自然资源有序开发和产业合理布局提供重要支撑。

本项目所在地不涉及生态红线范围。

本项目所在地不涉及生态红线范围，距生态红线二级管控区龙王山风景名胜区最近距离为350m。具体见附图2.6-2。

### 2.6.7 环境功能区划

项目所在地环境功能区划详见表2.6.7-1。

表2.6.7-1 项目所在地环境功能区划

| 序号 | 功能区区划名称 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 朱家山河水质目标为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 长江水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
| 2 | 环境空气功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目所在地为3类区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准 |
| 4 | 基本农田保护区 | 不属于 |
| 5 | 水库库区 | 不属于 |
| 6 | 饮用水源保护区 | 不属于 |
| 7 | 自然保护区 | 不属于 |
| 8 | 水土流失重点防治区 | 属于 |
| 9 | 生态敏感和脆弱区 | 不属于 |
| 10 | 人口密集区 | 不属于 |
| 11 | 两控区 | 属于酸雨控制区 |
| 12 | 允许混凝土现场搅拌 | 否 |
| 13 | 集中污水处理厂 | 依托医药谷污水处理设施，处理达到南京高新区北部污水处理厂接管标准后接管至南京高新区北部污水处理厂集中处理 |

# 3  建设项目概况与工程分析

## 3.1  项目概况

### 3.1.1  项目名称、性质、建设地点及投资总额

（1）项目名称：微生物技术研发中心项目

（2）建设单位：南京高新工大生物技术研究院有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：南京高新技术产业开发区生物医药谷加速器2期05栋

（5）行业类别：M[7320]工程和技术研究和试验发展

（6）占地面积：项目总占地约1498m2，总建设面积7490m2。

（7）项目投资：项目总投资2200万元，其中环保投资45 万元，约占项目总投资的 2.05 %。

（8）职工人数：项目定员50人。

（9）工作时间：全年工作300天，工作时间8h，年运行时间2400h。

### 3.1.2  项目研发目的及建设内容

（1）研发内容

研发中心下设微生物发酵区、分离制备区以及微反区。服务领域涉及医药、能源、材料、食品、环境等，其任务：

- 研发新产品

- 产品升级，工艺改进，提高效率，实现节能减排；

- 研究在产品研发及生产过程中解决或控制污染问题；

- 研究并解决产品的安全问题。

开发一条集微生物改造、筛选、发酵、分离与制备一体的生物技术产品中试研发线；提供相关产品的技术开发、产品孵化、中试生产等服务。开展技术开发20项以上，孵化产品10项以上，中试研发5项以上。

研发的项目主要包括：环磷酸腺苷（cAMP）的分离与结晶工艺开发、色氨酸的分离与结晶工艺开发、鸟苷酸二钠（GMPNa2）的分离与结晶工艺开发、乳酸的分离提纯工艺开发、柠檬酸的分离提纯工艺开发、葡萄糖酸钙/钠/锌的分离和结晶工艺开发、生物纳米纤维素凝胶高效制备技术以及生物基聚氨酯以及微流场的技术。其操作批次详见表3.1-1。

表3.1-1  典型研发对象及操作批次

| 序号 | 研发对象 | 功能及用途 | 各批次操作时间 | 操作批次（批/年） | 主要实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环磷酸腺苷（cAMP）的分离与结晶工艺开发 | 药品主要成分和食品、饲料添加剂等 | 24小时 | 100批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 2 | 色氨酸的分离与结晶工艺开发 | 食品添加剂，合成营养剂等 | 48小时 | 50批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 3 | 鸟苷酸二钠（GMPNa2）的分离与结晶工艺开发 | 食品、饲料添加剂等 | 24小时 | 100批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 4 | 乳酸的分离提纯工艺开发 | 聚乳酸合成单体，合成生物基聚合物材料 | 72 小时 | 40批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 5 | 柠檬酸的分离提纯工艺开发 | 柠檬酸三丁酯合成单体，食品添加剂 | 48 小时 | 50 批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 6 | 葡萄糖酸钠的分离和结晶工艺开发 | 功能性食品和药品添加剂，补钙剂、补锌剂等 | 48小时 | 50 批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 7 | 生物纳米纤维素凝胶高效制备技术 | 功能敷料 | 7天 | 6批 | 三楼发酵区以及四楼分离制备区 |
| 8 | 生物基聚氨酯 | 作为生物材料 | 7天 | 6批 | 五楼微反区 |

（2）建设内容

项目建设内容见表3.1-2。

表3.1-2  项目建设内容一览表

| 类别 | 工程名称 | 工程内容 | 工程规模、设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 实验区 | 3F，微生物发酵区，主要用于中试发酵，其中下设杀菌房、菌种房、培养室、无菌操作室、通量筛选、中试实验室以及办公区 | 占地面积1498m2 | 租用生物医药谷加速器2期05栋建筑 |
|  |  | 4F，分离制备区，主要用于发酵产物的分离及制备，其中下设分离室，实验室、干燥室、分析室以及办公区 | 建筑面积1498m2 | 租用生物医药谷加速器2期05栋建筑 |
|  |  | 5F，微反区，主要用于分析中试产品的反应原料、工艺参数、反应过程以及产物的收集，其中下设实验室以及药品库房 | 建筑面积1498m2 | 租用生物医药谷加速器2期05栋建筑 |
| 辅助工程 | 办公综合区 | 办公、行政管理等 | 2F，建筑面积1498m2 | 租用生物医药谷加速器2期05栋建筑 |
|  |  | 展览室 | 1F，建筑面积1498m2 | 租用生物医药谷加速器2期05栋建筑 |
| 公用工程 | 给排水系统 | 依托生物医药谷加速器现有给排水管网 | / | / |
|  | 纯水制备 | 外购 | 0.17t/d | / |
|  | 供电系统 | 本项目依托生物医药谷加速器的变电站为所在的大楼供电 | 用电量万1000 kW | / |
|  | 消防系统 |  | 576m3 | / |
|  | 制冷系统 | 挂壁式空调 | / |  |
| 环保工程 | 通风柜排气及废气治理措施 | 每个实验室设置独立风管，仪器分析实验室安装变频风机。所有废气一并集先经水洗塔水洗排至屋顶，经活性炭吸附后经25m高排气筒排放，发酵区实验室含菌发酵废气经高效空气过滤器处理后排放 |
|  | 废水处理 | 实验用具2次冲洗后的清洗废水进入废水收集池，以便自查，随后与少量生活污水一并进入生物医药谷加速器污水处理池后纳管排放 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾 | 每层垃圾桶 | 当地环卫部门处理 |
|  |  | 危险固废堆场 | 储存危险固废4.6m2 | 委托有资质单位处理 |
|  | 噪声处理 | 选用低噪设备，并采用降噪、隔声措施 | / |

### 3.1.3  总平面布置及周边环境概况

#### 3.1.3.1  平面布置

南京高新工大生物技术研究院有限公司拟建项目位于南京高新技术产业开发区生物医药谷加速器 2 期 5 号楼，生物医药谷平面布置图详见图3.1-1。

本项目占地面积 1498 平方米，租赁建筑物总建筑面积 7490 平方米，无地下建筑面积，共建设五层。

一层：作为展览室。

二层：为会议室和办公室。

三层：为微生物发酵区，包括诱变育种室、培养室、发酵室、中试检测分析室等。车间、分析室、诱变育种室有机械通风需求。

四层：为分离制备区，结晶室、包括分离室、分析室等。结晶室有机械通风需求。

五层：为微反区，包括微反反应室，分析室等。

项目平面布置图详见图3.1-2。

#### 3.1.3.2  项目周边环境概况

项目位于龙王山周边地区内，不涉及居民搬迁、工业企业拆迁等，目前项目地块部分构筑物已建设完成，根据现场勘查项目周边500m范围内均为企业，无居民等敏感点。项目周边状况详见图3.1-2。

### 3.1.4  劳动定员及工作制度

项目定员50人，全年工作日为300天，每天工作8小时，年运行时间2400h。

## 3.2  主要原辅材料消耗及产品理化性质

项目主要原辅材料消耗一览表见表3.2-1。

表3.2-1  项目主要原辅材料消耗一览表

| 序 号 | 名称 | 规格、形态 | 年耗量（kg/a） | 最大储存量（kg） | 储存 方式 | 储存 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酵母粉 | 500g/瓶、固态 | 600 | 50kg | 塑料瓶 | 三楼 |
| 2 | 蛋白胨 | 500g/瓶、固态 | 600 | 50kg | 塑料瓶 | 三楼 |
| 3 | 葡萄糖 | 500g/瓶、固态 | 1500 | 50kg | 塑料瓶 | 三楼 |
| 4 | 硫酸铵 | 500g/瓶、固态 | 500 | 50kg | 玻璃瓶 | 三楼 |
| 5 | 氯化钠 | 500g/瓶、固态 | 100 | 50kg | 玻璃瓶 | 三楼 |
| 6 | 石油醚 | 液体 | 2.5L/1.5 | / | 玻璃瓶 | 三楼 |
| 7 | 苯 | 液体 | 1L/ | / | 玻璃瓶 | 三楼 |
| 8 | 无水乙醇 | 2.5L/瓶、液态 | 500L | 50L | 塑料瓶装 | 三楼 |
| 9 | 氢氧化钠 | 50kg | 100g | / | / | 三楼 |
| 10 | 乙酸乙酯 | 液体 | 2.5L | / | / | 三楼 |
| 11 | 氮气瓶 | 40L/瓶 | 40瓶 | 4瓶 | 钢瓶 | 三楼 |
| 12 | 混合气瓶 | 40L/瓶 | 20瓶 | 2瓶 | 钢瓶 | 三楼 |
| 13 | 二氧化碳气瓶 | 40L/瓶 | 20瓶 | 2瓶 | 钢瓶 | 三楼 |
| 14 | 甲醇 | 500mL/瓶、液态 | 500 | 50 | 瓶装 | 四楼 |
| 15 | 乙腈 | 500mL/瓶、液态 | 200 | 20 | 瓶装 | 四楼 |
| 16 | 甲酸 | 500mL/瓶、液态 | 50 | 5 | 瓶装 | 四楼 |
| 17 | 盐酸 | 500mL/瓶、液态 | 500 | 50 | 瓶装 | 四楼 |
| 18 | 乙酸 | 500mL/瓶、液态 | 50 | 5 | 瓶装 | 四楼 |
| 19 | 乙醇 | 500mL/瓶、液态 | 1000 | 100 | 瓶装 | 四楼 |
| 20 | 氢氧化钠 | 500mL/瓶、液态 | 500 | 50 | 瓶装 | 四楼 |
| 21 | 异丙醇 | 500g/瓶、固态 | 100 | 10 | 瓶装 | 四楼 |
| 22 | 葡萄糖 | 500mL/瓶、液态 | 100 | 10 | 瓶装 | 四楼 |
| 23 | 核苷酸 | 500mL/瓶、液态 | 200 | 20 | 瓶装 | 四楼 |
| 24 | 乳酸 | 500g/瓶、固体 | 100 | 10 | 瓶装 | 四楼 |
| 25 | 核糖核酸 | 1kg/袋、粉末 | 20 | 2 | 袋装 | 四楼 |
| 26 | 硫酸铵 | 500mL/瓶、液态 | 100 | 10 | 瓶装 | 四楼 |
| 27 | 戊二醛 | 1kg/袋、粉末 | 20 | 2 | 袋装 | 四楼 |
| 28 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶、固体 | 20 | 2 | 瓶装 | 四楼 |
| 29 | 磷酸氢二钾 | 500mL/瓶、液体 | 20 | 2 | 瓶装 | 四楼 |
| 30 | 考马斯亮蓝 | 500g/瓶、固体 | 1 | 0.1 | 瓶装 | 四楼 |
| 31 | 牛血清白蛋白 | 500g/瓶、固体 | 1 | 0.1 | 瓶装 | 四楼 |
| 32 | 磷酸 | 10g/瓶、固体 | 20 | 2 | 瓶装 | 四楼 |
| 33 | 乙酸钠 | 25g/瓶、固体 | 20 | 2 | 瓶装 | 四楼 |
| 34 | 吸附树脂 | 500mL/瓶、液体 | 200 | 20 | 瓶装 | 四楼 |
| 35 | 离子交换树脂 | 500g/瓶、固体 | 200 | 20 | 瓶装 | 四楼 |
| 36 | 亲和吸附介质 | 10 kg/桶、固体 | 50 | 5 | 桶装 | 四楼 |
| 37 | 甲醇 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 38 | 乙醇 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 39 | 四氢呋喃 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 40 | 甲苯 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 41 | 氯仿 | 500mL/瓶、液体 | 50 | 5 | 瓶装 | 五楼 |
| 42 | 二氯甲烷 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 43 | 乙腈 | 500mL/瓶、液体 | 50 | 5 | 瓶装 | 五楼 |
| 44 | 己内酯 | 500mL/瓶、液体 | 200 | 20 | 瓶装 | 五楼 |
| 45 | 己二酸 | 500mL/瓶、液体 | 200 | 20 | 瓶装 | 五楼 |
| 46 | 甲酸 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 47 | 双氧水 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 48 | 吡啶 | 500mL/瓶、液体 | 50 | 5 | 瓶装 | 五楼 |
| 49 | 植物油 | 2L/瓶、液体 | 200 | 20 | 瓶装 | 五楼 |
| 50 | 环己酮 | 500mL/瓶、液体 | 100 | 10 | 瓶装 | 五楼 |
| 51 | 浓硫酸 | 500mL/瓶、液体 | 20 | 2 | 瓶装 | 五楼 |
| 52 | 浓盐酸 | 500mL/瓶、液体 | 20 | 2 | 瓶装 | 五楼 |
| 53 | 氢氧化钠 | 500g/瓶、固体 | 10 | 2 | 瓶装 | 五楼 |
| 54 | 氢氧化钾 | 500g/瓶、固体 | 10 | 2 | 瓶装 | 五楼 |
| 55 | 硫酸锌 | 500g/瓶、固体 | 0.6 | 0.5 | 瓶装 | 三楼 |
| 56 | 次黄嘌呤 | 500g/瓶、固体 | 18 | 2 | 瓶装 | 三楼 |
| 55 | 等原料 |

项目主要原辅料的理化性质和毒理性质等情况见表3.2-2。

表3.2-2  主要原辅料、中间产品、产品的理化性质和毒理性质

| 名称 | 分子式 及分子量 | 危规号 | 理化性质 | 燃烧爆 炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | NaOH 40.01 | 82001 | 白色不透明固体，易潮解。熔点：318.4℃，沸点：1390℃，相对密度：2.12(水=1)，饱和蒸气压：0.13 kPa(739℃)。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | / |
| 酵母粉 | / | / | 一等品色泽为浅黄色，合格品色泽为淡黄色至褐色，具有酵母的特殊气味，无异臭味。酵母粉是酵母没有经过分解，但酵母浸粉的营养物质得到过分解，微生物吸收利用的速度和效率更高，发酵残留少；目前的生物发酵研究基本上采取酵母浸粉、酵母浸膏为多，酵母粉主要在传统的抗生素等发酵行业应用较广泛。 | 不燃 | / |
| 蛋白肽 | / | / |  | 不燃 | / |
| 葡萄糖 | C6H12O6 180.16 | / | 无色无臭结晶性颗粒或晶粒状粉末。熔点146℃，纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖(一般人无法尝到甜味)，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 | 不燃 | / |
| 硫酸铵 | (NH4)2SO4 132.14 | / | 有刺激性气味的黄绿色的气体。熔点：-101℃，沸点：-34.5℃，相对密度：1.47(水=1)，相对蒸气密度：2.48(空气=1)，饱和蒸汽压：506.62 kPa(10.3℃)。易溶于水、碱液。 | 不燃，具刺激性。 | / |
| 石油醚 | / | 32002 | 无色透明液体，有煤油气味；熔点小于-73℃，相对密度（水=1）0.64-0.66，沸点为40-80℃；不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。 | 易燃，具刺激性。 | LD50：40mg/kg（小鼠静脉） LC50：3400ppm 4小时（大鼠吸入） |
| 乙酸乙酯 | C4H8O2 88.10 | 32127 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。熔点-83.6℃；沸点77.2℃；相对密度（水=1）0.90；相对蒸汽密度（空气=1）3.04；饱和蒸汽压13.33kpa（27℃），闪点-4℃，爆炸上限%(V/V)：11.5，爆炸下限%(V/V)：2.0。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂 | 易燃。 | LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)； 4940 mg/kg(兔经口) LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入) |
| 苯 | 78.11 | 32052 | 无色透明液体，有强烈芳香味；熔点为5.5℃，相对密度（水=1）0.88，沸点为80.1℃；相对蒸汽密度（空气=1）2.77；饱和蒸汽压13.33kpa（26.1℃），闪点-11℃，爆炸上限%(V/V)：8.0，爆炸下限%(V/V)：1.2。不溶于水，可混溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 | LD503306mg/kg(大鼠经口)； LC5048mg/kg(小鼠经皮)； |
| 无水乙醇 | C2H6O 46.07 | 32061 | 无色液体，有特殊香味，易挥发。熔点-114.1℃，沸点78.3℃，相对密度0.79(水=1)，相对蒸气密度1.59(空气=1)，饱和蒸气压5.33 kPa(19℃)。与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 | 易燃 | 属微毒类 LD50：7060mg/kg(兔经口)；＞7430mg／kg(兔经皮) LC50：20000ppm 10小时(大鼠吸入) |
| 氯化钠 | NaCl 58.44 | / | 白色晶体状，熔点801℃，沸点：1465°C (1738 K)密度2.165克每立方厘米，易溶于水。 | 不燃 | / |
| 甲醇 | CH4O 32.04 | 32058 | 无色澄清液体，有刺激性气味。熔点-45.7℃；沸点81.1℃；相对密度（水=1）0.79；相对蒸汽密度（空气=1）1.11；饱和蒸汽压13.33kpa（21.2℃），闪点11℃，爆炸上限%(V/V)：44，爆炸下限%(V/V)：5.5。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 易燃 | LD50：56208mg/kg(大鼠经口)； 15800 mg/kg(兔经皮) LC50：64000ppm，4小时(大鼠吸入) |
| 乙腈 | C2H3N 41.05 | 32159 | 无色液体，有刺激性气味。熔点-97.8℃；沸点64.8℃；相对密度（水=1）0.79；相对蒸汽密度（空气=1）1.42；饱和蒸汽压13.33kpa（27℃），闪点2℃，爆炸上限%(V/V)：16，爆炸下限%(V/V)：3。于水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。 | 易燃 | LD50：56208mg/kg(大鼠经口)； 1250mg/kg(兔经皮) LC50：7551ppm，8小时(大鼠吸入) |
| 甲酸 | CH2O2 46.03 | 81101 | 无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。熔点8.2℃；沸点100.8℃；相对密度（水=1）1.23；相对蒸汽密度（空气=1）1.59；饱和蒸汽压5.33kpa（24℃），闪点68.9℃，爆炸上限%(V/V)：57.0，爆炸下限%(V/V)：18。于水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 | 可燃 | LD50：1100mg/kg(大鼠经口)； LC50：15000mg/m3，15分钟 (大鼠吸入) |
| 乙酸 | C2H4O2 60.05 | 81601 | 无色透明液体，有刺激性酸臭。熔点16.7℃；沸点118.1℃；相对密度（水=1）1.05；相对蒸汽密度（空气=1）2.07；饱和蒸汽压1.52kpa（20℃），闪点39℃，爆炸上限%(V/V)：17.0，爆炸下限%(V/V)：4.0。溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 | 易燃 | LD50：3530mg/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮) LC50：5620ppm，1小时 (小鼠吸入) |
| 盐酸 | HCl 36.46 | 81013 | 无色液体，有腐蚀性。为氯化氢的水溶液。熔点（℃）：-114.8（纯HCl），沸点（℃）：108.6（20%恒沸溶液），相对密度（水=1）：1.20，相对蒸气密度（空气=1）：1.26，饱和蒸气压（kPa）：30.66（21℃），与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。能与乙醇任意混溶，氯化氢能溶于苯。浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到酸雾。 | 该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | LD50：900mg/kg（兔经口）； LC50： 3124ppm，1 小时（大鼠吸入） |
| 硫酸 | H2SO4 98.08 | 81007 | 无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃；沸点330℃；相对密度（水=1）1.83；相对蒸汽密度（空气=1）3.4；饱和蒸汽压0.13kpa（145.8℃）。与水混溶。 | 助燃，具有强腐蚀性。 | 属中等毒类 LD50：2140mg／kg(大鼠经口) LC50：510mg／m3 2小时(大鼠吸入)； 320mg／m3 2小时(小鼠吸入) |
| 异丙醇 | C4H8O2 | 32064 | 无色液体，有刺激性气味。蒸汽压 0.13kPa/14.7℃；熔点-47℃；沸点：154.5℃；相对密度(水=1)0.95；相对密度(空气=1)3.04；闪电：27℃，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿。 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。具有腐蚀性。 | 属低毒类 LD50： 400～800mg/kg(大 鼠经口)； 500mg/kg(兔经皮) |
| 核苷酸 | / | / | 核苷酸Nucleotide，一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷，核苷与磷酸合成核苷酸，4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸，许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能，如与能量代谢有关的三磷酸腺苷（ATP）、脱氢辅酶等。 | / | / |
| 乳酸 | C3H6O3 90.08 | / | 无色或淡黄色吸湿性固体或液体。熔点16.8℃；沸点122℃（1.86kPa）；相对密度（水=1）1.25；闪点＞110℃。易溶于水，易溶于乙醇、乙醚，不溶于氯仿、苯。 | 可燃，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 | / |
| 戊二醛 | C5H8O2 100.12 | / | 无色透明油状液体，带有刺激性气味。熔点-14℃；沸点71~72℃（1.33kPa）；相对密度（水=1）1.06；相对蒸汽密度（空气=1）3.4；饱和蒸汽压2.27kpa（20℃）。溶于热水、乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸。 | 可燃，遇高热能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂或爆炸事故。 | LD50：820mg／kg(大鼠经口)；640mg／kg(兔经皮) |
| 磷酸二氢钾 | KH2PO4 136.09 | / | 无色结晶或白色颗粒状粉末。熔点252.6℃；相对密度（水=1）2.338，溶于水，不溶于乙醇。 | / | / |
| 磷酸氢二钾 | K2HPO4·3H2O 228.22 | / | 白色结晶或无定形粉末，相对密度2.338，易溶于水，水溶液呈微碱性。微溶于醇。 | / | / |
| 磷酸 | H3PO4 98 | 81501 | 无色晶体，无臭，具有酸性。熔点42.4℃；沸点260℃；相对密度（水=1）1.87；相对蒸汽密度（空气=1）3.38；饱和蒸汽压0.67kpa（25℃）。于是混溶，可混溶于乙醇。 | 助燃，有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 | LD50：1530mg／kg(大鼠经口)；2740mg／kg(兔经皮) |
| 乙酸钠 | CH3COONa.3H2O 136.08 | / | 无色透明或白色颗粒晶体，熔点58℃，相对密度（水=1）1.45，溶于水，稍溶于乙醇。 | / | / |
| 吸附树脂 | / | / | 吸附树脂是以吸附为特点，具有多孔立体结构的树脂吸附剂。它是最近几年高分子领域里新发展起来的一种多孔性树脂，由苯乙烯和二乙烯苯等单体，在甲苯等有机溶剂存在下，通过悬浮共聚法制得的鱼籽样的小圆球。 | / | / |
| 离子交换树脂 | / | / | 离子交换树脂是带有官能团（有交换离子的活性基团）、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。离子交换树脂的全名称由分类名称、骨架（或基因）名称、基本名称组成。 | / | / |
| 四氢呋喃 | C4H8O 72.11 | 31042 | 无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。熔点-108.5℃；沸点65.4℃；相对密度（水=1）0.89；相对蒸汽密度（空气=1）2.5；饱和蒸汽压15.2kpa（15℃），闪点-20℃，爆炸上限%(V/V)：12.4，爆炸下限%(V/V)：1.5。溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 | 易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。 | LD50：2816mg／kg(大鼠经口) LC50：21000ppm 3小时(大鼠吸入) |
| 甲苯 | C7H8 92.1 | 32052 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味，相对密度 0.8667（20/4℃）。熔点-95℃，沸点 110.6℃，闪点 4.44℃，自燃点536.1℃。爆炸上限%(V/V)：7.0，爆炸下限%(V/V)：1.2。溶于醇、苯、醚等多数有机溶剂，不溶于水。饱和蒸气压 4.89kPa（30℃）。 | 易燃，蒸气与空气形成爆炸性混合物。 | 属低毒类 LD50：1000mg／kg(大鼠经口)；12124mg／kg(兔经皮) LC50：5320ppm 8小时(小鼠吸入) |
| 氯仿 | CHCl3 119.38 | 61553 | 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。熔点-63.5℃；沸点61.3℃；相对密度（水=1）1.5；相对蒸汽密度（空气=1）4.12；饱和蒸汽压13.33kpa（10.4℃）。不溶于水，溶于醇、醚、苯。 | 一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。 | LD50：908mg／kg(大鼠经口) LC50：47702mg／m3 4小时(大鼠吸入) |
| 二氯甲烷 | CH2Cl2 84.94 | 61552 | 无色透明液体，有芳香气味，相对密度（水=1）1.33。熔点-96.7℃，沸点39.8℃，相对蒸汽密度（空气=1）2.93，饱和蒸汽压30.55kpa（10℃）。爆炸上限%(V/V)：19.0，爆炸下限%(V/V)：12.0。微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 | 可燃、有毒、具刺激性 | LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口) LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) |
| 己内酯 | / | / | 无色针状结晶，己内酯是化学物质，为制取a -羚基己酸及其盆类的原料。 | / | / |
| 己二酸 | C6H10O4 146.14 | / | 白色固体粉末，能升华。相对密度（水=1）1.36。熔点153℃，沸点330℃，饱和蒸汽压1.33kpa（165℃）。微溶于水，微溶于乙醚，溶于乙醇。 | 可燃，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。 | 属微毒类 LD50：1900mg／kg(小鼠经口)；280mg／kg(小鼠皮下) |
| 双氧水 | H2O2 34.01 | 51001 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。相对密度（水=1）1.46。熔点-2℃（无水），沸点158℃（无水），饱和蒸汽压0.13kpa（15.3℃）。溶于水、醚、醇。 | 助燃 | / |
| 吡啶 | C5H5N 79.1 | 32104 | 无色或微黄色液体，有恶臭。相对密度（水=1）0.98，熔点-42℃，沸点115.3℃，相对蒸汽密度（空气=1）2.73，饱和蒸汽压1.33kpa（13.2℃）。爆炸上限%(V/V)：12.4，爆炸下限%(V/V)：1.7。溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 | 易燃，具刺激性 | 属低毒类 LD50：1580mg／kg(大鼠经口)；1121mg／kg(兔经皮) |
| 环己铜 | C6H10O 98.14 | 33590 | 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味。相对密度（水=1）0.95，熔点-45℃，沸点115.6℃，相对蒸汽密度（空气=1）3.38，饱和蒸汽压13.33kpa（38.7℃）。爆炸上限%(V/V)：9.4，爆炸下限%(V/V)：1.1。微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 | 易燃 | 属低毒类 LD50：1535mg／kg(大鼠经口)；948mg／kg(兔经皮) LC50：8000ppm 4小时(大鼠吸入) |
| 氢氧化钾 | KOH 56.11 | 82002 | 白色晶体，易潮解。相对密度（水=1）2.04，熔点360.4℃，沸点1320℃，饱和蒸汽压0.13kpa（719℃）。溶于水、乙醇，微溶于醚。 | 不燃 | LD50：273mg／kg(大鼠经口) |

## 3.3项目主要设备情况

项目主要设备情况如下表3.3-1。

表3.3-1 项目主要设备一览表

| 序号 | 工段（实验名称） | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 （台） | 设备厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物发酵区（诱变） | 等离子诱变机 | ARTP-M | 1 | / |
| 2 | 微生物发酵区（培养） | 摇床 | MQW-63R | 6 | 上海旻泉 |
| 3 | 微生物发酵区（培养） | 厌氧培养箱 | Bugbox | 1 | 英国bugbox |
| 4 | 微生物发酵区（发酵） | 发酵罐 | Bioflo 115 | 4 | 艾本德 NBS |
| 5 | 微生物发酵区（检测） | 酶标仪 | spectramax paradigm | 1 | Molecular Device |
| 6 | 微生物发酵区（检测） | 液相色谱 | 安捷伦1260 | 1 | 安捷伦 |
| 7 | 微流场反应区 | 微流场反应器 | 订制设备 | 1 | -- |
| 8 | 微流场反应区 | 超低温微流场反应器 | 订制设备 | 1 | -- |
| 9 | 微流场反应区 | 固液相微流场反应器 | 订制设备 | 1 | -- |
| 10 | 微流场反应区 | 多元微流场反应器 | 订制设备 | 1 | -- |
| 11 | 微流场反应区 | 高效液相色谱 | 1260 | 1 | 安捷伦 |
| 12 | 微流场反应区 | 气相色谱 | 7890B | 1 | 安捷伦 |
| 13 | 微流场反应区 | 搅拌器 | RCT套装2 | 40 | IKA |
| 14 | 微流场反应区 | 顶置搅拌器 |  | -- | -- |
| 15 | 微流场反应区 | 5L成套反应器 | 5L | -- | -- |
| 16 | 微流场反应区 | 20L成套反应器 | 20L | -- | -- |
| 17 | 微流场反应区 | 旋转蒸发仪 | R210 | 10 | 步琪 |
| 18 | 微流场反应区 | 低温循环 | RA8 | 7 | Lauda |
| 19 | 微流场反应区 | 水泵 | SHZ-D（III） | 10 | 巩义予华 |
| 20 | 微流场反应区 | 油泵 | 2ZX-4B | 5 | 上海真空泵厂 |
| 21 | 微流场反应区 | 烘箱 | 9014A | 3 | DHG |
| 22 | 微流场反应区 | 防爆冰箱 | BL-240 | 4 | 亿思科 |
| 23 | 微流场反应区 | 紫外灯箱 | ZF-20C | 8 | 顾村 |
| 24 | 微流场反应区 | 真空干燥箱 | DZF-6050 | 1 | 精宏 |
| 25 | 微流场反应区 | 雪花制冰机 | IMS-40 | 1 |  |
| 26 | 微流场反应区 | 超声波清洗器 | SK5200BT | 2 | 科导 |
| 27 | 微流场反应区 | 旋转蒸发仪 | R210 | 10 | 步琪 |

## 3.4  公用、储运工程

### 3.4.1  给排水系统

1、给水系统

生物医药谷加速器给水管网系统已建成，本项目给水依托生物医药谷加速器给水管网供应，按实验室所需，设计排布直径25mm的PPR进水管。

2、排水系统

生物医药谷加速器排水系统已建成，按实验室所需，设计排布直径50mm的PPR排水管，项目各实验室接触过有害化学物质的实验用具的前2次冲洗水作为废液收集，2次冲洗后的清洗水与生活污水一并纳入生物医药谷加速器污水处理池处理后纳管排放。

### 3.4.2  供电系统

本项目依托生物医药谷加速器内已建成 220kV 变电站 1 座，110kV、35kV 变电站各 3 座，双回路不间断供电。

### 3.4.3  空调机排风

（1）空调系统

本项目办公区、实验区域采用挂壁式空调。

（2）排风系统

本项目排风主要分为实验室的局部排风，主要包括实验室内的通风柜及万向排气罩的排风。

本项目研发实验的各步骤一般均在通风柜内进行，每个实验室为独立风管。

仪器分析实验室内配备万向排气罩，安装变频风机。

发酵区实验室产生的含菌发酵废气经高效空气过滤器处理后排放。

依据废气治理方案，有机废气经活性炭吸附处理后经楼顶排放，排放高度25m。

### 3.4.4  储运工程

原料运输外委社会运输单位。本项目主要采用汽车公路运输。产品及其它运出物料由购买单位自行运输，本公司不负责运输任务。

## 3.5  工程分析

### 3.5.1环磷酸腺苷的分离结晶工艺流程及物料平衡（100批/年）

环磷酸腺苷称为第二信使,在细胞分化、癌变、逆转等多种生理生化过程中,发挥着重要调节控制作用,它是一种效果明显,毒副作用较小的非强心苷类药物,目前世界需求量特别大,我国需求量也越来越大并全部依赖进口,所以,适于工业化生产的合成新工艺研究迫在眉睫。

环磷酸腺苷菌种V发酵流程图及物料平衡图：

图3.5.1-1  环磷酸腺苷发酵区的研发流程及物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

首先制备微生物菌种V，产生废培养基（S1），经过高效诱变育种，以及高通量筛选得到目的菌种，将菌种接种到种子罐扩大培养，用酵母粉、蛋白胨、葡萄糖及蒸馏水等配置成培养液，在中试发酵罐中灭菌后冷却到37摄氏度，并将种子液接入到中试发酵罐进行搅拌式发酵。培养结束后菌体中含有表达的目的蛋白。发酵过程是好氧发酵，发酵罐产生发酵废气（G1）主要成分是CO2，以及废发酵液（S2），发酵废气经灭菌过滤后排放。

物料平衡表如下：

表3.5-1  环磷酸腺苷物料平衡表（kg/年）

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 主要成分 | 数量 |
| 1 | 葡萄糖 |  | 300.4 | 成品 | 环磷酸腺苷 | 150 |
| 2 | 酵母粉 |  | 30.2 | 发酵废气 | CO2 | 0.12 |
| 3 | 蛋白胨 |  | 61 | 废培养基 | 废培养基 | 21 |
| 4 | 磷酸二氢钾 |  | 60 | 废发酵液 | 发酵液 | 5850.48 |
| 5 | 磷酸氢二钾 |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 七水合硫酸锌 |  | 0.6 |  |  |  |
| 7 | 次黄嘌呤 |  | 18 |  |  |  |
| 8 | 蒸馏水 |  | 5491.4 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  | 6021.6 |  |  | 6021.6 |

环磷酸腺苷分离制备研发流程图：

图3.5.1-2  环磷酸腺苷分离制备区的研发流程

研发流程简述：

向发酵阶段产品液中加入盐酸，调节pH值至2.5，搅拌30 min后，经板框压滤机过滤得澄清滤液，再经截留分子量为5000 Dr的聚砜超滤膜超滤得到澄清转化液。采用连续离子交换系统原理分离，即多根离子交换柱采用串联、并联或者混联的形式，分为吸附区、洗杂区、洗脱区和再生区。料液从固定床上部进入，在每个工段的第一根柱完成工序后就通过阀门的切换把该柱树脂“移动”到下一个工序的最后一根进行下一个工序的操作，且每道工序通过操作流量的调节或是树脂装填量的调节来实现同步运行。

在收集洗脱液的同时，将洗脱液经过纳滤（截留分子量150 Dr）方式进行脱盐浓缩，浓缩液用NaOH溶液调节pH至5.5，在不同搅拌条件下加入反溶剂和不同的晶种量。空转两小时以上进行转晶，以不同的反溶剂流速加入结晶母液。抽滤，40 ℃真空烘干。得到目标产品，得到产品后，使用考马斯亮蓝分析产品。

。

### 3.5.2色氨酸的分离与结晶工艺及物料平衡（50批/年）

色氨酸是重要的营养剂。可参与动物体内血浆蛋白质的更新，并可促使核黄素发挥作用，还有助于烟酸及血红素的合成，可显著增加怀孕动物胎仔体内抗体，对泌乳期的乳牛和母猪有促进泌乳作用。当畜禽缺乏色氨酸时，生长停滞，体重下降，脂肪积累降低，种公畜睾丸萎缩。在医药上用做癞皮病的防治剂。

色氨酸发酵流程图及物料平衡图：

图3.5.2-1  色氨酸发酵区的研发流程及物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

本项目主要利用外购液葡萄糖（65%）为炭源、氨水（16%）为氮源，所投入的物料按一定的配方进行消毒，经液体发酵生产色氨酸。接种后的培养基经发酵得到中试发酵液。

反应总方程式为：

4C6H12O6+4NH3+O2       2C11H12O2N2+2CO2+18H2O

葡萄糖	色氨酸

接入菌种后，通过诱变育种以及通量筛选后得到目标产物色氨酸，进行小罐发酵，罐压控制在0.05～0.1MPa，温度控制在34～35℃，风量控制在21m3/h（通入无菌空气），pH值控制在6.7～7.0，△OD≥0.4。接入中试发酵罐（进行扩大培养），培养条件及品质标准同小试发酵罐（风量除外，为210m3/h）。培养好的种子进入发酵罐，罐压控制在0.05～0.1MPa，温度0～12小时为34～35℃，1流加糖在4.5%左右开始流加，要保证糖均匀流至2.0%，再根据实际情况适当流加。达到放罐指标后，放至提取。发酵过程中补入氨水以控制PH，补入葡萄糖水以控制适宜的溶氧。发酵完成后，得到色氨酸发酵产物。

色氨酸发酵及物料平衡图如下：

表3.5-2 色氨酸发酵物料平衡表（kg/年）

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 主要成分 | 数量 | 名称 | 主要成分 | 数量 |
| 1 | 65%液糖 | 葡萄糖 | 18.1 | 成品 | 色氨酸 | 6.67 |
|  |  | 水 | 9.75 | 发酵罐排气 | CO2 | 0.0225 |
| 2 | 硫酸铵 | 硫酸铵 | 46 | 废培养基 | 菌渣、水 | 46.0075 |
|  |  |  |  | 上清液 | 发酵废液 | 493.54 |
| 3 | 31%盐酸 | 盐酸 | 7.5 | 废气 | 氯化氢 | 2 |
|  |  | 水 | 16.69 |  |  |  |
| 4 | 40%NaOH | NaOH | 8.08 |  |  |  |
|  |  | 水 | 12.12 |  |  |  |
| 5 | 蒸馏水 | 430 |  |  |  |
| 合计 | 548.24 | 548.24 |

图3.5.2-2  色氨酸分离制备区的研发流程

研发流程简述：

向发酵阶段产品液中加入盐酸，调节pH值至2.5，搅拌30 min后，经板框压滤机过滤得澄清滤液，再经截留分子量为5000 Dr的聚砜超滤膜超滤得到澄清转化液。采用连续离子交换系统原理分离，即多根离子交换柱采用串联、并联或者混联的形式，分为吸附区、洗杂区、洗脱区和再生区。料液从固定床上部进入，在每个工段的第一根柱完成工序后就通过阀门的切换把该柱树脂“移动”到下一个工序的最后一根进行下一个工序的操作，且每道工序通过操作流量的调节或是树脂装填量的调节来实现同步运行。

在收集洗脱液的同时，将洗脱液经过纳滤（截留分子量150 Dr）方式进行脱盐浓缩，浓缩液用NaOH溶液调节pH至5.5，在不同搅拌条件下加入反溶剂和不同的晶种量。空转两小时以上进行转晶，以不同的反溶剂流速加入结晶母液。抽滤，40 ℃真空烘干。得到目标产品，得到产品后，使用考马斯亮蓝分析产品。

### 3.5.3鸟苷酸二钠的分离与结晶工艺及物料平衡（100批/年）

鸟苷酸二钠是一种重要的食品添加剂及医药用品，属于第二代鲜味剂。

鸟苷酸二钠发酵流程图及物料平衡图：

图3.5.3-1  鸟苷酸二钠发酵区的研发流程物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

以葡萄糖为碳源，用枯草杆菌变异株发酵得到鸟苷，然后将鸟苷在吡啶容易中三氯氧磷酸化，可得鸟苷酸，反应式如下：

图3.5.3-2  鸟苷酸二纳分离制备区的研发流程物料平衡图

研发流程简述：

研发流程简述：

向发酵阶段产品液中加入盐酸，调节pH值至2.5，搅拌30 min后，经板框压滤机过滤得澄清滤液，再经截留分子量为5000 Dr的聚砜超滤膜超滤得到澄清转化液。采用连续离子交换系统原理分离，即多根离子交换柱采用串联、并联或者混联的形式，分为吸附区、洗杂区、洗脱区和再生区。料液从固定床上部进入，在每个工段的第一根柱完成工序后就通过阀门的切换把该柱树脂“移动”到下一个工序的最后一根进行下一个工序的操作，且每道工序通过操作流量的调节或是树脂装填量的调节来实现同步运行。

在收集洗脱液的同时，将洗脱液经过纳滤（截留分子量150 Dr）方式进行脱盐浓缩，浓缩液用NaOH溶液调节pH至5.5，在不同搅拌条件下加入反溶剂和不同的晶种量。空转两小时以上进行转晶，以不同的反溶剂流速加入结晶母液。抽滤，40 ℃真空烘干。得到目标产品，得到产品后，使用考马斯亮蓝分析产品。

### 3.5.4乳酸的分离与结晶工艺及物料平衡（40批/年）

乳酸应用非常广泛，在食品、日化、化工制药和纺织业等领域有着很重要的应用。

乳酸分离结晶工艺流程图如下：

乳酸发酵流程图及物料平衡图：

图3.5.4-1  乳酸发酵区的研发流程物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

糖在乳酸菌作用下，调节pH值5左右，葡萄糖经糖酵解途径降解为丙酮酸，丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下还原为乳酸。

葡萄糖一→丙酮酸—→乳酸

在此发酵过程中，1 mol葡萄糖可以生成2mol乳酸，理论转化率为100%。单由于发酵过程中微生物有其他生理活动存在，实际上转化率不可能达到100%。一般认为转化率在80%。所投入的物料按一定的配方进行消毒，经液体发酵生产乳酸。接种后的培养基经发酵得到中试发酵液。发酵完成后得到乳酸产物。

图3.5.4-2  乳酸分离制备区的研发流程物料平衡图

研发流程简述：

向发酵阶段产品液中加入盐酸，调节pH值至2.5，搅拌30 min后，经板框压滤机过滤得澄清滤液，再经截留分子量为5000 Dr的聚砜超滤膜超滤得到澄清转化液。采用连续离子交换系统原理分离，即多根离子交换柱采用串联、并联或者混联的形式，分为吸附区、洗杂区、洗脱区和再生区。料液从固定床上部进入，在每个工段的第一根柱完成工序后就通过阀门的切换把该柱树脂“移动”到下一个工序的最后一根进行下一个工序的操作，且每道工序通过操作流量的调节或是树脂装填量的调节来实现同步运行。

在收集洗脱液的同时，将洗脱液经过纳滤（截留分子量150 Dr）方式进行脱盐浓缩，浓缩液用NaOH溶液调节pH至5.5，在不同搅拌条件下加入反溶剂和不同的晶种量。空转两小时以上进行转晶，以不同的反溶剂流速加入结晶母液。抽滤，40 ℃真空烘干。得到目标产品，得到产品后，分析产品。

### 3.5.5柠檬酸的分离与结晶工艺及物料平衡（50批/年）

乳酸应用非常广泛，在食品、日化、化工制药和纺织业等领域有着很重要的应用。

柠檬酸分离结晶工艺流程图如下：

图3.5.4-1  柠檬酸发酵区的研发流程物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

首先在培养基上接种黑曲霉素培养发酵细菌，然后将培养出的细菌接种在无菌的原料中，然后送入曲室发酵，发酵完成后将曲液放入浸取缸浸取，然后向发酵液中加入沉淀剂一般为石灰沉淀料液，使得柠檬酸（C6H8O7）沉淀为柠檬酸钙（Ca(C6H507)2）,之后在发酵液中加入硫酸酸化柠檬酸钙，其发酵方程式如下：

图3.5.4-2  柠檬酸分离制备区的研发流程

研发流程简述：

发酵液中的柠檬酸根以离子形式通过阴离子交换膜并与氢离子在浓缩室结合成柠檬酸（浓缩室的引水为去离子水），从而达到浓缩提纯的目的，然后将浓缩液通过阳离子交换树脂去除金属离子，再经过浓缩结晶得到柠檬酸。其过程大体如下：

发酵液→过滤→树脂交换→浓缩结晶→产品

其中过滤可为微滤和超滤的结合。得到目标产品，得到产品后，分析产品。

### 3.5.6葡萄糖酸钠的分离与结晶工艺及物料平衡（50批/年）

葡萄糖酸钠在食品方面的应用：调整PH功能呈味改善剂代替食盐用于食品加工。用于医药方面：补充钠离子，维持细胞外渗透压，调节酸碱平衡，防止低纳综合征。在建筑业中：作为减水剂、缓凝剂。还可用作清洗剂和阻垢剂。

葡萄糖酸钠分离结晶工艺流程图如下：

图3.5.4-1 葡萄糖酸钠发酵区的研发流程物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

用的是黑曲霉菌发酵制葡萄糖酸钠的工艺。

葡萄糖  → 葡萄糖内酯  +  双氧水 → 葡萄酸酸 + 水 + 二氧化碳 → 葡萄酸钠

该方法是利用葡萄糖经过黑曲霉产的葡萄糖氧化酶简单的脱氢作用而得到葡萄糖酸内酯和双氧水，再经过进一步水解为葡萄糖酸，双氧水经过水解作用转化为水和氧，同时添加一定量的氢氧化钠溶液保持一定的pH值而得到葡萄糖酸钠。该反应是个极其好氧气的反应，发酵液中氧气的溶解量对发酵时间和产量有着重要的影响。为了满足黑曲霉菌体大量繁殖和发酵产葡萄糖酸对氧的需要，可以通过两种途径来增加发酵罐的供氧能力：(1)增加搅拌系统的功率；(2)增加空气流量。

图3.5.4-2  葡萄糖酸钠分离制备区的研发流程物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

向发酵阶段产品液中加入盐酸，调节pH值至2.5，搅拌30 min后，经板框压滤机过滤得澄清滤液，再经截留分子量为5000 Dr的聚砜超滤膜超滤得到澄清转化液。采用连续离子交换系统原理分离，即多根离子交换柱采用串联、并联或者混联的形式，分为吸附区、洗杂区、洗脱区和再生区。料液从固定床上部进入，在每个工段的第一根柱完成工序后就通过阀门的切换把该柱树脂“移动”到下一个工序的最后一根进行下一个工序的操作，且每道工序通过操作流量的调节或是树脂装填量的调节来实现同步运行。

在收集洗脱液的同时，将洗脱液经过纳滤（截留分子量150 Dr）方式进行脱盐浓缩，浓缩液用NaOH溶液调节pH至5.5，在不同搅拌条件下加入反溶剂和不同的晶种量。空转两小时以上进行转晶，以不同的反溶剂流速加入结晶母液。抽滤，40 ℃真空烘干。得到目标产品，得到产品后，分析产品。

### 3.5.7生物纳米纤维素凝胶高效制备技术工艺及物料平衡（6批次/年）

生物纳米纤维素工艺流程图及物料平衡图如下：

图3.5.7-1  生物纳米纤维素发酵区的研发流程及物料平衡图（kg/批）

研发流程简述：

生物纳米纤维素凝胶是由木醋杆菌作为菌种、糖蜜酵母膏等作为碳氮源进行发酵制备的生物产品。经过摇瓶培养及种子罐扩陪，接入到中试发酵罐进行搅拌式发酵。

图3.5.4-2  生物纳米纤维素凝胶分离制备区的研发流程及物料平衡图（kg/批次）

研发流程简述：

发酵七天后进行卸罐，并对发酵液进行抽滤分离，收取固形物，用低浓度碱浸泡固形物，去处其培养基和菌体。抽滤后用自来水反复清洗。

在收集洗脱液的同时，将洗脱液经过纳滤（截留分子量150 Dr）方式进行脱盐浓缩，浓缩液用NaOH溶液调节pH至5.5，在不同搅拌条件下加入反溶剂和不同的晶种量。空转两小时以上进行转晶，以不同的反溶剂流速加入结晶母液。抽滤，40 ℃真空烘干。得到目标产品，得到产品后，分析产品。

### 3.5.8生物基聚氨酯工艺及物料平衡（6批次/年）

微反区主要涉及的是微流场技术，作为高效的过程强化技术，规模化工程应用一直是微流场技术的重要发展瓶颈，解决此问题的核心是如何进行微流场边界有效外扩和开发高匹配性工程装备。前期工作中，通过微尺度效应优化、反应热/动力学研究等基础科学问题探索，进行流场结构设计与优化，有效实现微流场边界尺度外扩；同时结合工艺流程，通过3D打印等精加工技术，开发系列高匹配性微流场工程装备；通过应用集成，实现微流场技术在生物基增塑剂等多个品种规模化生产中的工程应用，创造直接经济效益~5亿元/年，为推进微流场技术工程应用提供良好借鉴。在未来工作中，通过进一步强化微尺度效应基础科学问题研究，探索边界尺度外扩的基本科学规律；并在拓展尺度中进行反应、分离、纯化等单元操作的系统集成，强化系统自控，构建微流场技术新型工程实施体系，拓展其在化工和生物化工领域的应用，进行基于微流场技术的己内酰胺、多硝基化合物等系列重大产品的绿色制造，为发展绿色化工提供技术支持。

该反应区主要是合成生物基聚氨酯，其研发流程图如下：

图3.5.1-3  生物基聚氨酯微反区的研发流程及物料平衡（kg/批次）

该反应是在微通道反应器内进行，共有三个管道，在1号管道加入植物油，2号管道加入双氧水以及稳定剂，3号管道加入甲酸、硫酸，2号管道跟3号管道物料先混合后再与1号管道反应，反应过程在一定的温度以及压力下反应到成品生物基聚氨酯，化学反应方程式如下：

表3.5-8  环磷酸腺苷物料平衡表（kg/年）

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 主要成分 | 数量 |
| 1 | 双氧水 | H2O2 | 42 | 成品 | 生物聚氨酯 | 224.4 |
| 2 | 乙酸 |  | 36 | 废液 | 双氧水 | 105.6 |
| 3 | 甲酸 |  | 36 |  | 乙酸 |  |
| 4 | 浓硫酸 |  | 18 |  | 甲酸 |  |
| 5 | 植物油 |  | 198 |  | 浓硫酸 |  |
| 9 | 合计 |  | 330 |  |  | 330 |

### 3.5.2水平衡

与学校已运行实验室作类比，本项目新鲜水用量为7t/d，总用水量4.89t/a。其中，纯水外购0.89t/d ，纯水用于生产、实验和设备冲洗。设备清洗废水量较小，为2.58t/d，生活用水4 t/d。总排水量6.89t/d，生产废水及生活污水经区内污水处理站处理后排入市政污水管网系统后进南京高新区北部污水处理厂处理后排放。水平衡见表3.5.3-1 和图3.5.3-1。

表 3.5.3-1   用排水平衡表(t/d)

| 序号 | 项目 | 用水 | 产水/用水 | 排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自来水 | 纯水 | 污水管网 | 进产品、消 耗量 |
| 1 | 纯水 | / | 0.75/ | --- |  |
| 2 | 生产、实验用水 | / | /0.31 | 0.31 |  |
| 3 | 生活用水 | 5 |  | 4 | 1 |
| 4 | 设备仪器清洗（初次清洗废水除外） | 2 | /0.58 | 2.58 |  |
| 合计 | 4 | 0.75/0.75 | 4.35 | 0.4 |

项目全厂水平衡图见图3.5.3-1。

图3.5.3-1  项目水平衡图（m3/d）

## 3.6污染源分析

### 3.6.1施工期污染源分析

本项目租赁生物医药谷现有厂房，故施工期污染源不再分析。

### 3.6.2营运期污染源分析

#### 3.6.2.1大气污染源分析

1)有组织废气

项目生产中排放的有组织废气主要为发酵罐排放的带菌发酵废气、以及实验过程中产生的VOCs。

A发酵废气

项目发酵工序涉及活菌，该生产单元空调系统送风为20~30%新风，70~80%回风，新风经初、中、高效三级过滤器过滤，空调系统排风（20~30%）通过一级高效过滤器过滤后排至大气，高效过滤器的过滤效率可以达到99.99%，可以保证排气中不含有生物活性物质。灭菌后的废气经水洗塔后再经活性炭吸附经25米高排气筒排放。

B实验过程中产生的VOCs

根据各实验室化学品的消耗量及测试需要，结合各物料的理化特性和研发流程等，项目产生的挥发性有机物废气占溶剂使用量的5%~15%（各物质的饱和蒸气压不同，挥发性不同），确定项目污染物排放源强。

实验室每天工作8小时，合计10个通风柜，风量可根据实验工况自动调节；正常情况下，化学通风柜开启率最大为50%。

挥发性有机废气经活性炭吸附后排放，排风筒高度约为20m。由于排放源强排气量和浓度本身较低，活性炭吸附处理装置按去除效率60%保守估算，挥发性有机废气排放浓度达标排放。

表3.6-1 有组织大气污染物产生及排放情况

| 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 产生状况 | 治理措施 | 排放情况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年产生量（kg /a） |  | 浓度(mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度 (mg/ m3) | 速率(kg/h) | 高度m | 直径m | 温度K |  |
| 实验室挥发性有机废气 | 6000 | 甲醇 | 1.33 | 0.008 | 20 | 先经水洗塔水洗后，再经活性炭处理后经排气筒排放 | 0.798 | 0.0048 | 0.012 | 190 | 9.4 | 25 | 0.5 | 373 | 间歇 |
|  |  | 氯化氢 | 7 | 0.042 | 50 |  | 4.2 | 0.0252 | 0.03 | 100 | 0.46 |  |  |  |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 5.5 | 0.033 | 40 |  | 3.3 | 0.0198 | 0.024 | 80 | -- |  |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 1.33 | 0.008 | 10 |  | 0.798 | 0.0048 | 0.006 | 80 | -- |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 8.33 | 0.050 | 60 |  | 4.998 | 0.03 | 0.036 | 80 | -- |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机化合物 | 42.17 | 0.253 | 303 |  | 25.302 | 0.1518 | 0.1818 | 80 | 3.8 |  |  |  |  |
| 发酵废气 |  | 氨气 | 1.32 | 0.0079 | 19 | 经高效过滤器灭菌后b并入水洗塔水洗，再经活性炭处理后经排气筒排放 | 0.792 | 0.00474 | 0.0114 | / | 8.7 |  |  |  |  |

1)无组织废气

每个试验台和烘干室均设置了集气装置，废气捕集率为95%，未捕集的废气以无组织形式排放。

表3.6-2 本项目大气污染物无组织排放状况

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物产生量 (t/a) | 治理措施 | 最大排放排放量 (t/a) | 最大排放速率 （kg/h） | 面源面积(m2) | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 研发中心 | 0.001 | / | 0.001 | 0.0004 | 30(50 | 16 |
|  | 氯化氢 |  | 0.0025 |  | 0.0025 | 0.001 |  |  |
|  | 四氢呋喃 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.0008 |  |  |
|  | 异丙醇 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0002 |  |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.00125 |  |  |
|  | VOCs |  | 0.015 |  | 0.015 | 0.00625 |  |  |

#### 3.6.2.2水污染源分析

本项目生产废水主要为设备清洗废水、实验生产用水。

本项目污水排放量为1305m3/a，主要污染物是COD、BOD5、氨氮、SS等，。各股废水污染物产生量见表3-12。

项目含菌废水经高温灭活后与生活污水一起排至项目污水站处理，经处理后纳入园区污水管网，最终进入高新北部污水处理厂统一处理。

本项目新鲜水用量为7t/d，纯水外购0.89t/d ，纯水用于生产、实验和设备冲洗。设备清洗废水量较小，为2.58t/d，生活用水5 t/d。总排水量6.89t/d，生产废水及生活污水经区内污水处理站处理后排入市政污水管网系统后进南京高新区北部污水处理厂处理后排放。水平衡见表3..6-2。

表 3..6-2   用排水平衡表(t/d)

| 序号 | 项目 | 用水 | 产水/用水 | 排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自来水 | 纯水 | 污水管网 | 进产品、消 耗量 |
| 1 | 纯水 | / | 0.89/ | --- |  |
| 2 | 生产、实验用水 | / | /0.31 | 0.31 |  |
| 3 | 生活用水 | 5 |  | 4 | 1 |
| 4 | 设备仪器清洗 | 2 | /0.58 | 2.58 |  |
| 合计 | 7 | 0.89/0.89 | 6.89 | 1 |

表3.6-3  废水污染物产生及达标排放情况

| 来源 | 废水种类 | 废水量（m3/a） | 污染物产生量 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量 （m3/a） |  | 名称 | 浓度（mg/L） | 排放量（m3/a） | 排放浓度限值（mg/L） |  |
| 生产废水 | 中试以及实验用水 | 93 | COD | 532.8 | 0.0496 | 灭菌后进入生物医药谷污水处理站 | 废水量 | / | 2067 | / | 进高新区北部污水处理厂，处理达标后排入朱家山河，最终排入长江 |
|  |  |  | SS | 14.5 | 0.0007 |  | COD | 400 | 0.065 | / |  |
|  |  |  | 氨氮 | 19.4 | 0.001 |  | SS | 350 | 0.013 | / |  |
|  | 设备清洗废水 | 774 | COD | 530 | 0.41 |  | / | / | / | / |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.15 |  | / | / | / | / |  |
| 生活污水 | 生活污水 | 1200 | COD | 300 | 0.144 |  | / | / | / | / |  |
|  |  |  | SS | 150 | 0.072 |  | / | / | / | / |  |

#### 3.6.2.3噪声污染源分析

本项目噪声源主要是各实验室的风机，风机安装时采取减振措施。

各噪声源所处位置、设备源强以及经隔声降噪后排放源强见表3.6-4。

表3.6-4   本项目主要噪声源源强汇总         单位：dB(A)

| 噪声源 | 位置 | 源强 | 台数 | 降噪措施 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 各个实验室 | 75 | 3 | 采用低噪声设备，安装时采用减震器、置于室内，建筑隔声 | 45 |

#### 3.6.2.4固体废物污染源分析

本项目固体废物主要包括生产、实验过程产生的废培养基、纯化、过滤废液与废过滤材料、发酵离心废液、含菌器皿洗涤废液、废空气过滤器、一次性鞋套、 帽子、手套以及生活垃圾等。其中， 废培养液（基）、纯化、过滤产生的废液、废纯化、过滤材料、发酵离心废液、实验失败产品灭菌后交由有资质单位处置；本项目共产生固体废物22.088t/a，其中危险废物19.088 t/a，生活垃圾 3t/a。各类固体废物产生量以及处置方式列于表3.6-5。

表3.6-5 本项目固体废物、副产品属性判定表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 种类判断* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废培养液（基） | 实验研发 | 固态 | 废实验材料 | 10.5 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 2 | 纯化、过滤产生的废液 |  | 液态 | 废实验材料 |  | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 3 | 废纯化、过滤材料 |  | 液态 | 废实验材料 | 0.088 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 4 | 发酵离心废液 |  | 液态 | 废有机物 | 1.775 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 5 | 实验失败产品 |  | 液态 | 废有机物 | 0.5 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 6 | 空气过滤器 |  | 液态 | 废有机物 | 0.006 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 7 | 实验产生的废化学试剂 |  | 固态 | 废有机物 | 0.002 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 8 | 废包装材料 |  | 液态 | 废有机物 | 0.2 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 9 | 过期药品或原料药 |  | 固态 | 废有机化合物 | 0.014 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 10 | 实验室垃圾 |  | 固态 | 废玻璃瓶、废抹布等 | 0.003 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 11 | 首次清洗废水 |  |  | 废有机物 | 5 |  |  |  |
| 12 | 废活性炭 | 废气处理装置 | 固态 | 含有机物的活性炭 | 1 | √ | / | 研发过程中产生的废弃物质 |
| 13 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固体 | 纸、瓜皮果壳等 | 3 | √ | / | 研发或消费过程中产生的残余物 |
| 合计 | 22.088 | / | / | / |

根据《固体废物鉴别导则》判定，上述固体废物均属于固体废物。

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定该项目产生的十三种工业固体废物中，除生活垃圾属于一般工业固体废物，其余都属于危险废物，经《国家危险废物名录》判别属危险废物的，需将判定结果以列表形式（见表3.6-6）说明。

表3.6-6  固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废培养液（基） | 危险废物 | 实验研发 | 固态 | 废实验材料 | T/In | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 | 10.5 |
| 2 | 纯化、过滤产生的废液 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T/I | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 |  |
| 3 | 废纯化、过滤材料 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T/I | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 | 0.088 |
| 4 | 发酵离心废液 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 1.775 |
| 5 | 实验失败产品 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T/I | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 | 0.5 |
| 6 | 空气过滤器 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 | 0.006 |
| 7 | 实验产生的废化学试剂 | 危险废物 |  | 固态 | 废有机物 | T/I | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 | 0.002 |
| 8 | 废包装材料 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.2 |
| 9 | 过期药品或原料药 | 危险废物 |  | 固态 | 废有机化合物 | T/I | HW49 | 900-999-49 | 0.014 |
| 10 | 实验室垃圾 | 危险废物 |  | 固态 | 废玻璃瓶、废抹布等 | T/C/I/R | HW49 | 900-047-49 | 0.003 |
| 11 | 首次清洗废水 | 危险废物 |  | 液态 | 废有机物 | T | HW06 | 900-401-06/900-402-06/ 900-403-06/900-404-06 | 5 |
| 12 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理装置 | 固态 | 含有机物的活性炭 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 1 |
| 13 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公 | 固体 | 纸、瓜皮果壳等 | / | / | / | 3 |
| 合计 | 22.088 |

注：“危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）

## 3.7 本项目“三废”排放情况汇总

本项目“三废”排放情况见下表3.7-1。

表3.7-1  本项目实施后“三废”排放情况一览表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | (接管)排放量 | 进入环境量 | 建议申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | 2067 |
|  | COD | 1.25 | 0 | 0.55 | 0.055 | 0.065 |
|  | SS | 1.2 | 0 | 0.56 | 0.056 | 0.0131 |
|  | 氨氮 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0.022 | 0.007 |
|  | 动植物油 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.011 | 0.0013 |
| 废气 | 甲醇 | 0.02 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | HCl | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 二氯甲烷 | 0.06 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | 异丙醇 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | 四氢呋喃 | 0.04 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  | VOCs | 0.303 | 0.1818 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 |
| 固体 废物 | 危险固废 | 19.088 | 19.088 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

# 4  环境现状调查与评价

## 4.1  自然环境概况

### 4.1.1  地理位置

本项目位于南京高新产业开发区内，地理位置详见图 4.1-1。

高新区地处南京长江大桥和长江二桥之间，东南濒长江，距长江北岸4 公里。西接珍珠泉旅游度假区和老山国家森林公园，中靠龙王山风景区，生态环境得天独厚。高新区距南京市中心 13.5 公里、距南京禄口国际机场 50 公里、距中国最大的内河集装箱港新生圩码头 20 公里、距新建成的长江二桥 10 公里、距江北的浦口货运码头 5 公里、距铁路南京站 10 公里、距南京西站及其货场 8 公里、距江北的铁路南京北站（浦口客货运站）8公里。通过长江大桥、二桥、三桥、四桥与主城连通，2010 年开通的过江隧道、2014 年开通的地铁三号线为区内交通提供了十分便利的条件。

### 4.1.2  地形、地貌、地质

南京市是长江中下游低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内高于海拔400米的山有钟山、老山和横山。本地区主要处于第四纪土层，在坳沟低耕土层下面，有一层厚度为4-13米的Q4亚粘土，其下为厚度3-9米的Q3亚粘土，Q3土层下为强风化沙岩。

本项目所在地为长江下游冲积平原区，从地质上来说，该区域位于新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复和部位，属于古代形成的华南地台。地标为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该处地震强度为6级。

南京高新技术产业开发区内地质基础为震旦系变质岩；各时代地但仅有震旦系上统地层出露较好，层均有发育，结构清楚。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1米，平原标高7-5米，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。

开发区土质从地面往下可分为七层，层厚 1.5-2.6m，①素填土层，该层又可分为四个小层，工程性质都较差；②粉质粘土层，层厚约 3.9-4.5m，工程性质良好；③粉质粘土层，层厚 0-14.5m，工程性质差；④粉质粘土层，层厚 0-4.1m，工程性质较好；⑤粉质粘土层，层厚 2.5-7.8m，该层又可分为二个小层，其中⑤-1 工程性质一般，⑤-2 工程性质较好；⑥残积土层，层厚 0.5m，工程性质较好；⑦岩层，该层又可分为二个小层，其中⑦-1 工程性质一般，⑦-2 工程性质良好。

### 4.1.3 气象气候

南京高新技术产业开发区属于北亚热带季风气候，本地区气候温和、四季分明、雨量适中、无霜期较长。降雨量四季分配不均。冬半年受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰沛。尤其在春夏之交的 5 月底至 6 月，由于“极峰”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期 222~224天，年日照时数 1987~2170h。

该地区主要的气象气候特征见表 4.1-1。

表4.1-1 南京高新技术产业开发区历年气象要素特征

建设项目所在地常年风玫瑰图4.1-2

图4.1-2  常年风频玫瑰图

### 4.1.4  水文水系

建设项目所在地附近水体主要为长江和朱家山河。

- 长江

长江是我国的第一大河，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的36%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长21.6公里，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350~900米，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700~900米，最窄处在南化公司附近，宽约350米，平均河宽约624米，平均水深8.4米，平面形状呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计，（1921~1991 年） 历时最高水位10.2米（吴凇基面，1954.8.17），最低水位1.54米，年内最大水位变幅7.7米，（1954年） 枯水期最大潮差差别 1.56 米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600 m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月份开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上流来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12 万m3/s。

（2）朱家山河

朱家山河为南京高新技术产业开发区规划的纳污河流，为长江下游支流，是安徽滁河的分支，长约10.5公里，河水弯弯曲曲从北向南流动，在接纳了浦口地区大部分工业废水和生活污水后流入长江。朱家山宽10多米，长江枯水季节河水水深在0.5米左右，河水流速缓慢，但受长江水位影响很大，夏季往往由于暴雨和长江、滁河水位的增高，使朱家山河的水位增高。朱家山河在水域功能区排序为工业、景观、农业。水质目标为Ⅳ类。

（3）地下水

场地上部地下水为潜水，场地地下水主要受大气降水补给，以迳流、蒸发形式排泄，水位随季节性变化明显。勘察期间勘探期间测得地下水位埋深为 0.50~6.30 米，标高在.18~22.77 米。

### 4.1.5  生态环境

（1）土壤

长江泥沙冲击母质发育而成，该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，中部为漂洗水稻土和潴育型水稻土，粘性较强。黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土二类。

（2）陆生生态

南京高新技术产业开发区地处北亚热带，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰厚。植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿针叶为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，桑、有茶、而大面积丘陵农田，梨等，种植水稻、小麦、玉米等作物。圩区平原地势平洼，大面积种植水稻、河渠纵横，小麦、玉米等作物。河渠池塘多生长狐尾藻、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍、莲子等浮水、挺水水生植被。在道旁、水边及家舍四周，有密植的杨、柳、杉、椿等树种。浦口的植物共有180科900多种，可分为木、竹、花、蔬、草等五大类，其中比较珍稀的有水杉、杜仲等。

南京高新技术产业开发区生态环境优良，绿化率达43％；绵延百里的老山国家级森林公园，是南京的绿肺和氧吧。

（3）水生生态

该地区主要水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等）、浮叶植物（金银莲花、野菱等）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。河渠池塘多生长狐尾草、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍等浮水、挺水水生植被。主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，桡足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。该地区主要的底栖动物有环节动物（水，节肢动物（蟹、虾等）栖寡毛类等）。野，软体动物（田螺、棱螺等）生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鯿鱼、黑鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

### 4.1.6 自然资源

南京地处北亚热带，属于我国现代植物资源最丰富、朱武种类最繁多的地区。又以山丘、河湖兼备、气候温和，而野生动物资源丰富繁多，其动物种类足以代表长江中下游地区。南京在江苏省的植物分布区划分上，属于长江那被平原丘陵区，是落叶阔叶林逐步过渡到落叶阔叶、常绿阔叶混交林地区。主要分布树种有马尾松、麻栎、栓皮栎、枫香、化香、糯米椴、青刚栎、苦槠、冬青、石楠等。还有部分外来植物如：雪松、火炬松、广玉兰等。

## 4.2  区域环境质量现状

### 4.2.1  大气环境质量现状

1、大气环境质量现状监测

（1）监测点位和监测项目

监测因子：SO2、NO2、PM10、VOCS。

监测期间同时观测风向、风速、温度、云量等气象数据。

监测频次：PM10监测日均值，连续监测7天，连续24h的采样时间；SO2、NO2、PM10、VOCS、监测小时值，连续监测7天，每天4次，北京时间02、08、14、20时采样，每小时至少45min采样时间。

监测点位置：根据评价范围和常年主导风向，大气环境现状监测共布设3个测点。本次评价监测点布设见表4.2-1和图4.2-1。

表4.2-1  大气质量现状监测点位一览表

| 测点 编号 | 测点名称 | 距拟建项目厂界 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| G1 | 永丰小学 | N | 739 | SO2、NO2、PM10、VOCS |
| G2 | 项目所在地 | -- | -- |  |
| G3 | 香溢紫郡雅苑 | SE | 810 |  |

图4.2-1  大气、地下水环境现状监测点位图

（2）监测分析方法

采样和分析方法按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）和《空气和废气监测分析方法（第四版）》有关要求和规定执行。监测分析方法具体见表4.2-2。

表4.2-2  大气监测项目分析方法

| 监测项目 | 检测分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法（GB/T 15262-1994） | 0.005mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） | 0.003mg/m3 |
| PM10 | 重量法（GB/T 6921-1986） | 0.001mg/m3 |
| VOCS | 环境空气挥发性有机物的测定 罐采样 气相色谱-质谱法（HJ759-2015） |  |

（3）现状监测结果统计分析

项目委托南京高新环境监测有限公司于2016年7月25号至2016年8月1号对监测点位进行连续7天的大气环境质量现状监测。

监测统计结果见表4.2-3。

表4.2-3  大气环境监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 1小时平均浓度（mg/m3） | 日平均浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 标准值 | 超标率（%） | 范围 | 标准值 | 超标率 （%） |
| G1 永丰小学 | SO2 | 0.001-0.20 | 0.5 | 0 | / | 0.15 | 0 |
|  | NO2 | 0.002-0.05 | 0.2 | 0 | / | 0.08 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.039-0.267 | 0.15 | 0 |
|  | VOCS | 0.023-0.128 | 5 | 0 | / | / | / |
| G2 项目所在地 | SO2 | 0.007-0.058 | 0.5 | 0 | / | 0.15 | 0 |
|  | NO2 | 未检出-0.054 | 0.2 | 0 | / | 0.08 | 0 |
|  | PM10 | / | / | / | 0.028-0.076 | 0.15 | 0 |
|  | VOCS | 39.6-237 | 0.05 | 0 | / | / | / |
| G3 香溢紫郡雅苑 | SO2 | 0.002-0.029 |  |  | / |  |  |
|  | NO2 | 0.004-0.049 |  |  | / |  |  |
|  | PM10 | / |  |  | 0.075-0.158 |  |  |
|  | VOCS | 0.116-0.243 |  |  | / |  |  |

表4.2-4  大气环境监测气象观测

| 监测日期 | 气象参数 |
| --- | --- |
|  | 天气 | 气温℃ | 气压KPa | 风向 | 风速m/s |
| 2016.8.20 | 多云 | 33.0 | 100.1 | 西北 | 2.0 |
| 2016.8.21 | 晴 | 32.2 | 100.2 | 东北 | 2.1 |
| 2016.8.22 | 多云 | 33.4 | 100.2 | 东北 | 2.3 |
| 2016.8.23 | 晴 | 34.4 | 100.3 | 西北 | 1.9 |
| 2016.8.24 | 晴 | 34.1 | 100.2 | 东 | 2.0 |
| 2016.8.25 | 晴 | 35.1 | 100.1 | 东北 | 1.8 |
| 2016.8.26 | 晴 | 26.0 | 100.3 | 北 | 2.6 |
| 2016.8.27 | 晴 | 23.1 | 100.4 | 北 | 2.3 |

2、大气环境质量现状评价

大气环境质量现状评价采用单因子指数法，计算公式如下：

式中：——污染物i的单因子指数；

——污染物i的实测浓度，（mg/m3）；

——污染物i的环境空气质量标准，（mg/m3）。

大气环境现状评价结果见表4.3-4。

表4.2-4  大气现状监测因子单项指数

| 监测点位 | 监测项目 | 1小时平均浓度 | 日平均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（mg/m3） | 单项指标 | 范围（mg/m3） | 单项指标 |
| G1 永丰小学 | SO2 | 0.001-0.20 | 0.048-0.058 | / | 0.17-0.19 |
|  | NO2 | 0.002-0.05 | 0.045-0.17 | / | 0.024-0.3 |
|  | PM10 | / |  | 0.039-0.267 | 0.31-0.63 |
|  | VOS | 0.023-0.128 | / | / | / |
| G2 项目所在地 | SO2 | 0.007-0.058 | 0.046-0.06 | / | 0.179-0.18 |
|  | NO2 | 未检出-0.054 | 0.045-0.175 | / | 0.25-0.235 |
|  | PM10 | / | / | 0.028-0.076 | 0.353-0.587 |
|  | VOCS | 39.6-237 | / | / | / |
| G3 新城香溢紫郡 | SO2 | 0.002-0.029 | 0.09-0.061 | / | 0.21-0.28 |
|  | NO2 | 0.004-0.049 | 0.09-0.16 | / | 0.024-0.3 |
|  | PM10 | / |  | 0.075-0.158 | 0.33-0.57 |
|  | VOCS | 0.116-0.243 |  | / |  |

由上表可看出，项目监测期间各监测点污染因子的Pi值均小于1，说明评价区域内大气环境质量较好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 4.2.2  地表水环境质量现状

1、地表水环境质量现状监测

（1）监测断面与监测项目

监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类。

水质监测的同时对河流进行水文资料调查（包括河流水深、河宽、流速、流量、流向等）。

监测频次：连续采样3天，每天2次，上午下午各一次。

监测断面：根据项目评价等级、废水排放去向和当地水文状况，共布设3个监测断面。布设断面见表4.2-5和图4.2-1。

表4.2-5   地表水环境质量现状监测断面一览表

| 编号 | 河流名称 | 监测断面名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 朱家山河 | 高新区北部污水处理厂排放口上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类 |
| W2 |  | 高新区北部污水处理厂排放口下游500m |  |
| W3 |  | 高新区北部污水处理厂排放口下游1000m |  |

（2）监测分析方法

采样和分析方法按照《水和废水监测分析方法（第四版）》进行。监测分析方法具体见表4.2-6。

表4.2-6  地表水监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法(GB/T6920-1986) | 0.02pH值 |
| 2 | COD | 密封消解重铬酸钾法 （水和废水监测分析方法第四版） | 2mg/L |
| 3 | BOD5 | 稀释与接种法（GB/T7488-87） | 0.025mg/L |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法（GB/T7479-1987） | 2mg/L |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵光度法（GB/T11893-89） | 0.01mg/L |
| 6 | SS | 重量法 | / |
| 7 | 石油类 | 红外分光光度法 HJ637-2012 | 0.01mg/L |

（3）现状监测结果统计分析

项目委托南京高新环境监测站有限公司于2016年3月3号、4号、5号对监测点位进行3天的水环境质量现状监测。

项目地表水监测统计结果见表4.2-7。

表4.2-7  地表水水质监测结果（mg/L，pH无量纲）

| 监测断面 | 监测项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北部上游500 | 范围 | 7.30-7.54 | 23.8-29.2 | 5.82-6.86 | 5.46-6.55 | 0.84-0.92 | 3-12 | 0.1-0.3 |
|  | 均值 | 7.49 | 27.5 | 6.38 | 5.9 | 0.87 | 5.3 | 0.22 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 |
|  | 评论 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0.85 | 0 | 0 |
| 下游500 | 范围 | 7.30-7.49 | 23.6-26.8 | 6.78-7.91 | 4.72-5.33 | 0.77-0.82 | 3-32 | 0.1-0.4 |
|  | 均值 | 7.37 | 25.1 | 7.28 | 5.13 | 0.8 | 10.17 | 0.18 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 |
|  | 评论 | 0 | 0 | 0 | 3.085 | 0.95 | 0 | 0 |
| 下游1000m | 范围 | 7.4-7.53 | 21.2-25.5 | 6.64-8.17 | 3.59-4.48 | 0.56-0.73 | 15-40 | 0-0.1 |
|  | 均值 | 7.48 | 23.25 | 7.5 | 4.01 | 0.66 | 29.5 | 0.02 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 |
|  | 评论 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0.125 | 0 | 0 |
| III类标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤30 | ≤0.05 |
| Ⅳ类标准 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤60 | ≤0.5 |
| V类标准 | 6-9 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤150 | ≤1.0 |

2、地表水环境质量现状评价

地表水环境质量现状评价采用导则中推荐的标准指数法，计算公式如下：

式中：Pij—水质参数i在j断面的标准指数；

Cij—水质参数i在j断面的监测浓度，mg/L；

Sij—水质参数i的地表水水质标准值，mg/L。

pH的标准指数计算公式为：

pHj>7.0

pHj≤7.0

式中：SpH, j—水质参数pH在j断面的标准指数；

pHj—水质参数pH在j断面的监测值；

pHsu——地表水环境质量标准中规定的pH值上限；

pHsd——地表水水质标准中规定的 pH 值下限。

地表水环境现状评价结果见表4.2-8。

表4.2-8  监测断面水质指标单因子指数（Pi）表

| 监测断面 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | SS | 石油类 | ∑Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.075 | 0.975 | 0.89 | 3.125 | 1.85 | 0.22 | 0 | 7.832 |
| W2 | 0.03 | 0.765 | 0.88 | 4.085 | 1.95 | 0.2 | 0 | 8.483 |
| W3 | 0.16 | 0.435 | 0.51 | 1.565 | 1.13 | 0.17 | 0 | 4.575 |
| ∑Pi | 0.425 | 3.17 | 2.91 | 12.06 | 6.23 | 0.92 | 0 | 28.375 |

由上表可见，朱家山河各监测断面的 pH、COD、SS、等指标基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类部分监测断面的氨氮、水体功能，总磷、分析原因，主要是目前南京高新区朱家山河迎江桥至东大路段正在实施河段清淤泥、提防达标、岸坡防护工程，该工程清淤全长 7655m，造成朱家山河水底泥翻腾，底泥中的污染物向水相释放，总磷、致使氨氮等污染物超标，待该河段清淤泥、提防达标、岸坡防护工程完成后，对区域污染物的削减将十分显著，对长江和朱家山河水环境质量改善也将有很好的促进作用。

### 4.2.3  地下水环境质量现状

1、地下水环境质量现状监测

（1）监测布点与监测项目

监测项目：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、细菌总数和地下水水位、水量、水温、流向等水文参数。

监测频次：监测1天，采样1次。

监测点位置：对评价区域地下水进行监测（按区域地下水走向，设置监测点位3个）。具体位置见表4.2-9和图4.2-1。

表4.3-9  地下水环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点位置 | 距拟建项目厂界 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| D1 | 新民村 | E | 1000 | pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、细菌总数 |
| D2 | 项目所在地 | / | / |  |
| D3 | 龙王山 | W | 500 |  |

（2）监测分析方法

采样按《环境监测技术规范》（地表水和废水部分）、《地下水环境影响评价技术导则》（HJ 610-2011）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）有关规定和要求执行。采样和分析方法具体见表4.2-10。

表4.2-10  地下水监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法(GB/T6920-1986) | / |
| 2 | 氨氮 | 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 | 0.02mg/L |
| 3 | 总硬度 | 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 | / |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定GB/T11892-1989 | / |
| 5 | 总大肠菌群 | 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | / |
| 6 | 菌落总数 | 微生物指标 GB/T5750.12-2006 | / |

（3）现状监测结果统计分析

项目监测统计结果见表4.2-11。

表4.2-11  地下水环境质量监测结果

| 项目 点位 | pH | 氨氮(mg/L) | 总硬度(mmol/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 总大肠菌群(个/L) | 菌落总数(CFU/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 6.96 | 0.066 | 2.47 | 1.03 | 200 |  |
| D2 | 6.86 | 0.028 | 4.86 | 0.57 | 未检出 |  |
| D3 | 6.82 | 0.193 | 3.81 | 0.59 | 200 |  |

2、地下水环境质量现状评价

采用标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，标准指数计算公式分为以下两种情况：

① 对于评价标准为定值的水质参数，其标准指数计算公式：

式中：Pi－第i个水质因子的标准参数，无量纲；

Ci－第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi－第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

② 对于评价标准为区间值的水质参数（如pH值），其标准指数计算公式：

pH>7.0时

pH≤7.0时

式中：pH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值，无量纲；

pHsu—标准中pH的上限值，无量纲；

pHsd—标准中pH的下限值，无量纲。

评价时，标准指数>1，表明该水质已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。

地下水环境现状评价结果见表4.3-12。由表4.3-12可知，项目各监测点的评价因子Pi值均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

表4.2-12  地下水水质参数标准指数计算结果

| 监测点位 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 总大肠菌群 | 菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GW1 | 0.1 | / | 0.76 | 0.27 | / | 0.62 |
| GW2 | 0.155 | 0.25 | 0.76 | 0.57 | / | 0.46 |
| GW3 | 0.165 | / | 0.76 | 0.3 | / | 0.28 |
| Ⅲ类标准 | 6.5-8.5 | 0.2 | 450 | 3.0 | 3.0 | 100 |

由表 4.3-18 可知，项目所在地地下水各项指标中 pH、总硬度均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）I 类标准；氯化物能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）II 类标准；高锰酸盐指数能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；总大肠菌群达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）V 类标准。

### 4.2.4  声环境质量现状

（1）监测布点与监测项目

监测项目：连续等效A声级dB（A）。

监测频次：连续监测2天，每天昼夜各一次。

监测点位置：在项目厂界外东、南、西、北1m处布设4个噪声监测点。具体监测点位见表4.2-13和图3.1-2。

表4.2-13   声环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 项目厂界东1m处 | 等效连续A声级 |
| N2 | 项目厂界南1m处 |  |
| N3 | 项目厂界西1m处 |  |
| N4 | 项目厂界北1m处 |  |

（2）监测分析方法

采样和分析方法具体见表4.2-14。

表4.2-14  噪声监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等效连续A声级 | 工业企业厂界噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

（3）现状监测结果统计分析

项目委托南京高新环境监测站有限公司于2016年8月15号和2016年8月16号对监测点位进行声环境质量现状监测。监测结果见表4.2-15。

表4.2-15  项目厂界噪声现状监测结果统计表

| 监测点位 | 测量时段 | 等效A声级（dB(A)） | 评价标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8月15日 | 8月16日 |  |  |
| N1 | 厂界东1m处 | 昼间 | 54.5 | 55.2 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类区标准： 昼间≤65 dB(A)，夜间≤55 dB(A) | 达标 |
|  |  | 夜间 | 44.8 | 45.2 |  |  |
| N2 | 厂界南1m处 | 昼间 | 56.1 | 57.9 |  |  |
|  |  | 夜间 | 46.1 | 47.4 |  |  |
| N3 | 厂界西1m处 | 昼间 | 57.4 | 49.8 |  |  |
|  |  | 夜间 | 47.2 | 46.7 |  |  |
| N4 | 厂界北1m处 | 昼间 | 56.7 | 54.4 |  |  |
|  |  | 夜间 | 46.7 | 46.7 |  |  |

由上表可看出，项目厂界昼间、夜间声环境均达到（GB3096-2008）中3类区标准要求，区域声环境质量现状较好。

### 4.2.4  土壤环境质量现状

（1）监测布点与监测项目

监测项目：pH、铅、汞、砷、铬、镉、铜、镍。

监测频次：监测1天，采样1次。

监测点布设：对项目所在地的土壤进行现状监测，具体监测点位详见图3.1-2。

（2）监测分析方法

采样和分析方法具体见表4.2-16。

表4.2-16  土壤监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 森林土壤pH值的测定LY/T1239-1999 |
| 2 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
| 3 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 |
| 4 | 砷 | 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 |
| 5 | 汞 | 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 |
| 6 | 铬 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 |
| 7 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 |
| 8 | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T17139-1997 |

（3）现状监测结果统计分析

项目委托南京高新环境监测站有限公司于2015年5月9号对监测点位进行土壤环境质量现状监测。监测结果见表4.2-17。

表4.2-17  土壤监测结果及其现状评价

| 点位 | 类别 | 监测项目（单位：mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 铅 | 铜 | 砷 | 汞 | 铬 | 镉 | 镍 |
| 项目所在地 | 监测值 | 7.65 | 44.3 | 32 | 17.8 | 0.084 | 80 | 0.008 | 45 |
|  | 二级标准 （pH＞7.5） | / | 350 | 100 | 25 | 1.0 | 250 | 0.6 | 100 |
|  | Pi | / | 0.13 | 0.32 | 0.712 | 0.084 | 0.32 | 0.013 | 0.45 |

从上表可以看出，监测点土壤满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准（pH＞7.5），各项污染物指数较低，说明项目厂区土壤质量较好，基本未受污染，能够保障农业生产，维护人体健康。

## 4.3  区域污染源调查

区域污染源调查对象主要为评价的南京市高新技术产业开发区内，重点调查项目周围的主要污染企业。污染源调查及评价的目的在于了解评价区内主要污染企业污染物种类及排放量，分析各企业对区域污染的贡献情况，为环境影响评价提供基础资料。

### 4.3.1  大气污染源调查

（1）废气污染源调查

本次评价主要调查南京市高新技术产业开发区四期内的污染企业，重点关注与本项目排放相同污染因子企业的排放情况。区域废气污染物排放情况见表4.3-1。

| 序号 | 企业名称 | SO2 | NOx | 烟尘 | HCl | 非甲烷总烃 | 甲醇 | 氨 | 二氯甲烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 |
| 1 | 南京巨龙钢管有限公司 | 1.426 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 南京汽车集团有限公司 |  |  |  | 0 | 12.92 |  |  |  |
| 3 | 南京威孚金宁有限公司 | 0.013 | 0.016 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 南京磐能电力科技股份有限公司 |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 0.9 |  | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 南京高新经纬电气有限公司 |  |  |  |  | 1.009 |  |  |  |
| 7 | 南京金三力塑料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 南京药石药物研发有限公司 |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.1 |
| 9 | 南京凯信航空附件有限公司 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 南京龙威塑胶有限公司 |  |  |  |  | 0.197 |  |  |  |
| 11 | 南京欧菲生物技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 南京思科药业有限公司 |  |  |  | 0.0021 |  |  |  |  |
| 13 | 南京海昌中药饮片有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 南京丁鼎合金材料有限公司 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 15 | 中国南车集团南京浦镇车辆厂 |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |
| 16 | 南京雷尔伟新技术有限公司 |  |  |  |  | 0.216 |  |  |  |
| 17 | 南京佳龙纸业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 南京申迪焊接技术有限公司 |  |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 19 | 南京暨明医药科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 南京华东电子信息科技股份有限公 |  | 1.38 |  | 1.65 | 0 |  |  |  |
|  | 合计 | 2.389 | 1.476 | 2.3505 | 1.6721 | 14.522 | 0.15 | 0.01 | 0.1 |
| 已批在建，拟建项目 |
| 21 | 南京思科药业有限公司 |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  |
| 22 | 南京南汽模具装备有限公司 |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 南京苏特电气股份有限公司 |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  |
| 24 | 南京健友生化制药股份有限公司 |  |  |  | 0.003 | 1.694 | 0.319 |  | 0.875 |
| 合计 | 2.389 | 1.476 | 2.5775 | 1.6759 | 16.216 | 0.469 | 0.01 | 0.975 |

表4.3-1  评价区域内大气污染源排放情况一览表  单位：t/a

（2）废气评价方法

区域大气污染源评价采用等标污染负荷法进行评价，其计算公式为：

Pi=Qi/Coi×109

式中：Pi—i 污染物等标污染负荷；

Qi—i 污染物的绝对排放量（t/a）；

Coi—i 污染物的评价标准（mg/Nm3）。

式中：Pn—某污染源等标污染负荷。

式中：P—评价区域总的等标污染负荷；

Kn—某污染源在评价区域内的污染负荷比。

式中：Pi 总—评价区域 i 污染物的总等标污染负荷；

Ki 总—i 污染物在评价区域内的污染负荷比。

（3）评价因子与评价标准

评价因子：烟尘、SO2、NOx、粉尘、HCl、非甲烷总烃、乙醇、氨、甲苯、二甲苯、丙酮、甲醇、二氯甲烷。

评价标准：废气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（4）主要大气污染源及污染物评价结果

废气污染源评价结果见表 4.4-2。由评价结果可见：园区所有企业（含已建、在建和拟建）中重点废气污染源为：南京华东电子信息科技股份有限公司（污染负荷 44.81%，下同）、南京锦湖轮胎有限公司（16.33%）、南京磐能电力科技股份有限公司（13.12%）。

园区所有企业投产后主要废气污染物依次为：HCl、烟尘、粉尘、非甲烷总烃。上述污染物的污染负荷总量合计为 78.97%，其中 HCl主要来自南京华东电子信息科技股份有限公司、南京药石药物研发有限公司；烟尘主要来自于南京磐能电力科技股份有限公司、南京锦湖轮胎有限公司；粉尘主要来自于南京锦湖轮胎有限公司、南京金三力塑料有限公司；非甲烷总烃主要来自于南京汽车集团有限公司、南京健友生化制药股份有限公司。

根据据调查结果，评价区内主要污染企业废气等标污染负荷及等标污染负荷比见表4.4-2。

表4.4-2  评价区大气污染源评价表

| 序号 | 企业名称 | 烟尘 | SO2 | NOX | 粉尘 | HCl | 非甲烷总烃 | 乙醇 | 氨 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 甲醇 | 二氯甲烷 | Pn | Kn（%） | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京巨龙钢管有限公司 |  | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 | 3.30 | 6 |
| 2 | 南京汽车集团有限公司 |  |  |  |  |  | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  | 6.46 | 7.48 | 4 |
| 3 | 南京威孚金宁有限公司 |  | 0.03 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 | 0.10 | 19 |
| 4 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.33 | 13.12 | 3 |
| 5 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 4.33 | 1.8 |  | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.11 | 16.33 | 2 |
| 6 | 南京高新经纬有限公司 |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.584 | 12 |
| 7 | 南京金三力塑料有限公司 |  |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 | 0.77 | 10 |
| 8 | 南京药石药物研发有限公司 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.02 | 0.05 | 0.03 |  |  | 0.05 | 0.30 | 0.66 | 0.76 | 11 |
| 9 | 南京凯信航空附件有限公司 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.12 | 17 |
| 10 | 南京龙威塑胶有限公司 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.11 | 18 |
| 11 | 南京欧菲生物技术有限公司 |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.581 | 13 |
| 12 | 南京思科药业有限公司 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  | 1.88 | 2.18 | 7 |
| 13 | 南京海昌中药饮片有限公司 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.29 | 0.34 | 16 |
| 14 | 南京丁鼎合金材料有限公司 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.058 | 20 |
| 15 | 中国南车集团南京浦镇车辆厂 |  |  | 0.32 | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.48 | 0.56 | 14 |
| 16 | 南京雷尔伟新技术有限公司 |  |  |  | 0.13 |  | 0.11 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.38 | 0.45 | 15 |
| 17 | 南京佳龙纸业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 22 |
| 18 | 南京申迪焊接技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 23 |
| 19 | 南京暨明医药科技有限公司 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 0.056 | 21 |
| 20 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 |  |  | 5.52 |  | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.72 | 44.81 | 1 |
| 21 | 南京思科药业有限公司 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.86 | 2.15 | 8 |
| 22 | 南京南汽模具装备有限公司 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  | 1.33 | 1.54 | 9 |
| 23 | 南京苏特电气股份有限公司 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.17 | 0.19 | 16 |
| 24 | 南京健友生化制药股份有限公司 |  |  |  | 0.03 | 0.06 | 0.85 | 0.1 |  |  |  |  | 0.11 | 2.65 | 3.79 | 4.39 | 5 |
|  | Pi | 17.17 | 4.78 | 5.90 | 9.44 | 33.52 | 8.11 | 0.37 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 3.68 | 0.16 | 2.95 | 86.41 | 100 | / |
|  | Ki（%） | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 10 | 7 | 11 | 8 |  |  |  |

### 4.3.2  废水污染源调查

1、废水污染源调查

废水污染源调查考虑与本项目有关的污染因子的排放情况，调查项目所在评价区主要污染企业。污染物排放情况见表4.3-3，表中因子均为各企业排入园区污水处理厂的接管考核量。

表4.3-3 评价区域内废水污染源排放状况表

| 序号 | 企业名称 | 废水量（万t/a） | COD（t/a） | SS（t/a） | 石油类（t/a） | 氨氮（t/a） | 总磷（t/a） | 动植物油（t/a） | 生化需氧量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 |
| 1 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | 131.2631 | 24.47 | 22.464 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 3 | 3 | 1 |  | 0.4 |  |  |  |
| 3 | 南京中萃食品有限公司 | 66.32 | 106.19 | 35.34 |  |  |  |  |  |
| 4 | 南京紫泉饮料工业有限公司 | 16.9981 | 21.698 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 南京汽车集团有限公司（浦口基地） | 22.11 | 21.22 | 7.74 | 1.15 | 0.24 |  |  |  |
| 6 | 南京锦湖轮胎有限公司（南京高新技术产业开发区 | 2.435 | 0.426 | 0.145 | 0.026 |  |  |  |  |
| 7 | 南京金三力橡塑有限公司 | 5 | 12.8 |  |  | 0.54 |  |  |  |
| 8 | 南京巨龙钢管有限公司 | 6.532 | 9.64 | 4.82 | 0.482 | 0.122 | 0.018 | 0.61 |  |
| 9 | 南京高欣水务有限公司 | 329 | 115.15 | 4.64 |  | 0.59 | 0.13 |  | 0.43 |
| 10 | 南京威孚金宁有限公司 | 1.67 | 1 | 0.44 | 0.04 |  |  |  |  |
| 11 | 南京市高新医院 | 0.073 | 0.00025 | 0.000018 |  |  |  |  |  |
| 12 | 南京瑞尔医药有限公司 | 2 | 0.7 | 0.28 | 0.006 |  |  |  |  |
| 13 | 广州市波斯塑胶颜料有限公司南京分公司 | 0.048 | 0.024 | 0.012 |  |  |  |  |  |
| 14 | 南京南瑞集团公司 | 0.362 | 0.1288 | 0.05152 | 0.001104 | 0.00736 |  |  |  |
| 15 | 南京全兴座椅内饰件有限公司 | 0.3 | 1.3 | 0.063 | 0.001 |  |  |  |  |
| 16 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 0.00045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 爱多克科梅林（南京）新材料有限公司 | 0.11 | 0.0385 |  | 0.00033 | 0.0022 |  |  | 0.011 |
| 18 | 南京绿叶思科药业有限公司 | 4.25 | 1.49 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 19 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2.0231 | 0.708 | 0.283 | 0.0061 | 0.0405 |  |  | 0.202 |
| 20 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 0.00045 | 0.0000018 | 0.0000008 |  | 0.0000001 |  |  | 0.0000006 |
| 21 | 特恩驰南京光纤有限公司 | 1.5 | 0.716 | 0.564 | 0.063 |  |  |  |  |
| 22 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 0.42 |  | 1.05 |  | 0.1313 | 0.02625 |  |  |
| 23 | 南京春晖科技实业有限公司 | 0.0000042 | 0.0135 | 0.0054 |  |  |  |  |  |
| 24 | 南京南大药业有限责任公司 | 1 | 0.54 |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 25 | 南京丁鼎合金材料有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.084 |  |  |  |  |  |
| 26 | 南京药石药物研发有限公司 | 4.4948 | 2.24 | 0.44 |  | 0.09 | 0.022 |  |  |
| 27 | 南京佳龙纸业有限公司 | 0.162 | 0.54 | 0.28 |  | 0.04 | 0.004 |  |  |
| 28 | 南京华显高科有限公司 | 12.6 | 5.89 | 2.52 |  | 0.1 | 0.01 |  |  |
| 29 | 南京雷尔伟新技术有限公司 | 2.652 | 0.796 | 0.53 |  | 0.08 | 0.011 |  |  |
| 30 | 南京俊鸿光电科技有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.637 |  | 0.136 | 0.005 | 0.091 |  |
| 31 | 南京申迪焊接技术有限公司 | 0.86 | 3.01 | 1.72 |  | 0.215 | 0.043 |  |  |
| 32 | 南京南汽模具装备有限公司 | 0.933 | 1.05 | 0.436 | 0.078 | 0.122 | 0.0185 |  |  |
| 33 | 南京莱特光学有限公司 | 0.1026 | 0.1 | 0.072 | 0.0008 | 0.015 | 0.0005 |  |  |
| 34 | 南京暨明医药科技有限公司 | 0.1994 | 0.12 | 0.04 |  | 0.016 | 0.002 |  |  |
| 35 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 2.6351 | 2.501 | 1.666 | 0.126 | 0.323 |  |  |  |
| 36 | 南京思科药业有限公司 | 1.485 | 7.425 | 2.97 |  | 0.28 |  |  |  |
| 37 | 夏绅（南京）生物科技有限公司 | 0.188 | 0.188 | 0.132 |  | 0.023 | 0.0008 |  |  |
| 38 | 南京海昌中药饮片有限公司 | 1.2565 | 4.398 | 1.885 |  | 0.125 |  |  |  |
| 39 | 南京诚盟塑料机械实业有限公司 | 0.476 | 1 | 0.7 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 40 | 南京龙威塑胶有限公司 | 0.9765 | 2.894 | 0.22 | 0.00275 | 0.016 | 0.002 |  |  |
| 41 | 南京金视显科技有限责任公司 | 0.1304 | 0.078 | 0.026 |  | 0.01 | 0.0001 |  |  |
| 42 | 南京欧菲生物技术有限公司 | 78 | 0.028 | 0.02 |  | 0.002 | 0.0003 |  |  |
| 43 | 南京聚隆工程塑料有限公司 | 0.3978 | 0.238 |  |  | 0.059 |  |  |  |
| 44 | 南京高新经纬电气有限公司 | 0.278 | 0.14 | 0.07 |  | 0.03 |  |  |  |
| 45 | 南京冠生园食品厂有限公司 | 0.4 |  |  | 0.02 | 0.0073 |  |  |  |
| 合计 | 705.672 | 354.919 | 98.126 | 2.793 | 3.933 | 0.293 | 0.801 | 0.643 |
| 已批在建、拟建项目 |
| 46 | 南京思科药业有限公司 | 1.225 | 6.125 | 2.45 |  | 0.238 | 0.054 |  |  |
| 47 | 南京南汽模具装备有限公司 | 0.2592 | 0.52 | 0.26 | 0.052 | 0.052 | 0.0078 |  |  |
| 48 | 南京苏特电气股份有限公司 | 0.68 | 0.2799 | 0.0933 | 0.00139 | 0.063 | 0.0042 | 0.002 |  |
| 49 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 4.2666 | 2.133 | 0.426 |  | 0.0368 | 0.006 |  |  |
| 合计 | 712.103 | 363.977 | 101.355 | 2.846 | 4.322 | 0.365 | 0.803 | 0.643 |

2、废水污染源评价方法

采用等标污染负荷及等标污染负荷比进行评价。

（2）废水评价方法

废水污染物等标污染负荷 Pi 计算公式为：

Pi=Qi/Coi×106

式中： Pi 为污染物等标污染负荷(m3/a)；

C oi为污染物评价标准（mg/L）；

Qi为污染物的绝对排放量（t/a）。

（3）污染源评价因子与评价标准

评价因子：COD、SS、石油类、氨氮、TP、动植物油、BOD5。

评价标准：废水评价执行地表水水环境质量标准（GB3838-2002）.

（4）主要污染源及污染物评价结果

废水污染源评价结果见表 4.4-4。

3、评价结果分析

根据调查结果，评价区内主要污染企业废水等标污染负荷及等标污染负荷比见表4.3-4。

表4.3-4 评价区废水污染源评价表

| 序号 | 企业名称 | COD | SS | 石油类 | 氨氮 | TP | 动植物油 | 生化需氧量 | Pn | Kn（%） | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | 0.82 | 0.37 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 11.64 | 4 |
| 2 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.61 | 12 |
| 3 | 南京中萃食品有限公司 | 3.54 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 17.35 | 2 |
| 4 | 南京紫泉饮料工业有限公司 | 0.72 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 3.33 | 6 |
| 5 | 南京汽车集团有限公司（浦口基地） | 0.71 | 0.13 | 2.30 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 13.85 | 3 |
| 6 | 南京锦湖轮胎有限公司（南京高新区） | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 28 |
| 7 | 南京金三力橡塑有限公司 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 3.31 | 7 |
| 8 | 南京巨龙钢管有限公司 | 0.32 | 0.08 | 0.96 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.57 | 6.59 | 5 |
| 9 | 南京高欣水务有限公司 | 3.84 | 0.08 | 0.00 | 0.39 | 0.43 | 0.00 | 0.07 | 4.81 | 20.23 | 1 |
| 10 | 南京威孚金宁有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 25 |
| 11 | 南京市高新医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| 12 | 南京瑞尔医药有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 35 |
| 13 | 广州市波斯塑胶颜料有限公司南京分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| 14 | 南京南瑞集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 40 |
| 15 | 南京全兴座椅内饰件有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 33 |
| 16 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 |
| 17 | 爱多克科梅林（南京）新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 43 |
| 18 | 南京绿叶思科药业有限公司 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 31 |
| 19 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.43 | 26 |
| 20 | 南京双威生物医学科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 |
| 21 | 特恩驰南京光纤有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.67 | 19 |
| 22 | 南京磐能电力科技股份有限公司 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.81 | 17 |
| 23 | 南京春晖科技实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 |
| 24 | 南京南大药业有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.27 | 29 |
| 25 | 南京丁鼎合金材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 42 |
| 26 | 南京药石药物研发有限公司 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.90 | 16 |
| 27 | 南京佳龙纸业有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 30 |
| 28 | 南京华显高科有限公司 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.42 | 14 |
| 29 | 南京雷尔伟新技术有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.53 | 21 |
| 30 | 南京俊鸿光电科技有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.66 | 20 |
| 31 | 南京申迪焊接技术有限公司 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.75 | 11 |
| 32 | 南京南汽模具装备有限公司 | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.43 | 13 |
| 33 | 南京莱特光学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 39 |
| 34 | 南京暨明医药科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 38 |
| 35 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.43 | 9 |
| 36 | 南京思科药业有限公司 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 2.03 | 10 |
| 37 | 夏绅（南京）生物科技有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 36 |
| 38 | 南京海昌中药饮片有限公司 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.10 | 15 |
| 39 | 南京诚盟塑料机械实业有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 24 |
| 40 | 南京龙威塑胶有限公司 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.52 | 22 |
| 41 | 南京金视显科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 41 |
| 42 | 南京欧菲生物技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 44 |
| 43 | 南京聚隆工程塑料有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 32 |
| 44 | 南京高新经纬电气有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 37 |
| 45 | 南京冠生园食品厂有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.19 | 34 |
| 46 | 南京思科药业有限公司 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.45 | 8 |
| 47 | 南京南汽模具装备有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.78 | 18 |
| 48 | 南京苏特电气股份有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 27 |
| 49 | 南京健友生化制药有限公司 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.52 | 23 |
| Pi | 12.13 | 1.69 | 5.69 | 2.88 | 1.22 | 0.08 | 0.11 | 23.80 | 100 | / |
| Ki（%） | 50.97 | 7.10 | 23.92 | 12.11 | 5.12 | 0.34 | 0.45 | 100 | / | / |
| 排序 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | / | / | / |

由评价结果可知：

园区内所有企业（含已建、在建和拟建）中的重点废水污染源依次为：南京高欣水务有限公司（20.23%）、南京中萃食品有限公司（污染负荷 17.35%，下同） 南京汽车集团有限公司、（（浦口基地） 13.85%）。

园区所有企业投产后，主要废水污染物依次为：COD、石油类、氨氮、SS，上述污染物负荷总量合计为 94.1%。其中 COD 主要来自于南京高欣水务有限公司、南京中萃食品有限公司；石油类主要来自于南京汽车集团有限公司（浦口基地）、南车南京浦镇车辆有限公司；氨氮主要来自于南京高欣水务有限公司、南京金三力橡塑有限公司； SS 主要来自于南京中萃食品有限公司、南车南京浦镇车辆有限公司。

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测

本项目租用生物医药谷现有厂房，故不再进行施工期环境影响分析。

## 5.2  运营期大气环境影响预测与评价

### 5.2.1  常规气象资料分析

气象观测资料调查取自南京市气象站 2014 年观测资料，南京市气象站是距离评价区域最近的国家气象系统正规气象站，拥有长年连续规测资料，该站与本项目之间距离小于 50km，并且气象站地理特征与本地区基本一致，因此采用南京气象站的资料符合《导则》要求。

南京地区年平均气温为 15.3℃，极端最高气温为 40.7℃，极端最低气温为-14℃，最热月平均气温为 29.7℃，最冷月平均气温为 3.8℃，年平均露点温度为 11.5℃，最热月平均露点温度 24.8℃，最冷月平均露点温度为-2.2℃。

年均降水量为 1038.7mm，春、夏、秋、冬四季的降水量依次为238.6 mm、465.1mm、186.2mm 和 89.6mm，日最大降水量为 198.5mm。年平均相对湿度 77%，月平均最高相对湿度 81%，月平均最低相对湿度 72%。最大积雪深度为 51cm。

1）年平均温度的月变化

年平均温度的月变化列于表 5.2-1。

2）年平均风速的月变化

年平均风速的月变化列于表 5.2-2。

3）季小时平均风速的日变化季小时平均风速的日变化列于表 5.2-3。

4）年平均风频的月变化

年平均风频的月变化列于表 5.2-4。

5）年平均风频的季变化及年平均风频

年平均风频的季变化及年平均风频列于表 5.2-5。

6）温度、风速月变化图

年平均温度的月变化图、年平均风速的月变化图、季小时平均风速的月变化图分别示于图 5.2-1～5.2-7。

（1）温度

表5.2-1 年平均温度的月变化

（2）风速

表5.2-2 年平均风速的月变化

表5.2-3 季小时平均风速的日变化

图5.1-3 季小时平均风速的日变化

（3）风频、风向

①风频统计量

统计地面气象资料中，各月、各季及年均各风向风频变化情况，见表5.2-4，表5.2-5。

表5.2-4 年均风频的月变化

5.2-5 年均风频的季节变化及年均风频

图5.2-1 年评价温度的月变化图

图5.2-2 年评价风速的月变化图

5.2-3 季小时年平均风速的日变化图

②风向玫瑰图

风玫瑰图见图5.2-4。

图5.2-4  风向玫瑰图

图5.2-5  风速玫瑰图

图5.2-6  污染系数图

图5.2-7  南京地区1971-2007年统计气象资料风玫瑰图

### 5.2.2  大气预测源强

根据项目特点，选取SO2、PM10、NOx、VOCS为大气影响评价因子，本次评价以项目各污染物实际排放量为基础，有组织排放源强详见表5.1.2-1a、无组织排放源强详见表5.1.2-1b。

表5.1.2-1a  项目有组织废气污染源强参数表

| 排放情况 | 污染物 | 废气量 (Nm3/h) | 排放浓度 (mg /Nm3） | 排放速率 (kg /h) | 排放高度(m) | 出口内径(m) | 温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 甲醇 | 6000 | 0.798 | 0.0048 | 25 | 0.5 | 20 |
|  | 氯化氢 |  | 4.2 | 0.0252 |  |  |  |
|  | 四氢呋喃 |  | 3.3 | 0.0198 |  |  |  |
|  | 异丙醇 |  | 0.798 | 0.0048 |  |  |  |
|  | 二氯甲烷 |  | 4.998 | 0.03 |  |  |  |
|  | 挥发性有机化合物 |  | 25.302 | 0.1518 |  |  |  |
|  | 氨气 |  | 0.792 | 0.00474 |  |  |  |

表5.2.2-1b  项目无组织废气污染源强参数表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 污染物排放量（t/a） | 平均源强 （kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCS | 实验室 | 0.024 | 0.0107 | 1500 | 16 |

### 5.2.3  大气环境影响预测结果

本次环境空气影响预测计算采用《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2- 2008）推荐的SCREEN3预测模式，对项目排放大气污染物小时浓度分布及地面浓度最大值进行了预测计算，详见表5.1.3-1~3。

（1）正常排放预测结果

表5.1.3-1  污染物正常排放时下风向最大地面浓度及占标率表

| 距离中心下风向距离D/m | vocs | 甲醇 | 氯化氢 | 异丙醇 | 二氯甲烷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 100 | 0.0002552 | 0.04 | 0.00001684 | 0 | 0.0001053 | 0.21 | 0.0003932 | 0.01 | 0.00005053 | 0 |
| 200 | 0.0002552 | 0.04 | 0.00001684 | 0 | 0.0001053 | 0.21 | 0.00128 | 0.01 | 0.00005053 | 0 |
| 300 | 0.0003607 | 0.06 | 0.00002381 | 0 | 0.0001488 | 0.3 | 0.001256 | 0.02 | 0.00007143 | 0 |
| 400 | 0.0003705 | 0.06 | 0.00002446 | 0 | 0.0001529 | 0.31 | 0.001287 | 0.02 | 0.00007337 | 0 |
| 500 | 0.0003772 | 0.06 | 0.00002489 | 0 | 0.0001556 | 0.31 | 0.001273 | 0.02 | 0.00007468 | 0 |
| 600 | 0.0003756 | 0.06 | 0.00002479 | 0 | 0.000155 | 0.31 | 0.001204 | 0.02 | 0.00007438 | 0 |
| 700 | 0.0003405 | 0.06 | 0.00002247 | 0 | 0.0001405 | 0.28 | 0.001153 | 0.02 | 0.00006742 | 0 |
| 800 | 0.0003091 | 0.05 | 0.0000204 | 0 | 0.0001275 | 0.25 | 0.00134 | 0.02 | 0.00006121 | 0 |
| 900 | 0.0003117 | 0.05 | 0.00002057 | 0 | 0.0001286 | 0.26 | 0.001562 | 0.02 | 0.00006172 | 0 |
| 1000 | 0.0003046 | 0.05 | 0.00002011 | 0 | 0.0001257 | 0.25 | 0.00172 | 0.02 | 0.00006032 | 0 |
| 1100 | 0.0002892 | 0.05 | 0.00001909 | 0 | 0.0001193 | 0.24 | 0.001781 | 0.02 | 0.00005726 | 0 |
| 1200 | 0.0002702 | 0.05 | 0.00001783 | 0 | 0.0001115 | 0.22 | 0.001809 | 0.01 | 0.0000535 | 0 |
| 1300 | 0.00025 | 0.04 | 0.0000165 | 0 | 0.0001032 | 0.21 | 0.001813 | 0.01 | 0.00004951 | 0 |
| 1400 | 0.0002314 | 0.04 | 0.00001527 | 0 | 0.00009546 | 0.19 | 0.0018 | 0.01 | 0.00004582 | 0 |
| 1500 | 0.0002144 | 0.04 | 0.00001415 | 0 | 0.00008843 | 0.18 | 0.001773 | 0.01 | 0.00004245 | 0 |
| 1600 | 0.0001989 | 0.03 | 0.00001313 | 0 | 0.00008205 | 0.16 | 0.001738 | 0.01 | 0.00003938 | 0 |
| 1700 | 0.0001849 | 0.03 | 0.00001221 | 0 | 0.00007628 | 0.15 | 0.001697 | 0.01 | 0.00003662 | 0 |
| 1800 | 0.0001723 | 0.03 | 0.00001137 | 0 | 0.00007107 | 0.14 | 0.001651 | 0.01 | 0.00003412 | 0 |
| 1900 | 0.0001609 | 0.03 | 0.00001062 | 0 | 0.00006637 | 0.13 | 0.001604 | 0.01 | 0.00003186 | 0 |
| 2000 | 0.0001506 | 0.03 | 0.000009937 | 0 | 0.00006211 | 0.12 | 0.001555 | 0.01 | 0.00002981 | 0 |
| 2100 | 0.0001412 | 0.02 | 0.00000932 | 0 | 0.00005825 | 0.12 | 0.001505 | 0.01 | 0.00002796 | 0 |
| 2200 | 0.0001327 | 0.02 | 0.000008759 | 0 | 0.00005475 | 0.11 | 0.00147 | 0.01 | 0.00002628 | 0 |
| 2300 | 0.0001274 | 0.02 | 0.000008408 | 0 | 0.00005255 | 0.11 | 0.001465 | 0.01 | 0.00002522 | 0 |
| 2400 | 0.0001276 | 0.02 | 0.000008424 | 0 | 0.00005265 | 0.11 | 0.001458 | 0.01 | 0.00002527 | 0 |
| 2500 | 0.0001275 | 0.02 | 0.000008416 | 0 | 0.0000526 | 0.11 | 0.001448 | 0.01 | 0.00002525 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.0003 | 0.06 | 0.0000248 | 0 | 0.000156 | 0.31 | 0.001814 | 0.02 | 0.00007468 | 0 |
| 所在位置m | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| D10%,m | / | / | / | / | / |

| 距离中心下风向距离D/m | 氨气 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度ci1/(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% |
| 100 | 0.0001224 | 0.06 |
| 200 | 0.0001673 | 0.08 |
| 300 | 0.0001734 | 0.09 |
| 400 | 0.0001465 | 0.07 |
| 500 | 0.0001439 | 0.07 |
| 600 | 0.0001381 | 0.07 |
| 700 | 0.0001262 | 0.06 |
| 800 | 0.0001131 | 0.06 |
| 900 | 0.0001007 | 0.05 |
| 1000 | 0.0000896 | 0.04 |
| 1100 | 0.00008042 | 0.04 |
| 1200 | 0.00007258 | 0.04 |
| 1300 | 0.0000662 | 0.03 |
| 1400 | 0.00006311 | 0.03 |
| 1500 | 0.00006005 | 0.03 |
| 1600 | 0.00005713 | 0.03 |
| 1700 | 0.00005698 | 0.03 |
| 1800 | 0.0000565 | 0.03 |
| 1900 | 0.00005576 | 0.03 |
| 2000 | 0.00005484 | 0.03 |
| 2100 | 0.00005361 | 0.03 |
| 2200 | 0.00005235 | 0.03 |
| 2300 | 0.00005107 | 0.03 |
| 2400 | 0.00004978 | 0.02 |
| 2500 | 0.00004851 | 0.02 |
| 下风向最大浓度 | 0.0001749 | 0.09 |
| 所在位置m | 279 |
| D10%,m | / |

根据预测结果可知，项目大气污染物均小于达到地面浓度标准限值10%的值，且根据评价区现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

### 5.2.6  环境防护距离

（1）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则---大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出建设项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。从保护大气环境和人群健康考虑，计算卫生防护距离。

（2）卫生防护距离

据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB-T 3840-1991）中关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算本项目需要设置的卫生防护距离。计算公式为：

式中：Cm —— 标准浓度限值，mg/m3。
           L —— 工业企业所需卫生防护距离，m。
           Qc —— 有害气体无组织排放量，kg/h。
           r —— 有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m。

A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数。

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为2.56m/s，A、B、C、D值的选取见表5.1.6-1。

表5.1.6-1 卫生防护距离计算系数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

项目无组织排放卫生防护距离计算结果详见表5.1.6-2。

表5.1.6-2无组织排放卫生防护距离计算结果一览表

| 污染物 | 排放量 | 面源面积 | 无组织排放监控浓度限值 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计算值 | 设定值 |
| VOCs | 0.024t/a | 1500m2 | 4.0mg/m3 | 0m | 0m |

根据上表中计算结果，因此确定本项目无需设置卫生防护距离。

## 5.3  地表水环境影响评价

本项目产生的废水包括设备仪器清洗废水、生产及实验废水、生活污水。废水由公司内高温灭菌后再进入生物医药谷内污水处理站预处理，接管南京高新区北部污水处理厂深度处理，达标尾水进入朱家山河，最终排入长江。本项目产生废水量及水质在拟建厂区污水处理站接纳能力范围内，出水能稳定达到南京高新区北部污水处理经进一步处理后，厂接管要求，不会对受纳水体环境贡献值较小，（朱家山河）产生明显影响。

## 5.4  地下水环境影响评价

### 5.4.1  污染环节

根据工程所处区域的地质情况，建设项目工程可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：一般固废、危险废物堆放场所和污水管线的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水影响；事故状态下消防污水外溢对地下水影响；事故状态下消防污水外溢对地下水影响；垃圾集中箱放置场地等污水下渗对地下水造成的污染。

### 5.4.2  污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。

1、通过渗坑、渗井等排放而直接污染含水层；

2、由入渗水载带的地面污染物经非饱和带垂直进入潜水含水层；

3、通过含水层顶板的水文地质窗（隔水层的缺口）垂直渗入或穿越隔水层（越流）补给深层承压水；

4、通过岩溶发育的渠道、泄水矿坑以及通过开采地下水的管井而进入潜水或深层承压水；

5、在含水层疏干时，通过含水层本身的流动而污染潜水或承压水。

地下水污染实际上往往是几种途径同时作用的综合结果。另外，由于潜水更接近于地表，受地质条件及人类活动的影响大，所以比承压水层更易受到污染，因此，更应受到重视。

### 5.4.3  对地下水补给的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，由于项目的建设，不透水地表面积将增大，地下水涵养量也较现状有所变化。但同时，区域形成大面积的人工绿地，人工的绿化洒水会增加绿化区地下水的涵养量。因此该项目的建设对当地地下水的补给影响较小。

### 5.4.4  对地下水水质环境影响

地下水质的影响主要有两方面，一是废水收集、处理以及排放过程中的下渗对地下水的影响，二是绿化后的下渗对地下水的影响，三是固废暂存下渗对地下水的影响。现分析如下：

- 废水排放对地下水质的影响

项目废水的收集全都通过管道并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化。微量废水在下渗过程中通过土壤对污染物的阻隔、吸收和降解作用，污染物浓度会进一步降低，即使有微量废水渗入地下水后对区域内地下水的水质影响也很微弱，不会改变区域地下水的现状使用功能。

项目厂区采用硬地面，发生事故时产生的事故废水收集至事故池后，事后委托厂外处理。事故排放污水不会直接渗入地下对地下水产生影响。

② 绿化洒水对地下水质的影响

在绿化用水的下渗过程中，通过植物和土壤对绿化水中污染物的进一步降解和吸收，水中污染物的浓度会进一步降低，因此，本次评价认为绿化用水下渗不会对区域地下水水质产生明显的影响，不会改变区域地下水的现状使用功能。

③固废暂存对地下水质的影响

生活垃圾和危险废物如不及时合理的处理，其自身的渗滤液和经降水的淋溶液可导致地下水中的总硬度、氯化物和硝酸盐等含量增加，垃圾分解出来的各种酸、无机物和有机物长期与黄土状土发生作用，还会使土壤的性质发生变化，如强度降低，土壤结构的改变，渗透性增强等，这将加速对深部地下水的污染。

对于本项目来讲，厂区垃圾设置集中堆放处，消除垃圾污染就必须严格做好防治措施（袋装收集、密闭容器存放、环卫部门及时清运以及在垃圾临时堆放处做好防雨和防渗处理等）；危险废物堆放于危险废物堆场中，并将其堆放场所划为重点防渗区域。

## 5.5  声环境影响预测评价

### 5.5.1  噪声源强

项目主要噪声源强为项目生产及公用工程设备产生的噪声，具体见下表。

表5.4.1-1  各声源与预测点间的距离

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 （台/套） | 降噪后源强(dB) | 位置 | 东厂界（m） | 南厂界（m） | 西厂界（m） | 北厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 风机 | 1 | 65 | 实验室 | 15 | 245 | 200 | 15 |

### 5.5.2  预测内容

预测范围为厂界，预测时段为正常生产运营期。最终的厂界噪声是本项目噪声设备的噪声影响值与环境噪声背景值的叠加结果。

### 5.5.3  声环境质量预测及评价

- 预测模式

① 室外声源

某个声源在预测点的声压级：

L1=L2-20lg(r/r0)-∆L

式中：L1—点声源在预测点产生的声压级；

L2—参考位置r0处的声压级；

r —预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

∆L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。

如果已知声源的声功率Lw，且声源可看作是位于地面上的则：

L2=Lw-20Lgr-8

由各声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

② 室内声源

室内靠近围护结构处的声压级：

L3=Lw+10Lg（Q/4πr12+4/R）

式中：L3—室内声源在靠近围护结构的声压级；

r1—室内声源与靠近围护处的距离，m；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

叠加公式：

式中：LP总—各点声源叠加后总声级，dB（A）；

Lp1、L p2 ……L pn—第一、二……第n个声源到P点的声压级，dB（A）。

（2）预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

各声源与预测点间的距离见表5.4.3-1。

表5.4.3-1  厂界噪声预测结果表 （单位：dB(A)）

| 编号 | 贡献值 | 预测值达标情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间标准值 | 达标情况 | 夜间标准值 | 达标情况 |
| 1#东厂界 | 38.1 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 2#南厂界 | 46.4 |  | 达标 |  | 达标 |
| 3#西厂界 | 47.4 |  | 达标 |  | 达标 |
| 4#北厂界 | 38.1 |  | 达标 |  | 达标 |

由上表可以看出，在项目噪声源影响下，四个厂界中昼夜间噪声均满足3类区标准要求。

欲消减各机器对厂界噪声的影响，首先要选择低噪型设备、合理布局、将高噪声设备置于室内并尽可能远离厂界，其次需要采取适当的隔声降噪措施，特别是对距厂界较近的泵类、风机采取一定的降噪措施，如将风机、泵类置于室内并保证其密闭性（如房间采用双层隔声门窗或内壁设置吸收材料）或建隔声罩（墙）。通过采取以上一系列措施，可以确保厂界噪声达标。

## 5.6  固体废物环境影响分析

根据工程分析，本项目固体废物主要包括生产、实验过程产生的废培养基、纯化、过滤废液与废过滤材料、实验失败产品、发酵离心废液、含菌器皿洗涤废液、废空气过滤器、纯水制备产生废渗透膜、一次性鞋套、 帽子、手套以及生活垃圾等。本项目共产生固体废物22.088t/a，其中危险废物 19.088t/a，生活垃圾3t/a。项目固废产生源与产生量具体见表3.6-5。

项目排放的固体废物可以分为二类：即一般废物和危险废物。

(1) 一般废物

主要是生活垃圾，委托环卫部门清运。

(2) 危险废物

项目所包含的危险废物类别涵盖 276-002-02、276-003-02、276-005-02、900-047-49和 900-001-01。项目应当与危险废物处理单位签订处理协议，委托处理。

项目所产生的危险废物委托具有相应资质的单位进行处理后，不会对外界产生不利影响。

根据上述分析可知，拟建项目产生的一般固废、危险固废经过合理的处理处置后不外排，对外环境影响较小，不会对周围环境产生二次污染。

# 6  运营期环境保护措施及其经济技术论证

## 6.1  营运期废气污染防治措施评述

### 6.1.1  常用的废气处理技术

本项目产生的废气主要来自实验以及发酵过程产生的废气。废气中成分复杂，有甲醇、二氯甲烷、四氢呋喃等有机组分污染物，还有氯化氢、氨等无机组分污染物。

发酵废气的灭菌一般采用高效过滤器。

目前，工业有机废气的处理技术主要有冷凝法、吸收法（水法、有机溶剂法）、吸附法（活性炭颗粒吸附法、活性炭纤维吸附法）、燃烧法（催化燃烧法、蓄热燃烧法、焚烧法）等，相关技术要点比较见表6.1-1。

表6.1-1 有机废气常见处理技术比较

| 序号 | 处理技术 | 技术要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝法 | 采用冷却或冷冻的方法，将废气中沸点较高的有机物冷凝下来进行回收。该法对废气中有机物的脱除效率有限，适用于较高浓度的有机废气处理。 |
| 2 | 水吸收/酸碱吸收 | 适于含溶于水或与水（酸、碱）发生反应的有机物（甲醇、乙醇等）或酸/碱无机物废气（HCl、氨、SO2等）的处理，同时也可脱除少量废气中不溶于水的有机物如甲苯等 |
| 3 | 活性炭吸附 | 常用于回收高浓度有机废气中的物料和低浓度有机废气的达标排放的深度处理，吸附材料主要有活性炭颗粒和活性炭纤维。不适于易自聚合、自燃、高粘度等有机污染物的回收或去除。 |
| 4 | RTO蓄热燃烧法 | 有机废气用油或天燃气等燃料加热到760℃以上进行燃烧分解成CO2和H2O，燃烧后的高温尾气经陶瓷蓄热体进行蓄热，回收排放废气中的热量用于进气的加热；陶瓷蓄热体常分两室或三室，用于轮流切换。 |
| 5 | 直接焚烧法 | 用油或天燃气等作燃料，将有机废气进行燃烧分解成CO2和H2O，可用水换热产生蒸汽回收部分热量。 |

### 6.1.2  本项目废气治理措施确定

根据废气污染物的特征，采取不同的综合治理措施，如下：

- 水（或碱）吸收：甲醇、氨气、氯化氢易溶于水的废气污染物，拟采取水吸收处理；

- 活性炭吸附：VOC等不溶于水的废气污染物拟采取活性炭吸附处理；

- 高效过滤器：发酵废气需要经过高效过滤器灭菌后并入水洗塔。

由于本项目废气中成分较复杂，为进一步保证废气达标排放，且考虑尽可能合并排气筒，因此，本项目拟在设置一个水洗塔，发酵废气经灭菌后汇集至水吸收塔处理，然后经一根25m高排气筒达标排放。

### 6.1.3  本项目选取的废气治理措施简介

（1）高效过滤器

过滤器的过滤材质为玻璃纤维。高效过滤器目前是国际上通用的生物性废气净化装置，对粒子的捕集效率达到99.99%以上，可以保证排出的气体不带有生物活性物质。同时定期对高效过滤器的过滤效果进行检测，保证高效过滤器保持在良好的运行状态。

- 水洗塔

针对水溶性废气污染物（甲醇、氯化氢、氨气）采取水吸收的处理方式。

水吸收塔由水吸收塔、风机、排气筒、管道等组成。为提高吸收效率，水吸收塔采用填料塔形式。以水为吸收液，液气比控制在0.3~1.5L/m3，通过气液传质作用，废气中的水溶性物质进入吸收液。

- 活性炭吸附

针对非水溶性的废气污染物（如二氯甲烷等）采取活性炭吸附的处理方式，。

本项目活性炭吸附装置为蜂窝活性炭吸附装置吸收，装置的工作原理是利用微孔活性物质对有机溶剂分子或分子团的吸附力对污染物进行吸附。当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻截”吸附下来，从而使有机废气得到净化处理。采用比表面积大（800-10002/mg）微孔结构均匀的蜂窝状活性炭为吸附材料，净化效率高、设备运行阻力小、吸附时间快。

由于活性炭吸附装置的效果直接影响到污染物的外排环境量，因此在实际生产过程中应加强对该类废气的检测管理，确保在活性炭失效前给予及时更换。活性炭吸附属于成熟技术，活性炭吸附效率较高且较稳定，公司通过加强废气治理设施运营管理，确保废活性炭在失效前能得到及时更换，可确保本项目废气稳定达标排放。

### 6.1.4  本项目选取的废气治理措施简介

对于甲醇、氯化氢、VOCs等废气，治理方式的选择主要考虑以下因素：1)污染物性质，2)污染物浓度，3)生产的具体情况及净化要求，4)经济性。

根据工程分析，项目生产废气主要来自发酵过程中产生的含有活菌的发酵废气以及实验室实验过程产生的挥发性有机废气。

涉及发酵的实验室废气，经收集后统一通过高效过滤器，过滤器的过滤材质为玻璃纤维。高效过滤器目前是国际上通用的生物性废气净化装置，对粒子的捕集效率达到99.99%以上，可以保证排出的气体不带有生物活性物质。同时定期对高效过滤器的过滤效果进行检测，保证高效过滤器保持在良好的运行状态。经过灭菌后的气体与其他气体合并一起进入水洗塔，氨气极易溶于水，水洗塔的去除率按90%计算，最后经25米高的排气筒达标排放。

挥发性有机废气经活性炭吸附后排放，排风筒高度约为25m。由于排放源强排气量和浓度本身较低，活性炭吸附处理装置按去除效率60%保守估算，挥发性有机废气排放浓度达标排放。

经济上企业可以承受。

设项目采用的废气治理措施是可行的。

## 6.2 废水防治措施评述

### 6.2.1 概述

根据工程分析，本项目生产运行后产生的污水主要有：设备仪器清洗废水、生产及实验废水以及职工产生的生活污水。项目废水总量 1305m3/a（4.35m3/d），其中设备仪器冲洗废水 774m3/a（2.58 m3/d）、生产及实验用水 51 m3/d（0.17 m3/d）、生活污水 480m3/a（1.6 m3/d）。

### 6.2.2 本项目废水处理情况

采用储罐式灭菌水处理装置处理含有生物活性物质的生产废水。储罐式灭菌废水处理装置灭菌原理：病毒不具备细胞结构，病毒灭活的作用原理在于破坏病毒外壳的酯类成分，使其丧失感染正常细胞的能力，比如高温、调整酸碱度等。由于病毒的遗传物质都是以氢键连接的高分子化合物，只要破坏了蛋白质外壳，一定条件下遗传物质也就破坏了，从而失去了逆转录能力。储罐式灭菌废水处理装置作用原理就是利用高温作用下病毒蛋白质外壳变性的原理，通过高温蒸汽的作用达到灭菌的效果。用储罐收集含有生物活性物质废水，在储存到一定的数量后，通过废水输送泵输送至灭活罐。向灭活罐内通入高温蒸汽，使灭活罐内的水温保持在121℃以上，并保持不低于30分钟的灭菌时间，从而达到灭菌的目的。

工作流程如下：

进水——达到规定水位——进蒸汽——温度达到121℃——保温30分钟——关闭蒸汽——冷却到40℃——取样——检验合格——排放至污水处理站

图6-1 生物活性废水处理工艺流程图

生产废水灭菌后拟混合生活污水排入生物医药谷污水处理站处理，达接管标准后排入高新区北部污水处理厂深度处理。

#### 6.2.2.1 生物医药谷污水处理站的工艺流程

废水拟采用物化法进行废水处理。工艺流程见图6-2。

图6-2  生产废水处理工艺流程图

项目生产废水通过管道集中收集排入调节池中进行均质均量；调节池中的废水通过水泵泵入反应准备池（池内设搅拌装置）中，根据废水中不同酸碱程度，开启不同的加药罐（酸性和碱性加药罐，罐内设搅拌系统），加药罐中的药剂通过加药泵泵入反应准备池；然后反应准备池的废水流入三相三维电解反应床进行处理；待反应结束后，通过水泵泵入气浮沉淀一体设备进一步处理，处理后的浮渣与污泥分别排入浮渣池与污泥池，上清液回流至调节池，浮渣与脱水污泥定期委外处置；气浮沉淀一体设备出水流入pH回调池，回调pH后的废水通过标准化排污口达标接管排放。

（2）生产废水处理设施工艺说明：

①调节池

由于项目建成后主要在白天工作，晚上基本不工作，废水的排放具有间歇性和多变性，需设置调节池调节废水的水质及水量，以保证后续处理设施能均质、均量进水；同时以保证事故时能有效地接纳装置排水等污染水，避免事故废水进入市政污水管网造成污染。

②反应准备池

反应准备池是对本项目实验废水进行pH调节，从而方便后续工艺对实验废水进一步处理。

③三相三维电解反应床

三相三维电解反应床从三维电极的原理出发，巧妙配以催化氧化技术，构成一种新的极具特色的电-多相催化高级氧化处理技术。具体来说就是根据废水中需要去除的污染物的种类和性质，在两个主电极之间充填高效、无毒的颗料状专用材料、催化剂及一些辅助剂，组成去除某种或某一类污染物的最佳复合填充材料作为粒子电极。当需要处理的废水流经这套电致多相催化高级氧化装置时，在一定的操作条件下，装置内便会连续不断地产生一定数量的具极强氧化性能的羟基自由基((OH）和新生态的混凝剂。这样，废水中的污染物便会产生诸如催化、氧化、分解、还原、混凝、吸附等－系列物理化学反应，使废水中的有机污染物得以迅速去除。

三相三维电解反应床系统处理后出水CODCr直接去除率可达50%以上。

④气浮沉淀一体设备

气浮沉淀一体设备主要处理工艺采用物理化学法，即将化学法、气浮法、吸附法等传统成熟工艺经过有机组合设计而成，具有工艺简单合理、适应性广、结构紧凑、运输安装方便、操作简便、性能稳定可靠的特点，对SS直接去除率可达50%以上，对CODCr直接去除率可达20%以上。

⑤污泥池和浮渣池

废水经过三相三维电解反应和气浮沉淀反应后，降解水中的COD和SS，产生大量的污泥和浮渣，可暂时存放在污泥池和浮渣池中，然后定期处理。

⑥pH回调池

废水经过三相三维电解反应和气浮沉淀后的pH会产生变化，为保证废水达标排放，在线监测废水的pH，必要时通过酸碱中和调节废水的pH。

⑦设备间

放置水处理加药设备、药剂配电控制箱、三相三维电解反应床、气浮沉淀一体设备、板框压滤机等。

（3）预处理效果

废水预处理设施处理效果详见表6-1。

表6-1  废水预处理设施处理效果一览表（mg/L，pH无量纲）

| 指标 | pH | COD | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水 | 3~12 | 1000 | 500 | 40 | 10 |
|  | 出水 | 3~12 | 1000 | 500 | 40 | 10 |
|  | 去除率 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反应准备池 | 进水 | 3~12 | 1000 | 500 | 40 | 10 |
|  | 出水 | 6~9 | 1000 | 500 | 40 | 10 |
|  | 去除率 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三相三维 电解反应床 | 进水 | 6~9 | 1000 | 500 | 40 | 10 |
|  | 出水 | 5~10 | 500 | 400 | 30 | 8 |
|  | 去除率 | - | 50% | 20% | 25% | 10% |
| 气浮沉淀 一体设备 | 进水 | 5~10 | 500 | 400 | 30 | 8 |
|  | 出水 | 5~10 | 400 | 200 | 20 | 4 |
|  | 去除率 | - | 20% | 50% | 33.3% | 50% |
| pH回调池 | 进水 | 5~10 | 400 | 200 | 20 | 4 |
|  | 出水 | 6~9 | 400 | 200 | 20 | 4 |
|  | 去除率 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 排放水池 | 进水 | 6~9 | 400 | 200 | 20 | 4 |
|  | 出水 | 6~9 | 400 | 200 | 20 | 4 |
|  | 去除率 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接管标准 | 6~9 | 500 | 400 | 45 | 8 |
| 结果 | 达标排放 |

和生物处理法相比，物化法处理实验废水的优点主要在于：设备占地面积少，出水水质好且比较稳定；对废水水量、水温和浓度变化适应性强；除磷、脱氮、脱色效果好；管理操作并易于自动检测和自动控制等。但是整套处理系统的设备费和日常运转费较高，南京高新药谷开发建设有限公司可与本项目后期入驻研发企业协商确定营运期污水处理费用的分担方式。

#### 6.2.2.2 废水接管处理可行性分析

根据《南京高新技术产业开发区四期控制性详细规划》，朱家山河与跃进河交汇处以东地块规划新建高新区北部污水处理厂。规划近期工程分两步实施：一期（2015 年）规模 2.5 万 m3/d、二期（2020年）规模 4.5 万 m3/d。高新区北部污水处理厂主要收集高新区四期和盘城街道废水。为了确保出水能够达到标准要求，高新区北部污水处理厂采用“水解+倒置 AAO 生化处理+化学除磷+纤维转盘过滤”作为污水处理工艺的主体工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排（GB16918-2002）规定的一级 A 标准放标准》。

该污水厂一期工程已于 2014 年 1 月开始建设，目前土建已完成，预计 2016 年底投入运行。目前，本项目所在地附近污水干管、雨污水管网已经铺设到位。

2）接管范围可行性

本项目位于高新区四期规划范围内，属于高新区北部污水处理厂的服务范围内，目前周边管网已铺设完成。因此，本项目废水可由现有污水管网接入高新区北部污水处理厂。

3）污水处理厂工艺流程

图 6-3污水处理厂工艺流程图

4）污水处理厂出水水质分析

根据《南京高新区北部污水处理厂一期工程项目环境影响报告书》，高新区北部污水处理厂接管标准为 COD≤500mg/L，SS≤400mg/L处理出水执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1 一级 A 标准，即 pH6-9，COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、TP≤0.5mg/L，处理尾水排入朱家山河，最终排入长江。高新区北部污水处理厂尾水能实现达标排放。

5）接管水量可行性

本项目废水量为 1305m3/a，约 4.35m3/d。高新区北部污水处理厂目前处理能力为 2.5 万 m3/d，本项目建成后，全厂废水量为高新区北部污水处理厂处理能力的 0.03%，从水量上看，本项目废水可接入高新区北部污水处理厂处理。

6）接管水质可行性

根据本次污水处理站的设计资料，本项目污水处理站设计进出水水质见表 6-2。

表 6-2本项目污水处理站进、出水水质及污水厂接管标准

|  | pH | CODCr (mg/L) | SS (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 6~9 | 400 | 305 | 0.5 | 29.6 | 4.8 | 0.4 |
| 出水 | 6~9 | 160 | 61 | 0.4 | 23.7 | 2.9 | 0.2 |
| 去除率(%) | 60 | 80 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| 接管标准 | 500 | 400 | 70 | 45 | 8 | 0.5 |

根据上表，本项目出水可达到接管标准。

综上所述，从接管时间、服务范围、处理工艺以及水量水质等方面来看，本项目正式运行后，在严格管理、严格按照废水处理设计方案对废水进行预处理的情况下，本项目废水接入高新区北部污水处理厂处理是可行的。

## 6.3 固体废弃物防治措施评述

本项目在实验、测试过程中产生的各种固体废物按状态可分为废液和固体废物，按危害性可分为一般固体废物和危险废物。

项目配备灭菌柜，脉动蒸汽灭菌柜是采用真空泵把灭菌柜内空气抽尽变成真空状态，然后再导入蒸汽，蒸汽在灭菌柜内迅速扩散和渗透到灭菌柜内物品的深部达到有效的灭菌。含有活菌的废液和固废均经高压灭菌处理后排出，接触过活菌的器具也经高压灭菌处理后再清洗，从发酵车间输出的设备、器具以及固体废物中不含有生物活性物质。

固体废物暂存库安排在五楼西北角，分成垃圾房和危险废物暂存库。对于危险废物暂存库，本报告书要求必须按照《危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2001》进行污染控制和管理。

(1)  危险废物暂贮库设计时要考虑基础必须防渗， 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

(2) 暂存库内的危险废物必须分类堆放，并设有隔离间隔断。每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。每个堆间应留有搬运通道。

(3) 危险废物必须装入容器，容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损；对于各类废液，可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质和衬里要与危险废物相互不反应； 盛装危险废物的容器上必须粘贴清晰表明危险废物名称、种类、数量等的标签。对于在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在暂贮库分别堆放，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

(4)  禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。危险废物暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

(5) 危险废物暂存库管理员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

(6) 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

项目一般废物委托环卫部门定期清运，统一处理。

本项目固体废物得到妥善处置，不会对环境产生影响。该项目采取的固体废物治理措施在技术上是可行的，经济上也是合理的。

## 6.4 噪声污染控制措施

本项目噪声源主要包括水泵、水冷螺杆式冷水机组、空压机和冷却塔。所有设备均选用低噪声设备，并且除冷却塔外，其余设备均位于室内，各设备安装时采取减振措施。

噪声污染防治措施主要从三方面进行控制：噪声源，传播途径，接受者。

● 噪声源控制

一般采用消除噪声发生的根源：改进结构，改进工艺，减少机械摩擦，改变喷口形状等。

● 从噪声传播途径上控制

一般采用阻断传播途径的方法，或改变机器设备的安装方向，采用吸声，隔声装备措施等。本项目的噪声治理采用控制噪声传播途径加以解决。

● 对接受者的防护

对接受者进行防护，除了减少人员在噪声环境中的暴露时间外，可采取各种个人防护手段，如佩带耳塞，耳罩或头盔等。

本项目噪声来源于中试车间内的公辅设施，有水泵、水冷螺杆式冷水机组、空压机、冷却塔等，声级在85dB(A)~95dB(A)。本项目在设备选择时首先采取选用振动、噪声符合国家标准的水泵、空压机、冷水机组、冷却塔及排风机；其次是将这些设备尽可能地安装在建筑物内，通过建筑隔声，降低这些机械设施运行噪声对环境的影响；冷却塔放在联合厂房楼顶，利用女儿墙降低部分噪声。

评价单位曾经对上述设备的此类措施进行过多次的噪声防治实际监测，监测发现，一般新式建筑(采用彩钢、塑钢门窗)在门窗关闭的情况下，其建筑本身隔声效果可以达到10～20dB(A)左右， 其效果视建筑本身所采用的结构(如采用空心砖等)、厚度和门窗紧密程度而言。如果将设备安装在厂房内专用设备间内，利用双重建筑隔声，对高噪声设备而言，效果最好可达30-40dB(A)左右。噪声传播到室外，达到60 dB(A)是可能的。

## 6.5 环保措施投资及“三同时”

表 6.6-1环保投资估算及“三同时验收”一览表

| 项目名称 | 南京高新工大生物技术研究院有限公司微生物技术研发中心建设项目 |
| --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数目、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达标准 | 环保投资（万元） | 责任主体 | 完成时间 |
| 废气 | 实验研发 | 发酵废气 | 一级高效过滤器过滤后排至大气 | 高效过滤器的过滤效率可以达到99.99%，可以保证排气中不含有生物活性物质 | 20 | 南京高新工大生物技术研究院有限公司 | 与建设项目同步实施 |
|  |  | 实验废气 | 活性炭吸附后经25米排气筒排放 | 对有机废气处理后达标排放 |  |  |  |
| 废水 | 实验污水 | COD、SS、氨氮、总磷、菌类等 | 灭菌后排入医药谷污水处理站 | 处理达高新区北部污水处理厂接管标准 | 10 |  |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷等 | 进入医药谷污水处理站 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | / | 低噪声设备；建筑物隔声；设备减震等 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准 | 10 |  |  |
| 固废 | 危险固废 | 废培养液（基）、纯化、过滤产生的废液、废纯化、过滤材料、发酵离心废液、实验失败产品 | 暂存5层东南角的危废仓库后，委托南京威立雅同骏环境服务有限公司处置 | 零排放 | 5 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |  |  |
| 事故应急措施 | 本项目依托生物医药谷现有事故应急池 | 确保事故发生时对环境的 影响较小 | / |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力） | 设置EHS部门，负责全公司的环境管理。将本项目的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入环境管理体系，列入公司环保处管理计划和内容 | 实现有效环境管理 | / |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） | 污水排放口设置采样点，不具备监测条件的，需委托当地环境监测站监测；醒目处树立环保图形标志牌 | 实现有效监管 | / |  |  |
| 总量控制 | 废水总量指标在高新区北部污水处理厂的总量指标内平衡；废气主要是甲醇、VOCs、氯化氢等，申请在南京高新技术产业开发区范围内平衡 | / |  |  |
| 卫生防护距离设置 | 根据计算，本项目建成后，以全厂厂区为边界，设置 50m 卫生防护距离，该范围内无居住区等环境敏感目标 | / |  |  |
| 合计 | / | 45 |  |  |

# 7  生物安全和环境风险评价

## 7.1  生物安全分析

生物安全是指生物技术从研究、开发、生产到实际应用到整个过程中的安全性问题。生物实验室的检测以及各类生物制剂的生产过程中均可能涉及传染性、致病性的有害细菌、病毒等微生物或生物活性物质的使用。这些微生物或生物活性物质在储存、使用、运输过程中如不慎进入外环境，可能会对扩散区域的生物甚至人群造成感染，引起不通程度的健康危害。

### 7.1.1  评价因子确定

根据本报告书第三章的工程分析， 本项目中试生产过程中需使用大肠杆菌，该菌种为本次生物安全性评价的因子。

大肠杆菌作为外源基因表达的宿主，遗传背景清楚，技术操作简单，培养条件简单，大规模发酵经济，倍受遗传工程专家的重视。目前，大肠杆菌是应用最广泛，最成功的表达体系，常做高效表达的首选体系。

出于生物安全的考虑，生物工程用的菌株是在不断筛选后被挑选出的菌株。这些菌株由于失去了细胞壁的重要组分，所以在自然条件下已无法生长，甚至普通的清洁剂都可以轻易地杀灭这类菌株。这样，即便由于操作不慎导致活菌从实验室流出，也不易导致生化危机。

### 7.1.2  评价因子生物学特征

(1) 形态特征

大肠细菌(E. coli)为埃希氏菌属(Escherichia)代表菌。大小 0.4~0.7×1~3μm，无芽胞，大多数菌株有动力。有普通菌毛与性菌毛，有些菌株有多糖类包膜，为革兰氏阴性杆菌。

(2) 致病性

大肠杆菌是人和许多动物肠道中最主要且数量最多的一种细菌，一般不致病，主要寄生在大肠内。当大肠杆菌通过饮食、人传人等途径侵入人体一些部位时，可引起感染，如腹膜炎、胆囊炎、膀胱炎及腹泻等。人在感染大肠杆菌后的症状为胃痛、呕吐、腹泻和发热。感染可能是致命性的，尤其是对孩子及老人。

大肠杆菌致病的方式是感染机体后， 首先会通过菌毛粘附在肠黏膜或呼吸道黏膜上皮细胞上，而后会大量繁殖并释放各种毒素(毒力因子)，最终造成实质器官的各种炎症产生，严重时各种毒素被吸收后会造成全身性病症的出现。常见病症如下：

- 结肠炎：肠出血性大肠杆菌会引起散发性或暴发性出血性结肠炎，可产生志贺氏毒素样细胞毒素。

- 肠道外感染：多为内源性感染，以泌尿系感染为主，如尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎。也可引起腹膜炎、胆囊炎、阑尾炎等。

- 急性腹泻：某些血清型大肠杆菌能引起人类腹泻。腹泻常为自限性，一般2~3天即愈，营养不良者可达数周，也可反复发作。

潜伏期通常为3至4日，但亦会长达9日。

(3) 抵抗力

大肠细菌对热的抵抗力较其他肠道杆菌强，55℃经60分钟或60℃加热 15分钟仍有部分细菌存活。在自然界的水中可存活数周至数月，在温度较低的粪中存活更久。胆盐、煌绿等对大肠杆菌有抑制作用。对磺胺类、链霉素、氯霉素等敏感，但易耐药，是由带有R因子的质粒转移而获得的。

### 7.1.3  生物危害性辨别

微生物的危害及风险度与微生物的致病能力程度、传播途径、稳定性、操作时浓度、感染剂量、生产运行方式等有关。世界卫生组织（WHO）根据微生物的感染性进行了危险性分级，分级结果见表7-1。

表7-1   不同危害程度感染性微生物的分级

| 危害性级别 | 危害程度 |
| --- | --- |
| 第Ⅰ级 | 对个人和群体无危害性或危害性很低，未必可能对人体或动物致病的微生物。 |
| 第Ⅱ级 | 对个人有轻度危害性，对群体危害性低，其病原体可使人或动物致病，但对实验工作者、群体、家畜或环境未必可能有严重危害性，暴露于实验室后可能引发实验室感染，但有有效的资料和预防措施，且传染性有限。 |
| 第Ⅲ级 | 对个人有高度危害性，对群体有低度危害性。其病原体可使人或动物产生严重疾病，但一般不致传染，有有效的资料和预防措施。 |
| 第Ⅳ级 | 对个人和群体具有高度危险性，其病原体可使人或动物产生严重疾病，且易于直接或间接传染。 |

同时，我国的《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)和《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》 (WS233-2002)也把感染性微生物的相对危险程度分为上述四个等级。

本项目使用的大肠杆菌，对个人有轻度危害性，对群体危害性低，其病原体可使人或动物致病。根据《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》 ，项目的微生物感染性分级为第Ⅱ级危害程度。

### 7.1.4  生物安全及防范措施（安全准则）要求

针对不同的生物危害程度等级，必须采取不同的安全防范措施。按照我国的《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》，并参照世界卫生组织 （WHO）、美国疾病控制中心、美国国立卫生研究院等机构的要求，有关生物危害程度等级及相关安全防范措施的关系见表6-2。本项目按二级要求进行生物安全防范。

表6-2   生物危害程度等级及相关安全防范措施

| 危害等级 | 病源 | 规范操作要求 | 安全设备 | 实验室设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 对健康成人已知无致病作用的微生物 | 标准的微生物操作（GMP） | 不要求 | 开放实验台； 洗手池 |
| 二级 | 因皮肤伤口、吸入、黏膜曝露而对人或环境具有中等潜在危害的微生物 | 在以上操作上加：限制进入；有生物危险警告标志；“锐器”安全措施；生物安全手册 | Ⅰ级、Ⅱ级生物安全柜； 实验服、手套；若需要时采取面部保护措施 | 在以上设施加：高 压灭菌器 |
| 三级 | 主要通过呼吸途径使人传染上严重的甚至是致死疾病的致病微生物及其毒素，通常已有预防传染的疫苗 | 在以上操作上加：控制进入；所有废物消毒；洗涤前，实验服消毒；有基础血清 | Ⅰ级、Ⅱ级生物安全柜；保护性实验服、手套；若需要时采取面部保护措施；若需要时采取呼吸保护措施 | 在以上设施加： 和进入走廊隔开； 双门进入， 门自动关闭； 排出的空气不循环； 实验室内负 压 |
| 四级 | 对人体有高度的危险性，通过气溶胶途径传染或传播途径不明，目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病徽生物及其毒素质 | 在以上操作上加：进入前换衣服；出实验室前淋浴；带出设施的所有材料消毒 | Ⅲ级生物安全柜或Ⅰ级、Ⅱ级生物安全柜加全身、供空气、正压防护服 | 在以上设施加： 单独建筑或隔离区域；有供气系统、排气系统、真空系统、消毒系统； 其他有关要求 |

国家《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004 将生物安全实验室分为四级，并对实验室的选址和建筑间距作出了相关规定，其中对一级和二级生物安全实验室无严格选址和建筑间距要求， 所以本项目生产车间及实验室建设地点没有特殊要求。

### 7.1.5 项目生物安全分析

(1) 项目可能产生的生物危害性

本项目使用大肠细菌，对个人有轻度危害性，对群体危害性低，其病原体可使人或动物致病，引起结肠炎、肠道外感染、急性腹泻等症。在生产、研发、测试过程中，如果灭菌工作出现疏忽，则可能会导致菌体通过排风装置污染环境空气，并可能使生产车间、实验室等工作场所及周边区域的人与动物受到感染，应当落实相应的防范措施。

含菌废水若未经灭活处理或是发生灭活不彻底的情况，使得超标废水直接排入市政污水管道，严重时可能会影响污水处理厂的处理效率。由于项目产生的废水量较小，故产生的影响也相对较轻，但仍应积极采取措施，避免事故排放情况的发生。

(2) 排污控制的生物安全性

本项目产生的含菌发酵尾气通过三级高效空气过滤器处理后由专用管道至楼顶排放。使用后的生产器皿进入脉动蒸汽灭菌柜高温灭菌，含菌废水经储罐式灭菌水处理装置处理，项目废水经次氯酸钠消毒后集中排入市政污水管道；发酵离心后的废液经灭活后作为危废处置。废弃的包装纸、废过滤材料、废培养液(基)含活性物质危废在厂内灭活后与报废试剂药品和废液等交送有资质的公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期处理。通过上述措施，可有效控制细菌传播。同时，本项目加强了事故防范措施，严防事故导致的高浓度菌体外排，保证了环境中的生物安全。

(3) 种源和储运环节安全分析

本项目所用大肠杆菌菌种系从专业实验室购买所得，菌种由专人专柜保存，提取菌种均严格实行登记；同时，保存器具耐高压抗冲击，废弃物均经高温高压灭活处理后委托有资质的单位处理处置，严防在储存和公司内部运输环节因外泄而导致的生物环境污染事故发生。

(4)拟采取的环境生物安全保障管理措施

项目拟采用二级危害程度的生物实验室应采用的措施，并严格按《医药工业洁净厂房设计规范》（GMP 设计规范）和国家药品监督局《药品生产质量管理规范》及美国和欧盟的 cGMP规范进行设计和建设。具体如下：

1)  设置安全防护屏障

- 一级安全屏障

由于本项目采用的生物材料危害较轻，生物安全防护一级屏障由个人防护装备构成。项目严格按照相关的劳动安全保护方面的法律以及法规，为职工配备工作帽、工作服，防护手套等劳动保护用品。防护装备满足以下要求：

  - 生产车间备有清洁防护服，清洁防护服和污染防护服分开储存，并且应定期清洗更换防护服。

  - 手套在工作时可供使用，手套应舒适、合适、灵活、握牢、耐磨、耐扎和耐撕，并且无漏损；操作工明确使用前后的佩戴和摘除方法，带好手套后完全遮住手及腕部；在撕破、损坏或怀疑内部受污染时更换手套；手套为生产车间专用，在工作完成或终止后消毒、摘掉并安全处置。

  - 工作帽采用一次性帽子或定期清洗的防护帽。

  - 操作人员进入车间穿戴一次性鞋套。

- 二级安全屏障

本项目采用Ⅱ级生物安全柜作为安全防护的设施屏障。经实践证明生物安全柜是最重要的安全设备，负压的操作环境可以防止菌体对操作人员和工作环境的污染，并自带的高效过滤器对外排废气进行必要处理，形成最主要的防护屏障。

项目其他的二级安全防护屏障由生产场所以下防护设施构成：

- 车间门口处设置更衣空间，个人便装与实验室工作服分开放置。

- 车间内设置洗手池，洗手池龙头应用脚踏式或感应式。

- 地坪采用无缝的防滑耐腐蚀地面。

- 操作台防水、耐腐蚀、耐热。

- 橱柜和操作台之间有清洁距离。

- 配备消毒设备。

- 外窗采用双层密闭窗。

- 有防昆虫防鼠措施的措施。

此外，企业将定期组织职工进行职业健康检查、组织体检。

2)  执行安全操作规程

本项目生产和检验在封闭工作区域采用标准的微生物操作，具体的安全操作规程如下：

- 禁止非工作人员进入生产车间，参观生产车间等特殊情况须负责人批准后方可进入。

- 生产区操作人员进入岗位前，必须换鞋、更衣、洗净双手后可入内；有洁净级别要求的洁净区工作人员进入操作区分别需再换上专用的工作服和帽子，并再次洗手及消毒。

- 原材料及包装材料进库前需先清理表面后方能置于指定位置。

- 洁净区进出入处设有电击杀虫灯，以防飞虫进入。

- 工器具必须经清洗消毒后方可使用，洁净区的生产工具和洁具应专用。

- 洁净区的操作人员用厕前必须换下洁净区的工作衣、鞋，再返回时重新穿上并洗手消毒。

- 禁止在工作区饮食、吸烟、处理隐形眼睛、化妆及储存食物。

- 按照安全规程操作， 以移液器吸取液体，制定尖锐器具的安全操作规程，在生产过程中降低溅出和气溶胶的产生。

- 所有培养物、废弃物在运出车间之前进行灭活，运出车间灭活的物品均放置在密闭容器中。

3)  有针对性地进行安全卫生教育

企业有专人分管安全卫生工作，加强管理，做好操作员工安全和职业卫生教育培训；设有安全员，配合公司及时检查与发现不安全因素并落实整改措施；定期对各类人员进行针对性安全卫生教育。

## 7.2 环境风险分析

本项目生产属研发试验，由于生产过程中使用一定量的易燃易爆、强腐蚀性物质，因而，在生产、研发、测试和物料储存、使用与运输环节中都不同程度地存在安全和环境事故隐患。此外，环保治理设施的事故排放，也可能产生环境污染事故。

项目环境事故风险分析旨在通过风险识别了解事故环节、 事故类型和事故后果，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。环境风险评价的主要内容是针对项目突发事件(不包括人为破坏和自然灾害)引起的危险化学品泄漏所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评价，提出防范、应急与减缓措施，环境风险评价不等同于事故风险评价，本评价着重于发生事故造成的环境污染分析及其相应对策措施和应急方案。生产安全将由相关部门进行专项评价，本报告对此不作详细评述。

### 7.2.1 事故风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)、危险货物品名表(GB12268-2005)和《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范  急性毒性》(GB20592-2006)，对本项目主要原料及产品分析，得到项目涉及的危险化学品包括为属于第 3类易燃液体的甲醇和乙醇。项目使用危险物质的临界量和项目储存和生产总用量见表7-3。各危险化学品的理化性质与毒性分析见“2.4.2 主要化学品危险性和毒性”章节相关内容。

表7-3  重大危险源辨识

| 分类 | 物质名称 | 标准临界量t | 项目实际储量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 第3.2类 中闪点易燃液体 | 甲醇 | 500 | 7.91×10-3 |
| 第3.2类 中闪点易燃液体 | 乙醇 | 500 | 0.024 |

当单元内存在多种危险物时，重大危险源按∑(qn/Qn)判别，当合计结果大于1 时，其单元为重大危险源，否则不是。式中qn代表各危险物实际储存量，Qn代表各危险物相应的标准临界量。

累计计算结果表明，本项目∑(qn/Qn)=6.382×10-5，远小于1，因而不构成重大危险源。

### 7.2.2评价等级与范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，项目各物质评价工作等级按危险物质毒性程度、是否为重大危险源及是否存在环境敏感地区条件进行等级划分，评价等级的划分标准见表7-4。

表7-4  环境风险评价工作级别划分表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险 物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

项目拟建于固安工业园区北区，不属于环境敏感地区。根据项目物质危险性和重大危险源判定结果，本项目的工作等级在二级评价，评价范围为距源 3km 内。敏感目标情况见表1-18和附图二。

### 7.2.3最大可信事故分析

根据项目生产特点及物料性质分析， 能引起环境污染的企业最大可信事故类型可归纳为表7-5。

表7-5  企业最大可信事故类型分析

| 事故编号 | 事故内容 | 事故后果 |
| --- | --- | --- |
| 事故 1 | 储藏间、生产车间、实验室物料包装容器破损 | 易燃物质乙醇、甲醇遇明火发生燃烧甚至爆炸，污染环境空气，造成财产损失，并可能对人员造成伤害； 腐蚀性物质如硫酸、盐酸等外泄，会腐蚀仪器设备，造成财产损失，污染环境空气和地表水，处理不当还会伤害人员皮肤与衣物。 |
| 事故 2 | 生产、研发、测试、运输过程中，因操作失误导致物料外泄 |  |

本项目所涉及的危险化学品整体用量较少。项目最大可信事故及类型为储藏间、生产车间、实验室物料包装容器破损，以及生产、研发、测试、运输过程中，因操作失误导致物料外泄所引起的火灾爆炸事故和腐蚀事故。

### 7.2.4项目环境风险分析

(1) 化学品泄漏事故对大气环境的影响

根据项目使用试剂的量及周转时间，储藏间、生产和测试区内化学试剂储存量很小，大都为瓶装或桶装，周转时间为 3 个月~1 年不等。在化学试剂储存、使用和运输过程中，试剂瓶、桶或袋等容器若发生破裂、破损，则会造成危险化学试剂泄漏。在生产、实验操作和运输过程中，由于操作失误造成危险化学试剂泄漏，同时也可能引起燃烧甚至爆炸。详见表7-4。

但由于项目使用化学品数量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或是可及时用抹布或专用醮布进行擦洗，不会引起污染大气环境。当发生火灾或爆炸时，由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，也不会影响外部环境。对于腐蚀性物质，只要进行快速收集处理，操作人员也注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响。

(2) 化学品泄漏事故对地表水和土壤环境的影响

由于项目所在周围无地表水系，且项目生产、研发、实验过程中所涉及的各类危险化学品均存放于室内。正常操作情况下，废液均收集于专用容器内，不会对地表水环境造成影响。

若发生泄漏，由于使用量少，并且实验区拟采用无缝的防滑耐腐蚀地面；如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会进入雨水管道，也不会对周边水体和土壤造成影响。

(3) 本项目拟采取的风险防范措施分析

1)  积极采取总图布置和建筑安全措施

针对项目的性质，项目在工程设计上严格按照我国有关劳动安全、防火法规进行设计，从总图布局、工艺生产、建构筑物防火处理、防雷接地、消防等各个方面采取相应的措施：

- 总图布置中严格遵循 cGMP标准和《建筑设计防火规范》的要求，确保各建筑物及厂区道路的安全距离。总图设置环形消防通道，以利于消防车和运输车辆的通行。

- 严格操作规程，制定可靠的检修方案，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，防止人为误操作和设备维护不当所产生的事故发生。

- 泄漏的物料必须回收，不得随意冲洗至排水沟。

- 建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。生产装置区控制明火。易燃易爆区域严禁明火，张贴禁火警示标志。禁止吸烟、携带各类火种。

- 设计上，考虑防雷避雷、防热源和防日照辐射等措施。

2)  严格危险化学品储存、使用与运输管理

环境管理机构由 EHS 组负责，由总经理担任组长，各部门负责人任组员，对影响环境的潜在风险进行预防，对环保设施进行监控，对环保监察部门现场测试进行配合。形成一套有效地危险化学品储存、使用与运输管理制度，主要包括：

- 专人管理：配备专门的危险化学品储存管理人员，进行岗位职工教育与培训，加强危险化学品储运、使用等方面的专业培训。

- 出入库管理：严格出入库制度，所有入库的化学品和库存的化学品均需记录备案。严格遵守“五双”制度（即双人管理、双人收发、双人运输、双人使用、双把锁）。

- 危险化学品储存

符合《常用化学危险品储存通则》国家标准和符合《仓库防火安全管理制度规则》等有关规定。各类危险化学品应根据其不同的理化性质特点分类储存；在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料（化学性质相抵触或灭火方法不同的化学物料）间用通道保持空间的储存方式；各类危险品不得与禁忌物料混合储存。储存危险化学品的区域内严禁吸烟和使用明火。具体如下：

  - 易燃液体(如乙醇、甲醇)、不得与氧化剂（如双氧水等）混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。

  - 腐蚀性物品(如硫酸、盐酸等)，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。

- 危险化学品运输

危险化学品不与其它货物以及性质相互抵触容易引起燃烧、爆炸的物品混运。

危险化学品运输须执行《危险货物运输包装通用技术条件》和《危险货物包装标志》等国家标准和有关规定。装卸、搬运危险化学品时按有关规定进行，做到轻装、轻卸；严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

- 危险化学品废弃物处置：集中收集在密封容器内，密封容器放置在原辅料不合格区内，每次出入库予以记录。废弃物送至有“危险废物经营许可证”的单位集中处理。

（4）与园区风险防范措施的衔接与联动

南京高新工大生物技术研究院有限公司环境风险防范应建立与产品/副产品供应及所在园区对接、联动的风险防范体系。

（1）应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）建设畅通的信息通道，使建设单位的应急指挥部必须与周边企业、园区管委会及周边社区居委会保持 24 小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（3）所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。

（4）建议园区救援中心建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

## 7.3小结

本项目拟采取一系列防止生物危险物质泄漏进入环境，在工程方面，项目拟采用二级危害程度的生物实验室车间应采用的措施，包括：人员进出更换防护衣物并洗手消毒， 避免将室内生物危险物质携带出室；建立独立的供气、排气系统；含有害微生物的废水经消毒、灭菌处理等处理达到排放标准后方可排入市政污水管网；凡含有生物危险物质的任何物品、器材及废弃物均先经消毒、灭菌处理后，方可带至室外。同时，企业将规范生产管理，设置安全防护屏障，执行安全操作规程，并有针对性地进行安全卫生教育；储存和运输过程中，将采用专人专车派送。因此，本项目的建设在生物安全方面基本符合国家的有关要求。

项目拟建于高新区生物医药谷，不属于环境敏感地区，且不存在重大危险源。企业将积极采取措施，在工程设计上严格按照我国有关劳动安全、防火法规进行设计，从总图布局、生产工艺、建构筑物防火处理、防雷接地、消防等方面入手，努力降低风险事故的发生概率。同时，公司将延续现有厂址已形成的危险化学品储存、使用、运输以及应急方案的成熟管理制度，做到配备专门的管理人员，严格出入库制度，危险化学品与其它货物以及性质不相容的物品不混储、不混运等。通过上述措施，可有效预防项目运营期环境风险事故的发生。

为保障生物安全，防止环境风险事故的发生，本评价还建议：

(1) 进一步加强生物安全保障及环境风险事故防范措施

首先应优化设计，防患于未然。项目运营过程中，还应对生物与化学品进行分类和登记注册，明确其危害特性，并有针对性地加强分类管理；严格危险化学品的储存、使用与运输管理；重视危险废物的暂存与委托处理处置工作；加强废水管理， 防止泄漏事故发生；通过强化职工教育与培训，加强仪器设备维护与检修，来推进企业安全制度建设。

(2) 制定详细的应急预案

细化事故应对措施； 平时进行公众教育和信息发布， 并加强应急培训与演练；一旦发生事故，则应积极组织应急撒离、落实应急医疗救护，并做好应急环境监测及事故后评估，采取相关善后恢复措施。在落实设计与本环评报告提出的环境风险事故防范措施前提下， 可有效避免风险事故对周围环境的不利影响，则本项目风险度在可接受范围内。

# 8 环境影响经济损益分析

## 8.1  项目经济效益分析

本项目总投资500万元，固定资产投资500万元，财政内部受益率551.76%。投资回收期为3.2年。说明本项目有一定盈利能力和抗风险能力。

## 8.2项目社会效益分析

项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。

本项目规划得当、措施具体，充分利用现有的基础与条件，节省投资。此外，本项目研发中试所需的原辅材料大部分从周边购进，更好的促进了周边产业链的形成。同时为当地群众提供了就业机会，提高当地人民生活水平。

因此，本项目的建设具有一定的社会效益。

## 8.3环保经济损益分析

### 8.3.1环保投资及运行费用

根据“三同时”原则，“三废”和噪声治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时运行。本工程的环境保护设施主要包括：废水处理设施、废气处理设施、固废委外处理和设备噪声治理中消声、隔声、减振装置等。运行期环保投资还包括上述各项环保设施正常运转的维护费用、维护人员工资等方面及接入污水处理厂缴纳的污水处理运行费用。

本项目环保工程投资 120 万元。

### 8.3.2环保措施投资的环境-经济效益分析

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理设施，可达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境效益表现在以下方面：

（1）废水治理的环境效益分析

本项目产生的生产废水经厂内污水站预处理后与经化粪池预处理后的生活污水达到高新区北部污水处理厂接管标准，经高新区北部污水处理厂进一步处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后排放。

（2）废气治理的环境效益分析

经预测，本项目废气对环境空气质量的影响较小。

（3）噪声治理的环境效益分析

本项目通过合理布局及采取针对性较强的噪声污染防治措施，如减振、隔声、消声等。这些措施的落实大大减轻了噪声污染，可以确保厂界噪声达标，且对外环境影响较小，能够收到良好的环境效益。

（4）固废治理的环境效益分析

本项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

# 9  环境管理与环境监测

项目在促进当地经济的同时，必然会对当地的环境造成一定的影响。因此企业必须建立健全各项环境管理制度、制定详细的环境监测计划，确保各项环保处理设施的正常运行，达到经济效益、社会效益与环境效益的协调统一。

## 9.1  环境管理

### 9.1.1  建立环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此项目实施后，应组织设立专门的环境保护机构，配备相应的监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理。具体职责为：

（1）根据国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，结合项目的具体生产情况，制定全厂的环境管理和生产制度章程；

（2）制定生产运行阶段各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，按上级主管部门规定的监测任务，开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作；下设污水站；

（3）配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；

（4）定期检查各生产设备的运行状况，减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证生产的正常运行；检查监督本工程环保设备及自动报警装置等运行、维修和管理情况，并建立各治污设备的运行档案；

（5）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行；

（6）加强宣传教育，不断提高各级管理者和广大企业职工对环境保护的认识水平，定期检查安全消防措施，开展环保安全管理教育和组织培训；

（7）负责处理火灾事故及各类突发性环境事故，组织抢救和善后处理工作等。

该机构人员建议配置管理人员 1-2 人，环境监测技术人员 1-2 人。选派有一定环保知识、责任性强的专人负责全厂的劳动保护、环境监督与管理工作。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位责任制，增强操作人员的环境保护意识。

### 9.1.2  建立环境监督机构

南京市环保局负责对项目环境保护工作实施监督管理，主要内容为：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务，审查环境影响报告书，监督项目环境管理计划的实施，负责项目环境保护设施的竣工验收，确保项目应执行的环境管理法规和标准，指导建设单位环境监督机构的工作。

### 9.1.3  健全各项环保制度

（1）严格执行“三同时”制度

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。

（2）建立排污定期报告制度

按有关文件严格执行排污月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。监测数据经统计和汇总后每月上报市环保局存档。事故报告要及时上报备案。

在企业产品结构和排污量发生重大变化、污染治理设施发生改变时，必须向当地环保主管部门申报。

（3）健全污染处理设施管理制度

将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，同时制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（4）建立危险废物贮存管理制度

参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关要求，做好危险废物临时贮存的环境管理工作。危险废物临时贮存容器必须符合标准的要求，贮存设施应按照标准要求的设计原则进行设计，并设置警示标志，做好防护工作。

（5）环境目标管理责任制和环保奖惩条例

建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。

（6）职工环保教育、培训制度

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在劳动过程中的位置和责任。加强新招人员的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

### 9.1.4  水环境污染控制要点

（1）给水管理

所有进水水源处均应安装计量装置，同时每月将用水量记录报表报送相关环保行政主管部门。

（2）雨、污水管网

雨、生产污水必须分质收集并采用明管压力输送，污水必须分流。污水管网必须经闭水试验合格后方可投入使用。雨、污水管网分别在雨、污水排放口附近予以上墙明示。

（3）排放口设置

全厂设置 1 个雨水排放口和 1 个污水排放口（或污水接管口），因特殊情况需要增设的，必须报请环保行政主管部门审核同意。

（4）排放口规范化

污水口应按照《江苏省排污口规范化整治管理办法》对排放口进行规范化设置。

（5）在线监控

①污水治理设施必须安装视频监控装置并与环保管理部门联网；

②污水排放口（利用雨水口排放清下水的雨水口参照污水排放口的要求执行）必须安装视频监控装置并与环保管理部门联网；

③污水排放口必须安装在线监控系统并与环保管理部门联网；

④污水排放口在线监控系统内容包括：（COD、安装在线监测仪器pH 等，具体由环保部门根据污水性质确定）、流量（速）计、自动采样器、数据采集传输仪器仪表。

### 9.1.5  环境管理计划

项目环境管理计划见表9.1-1。

表9.1-1  项目环境管理计划

| 环境问题 | 管理措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 营运期 | / | / |
| 1 | 废气 | 加强管理，保证各环保设施正常安全运行 | 建设单位 |
| 2 | 废水 |  |  |
| 3 | 噪声 |  |  |
| 4 | 固废 | 危险废物由有资质单位处理，一般废物由当地环卫部门处理 | 有资质单位、厂家和高新区环卫部门 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行。 | 有资质监测单位和建设单位 |

## 9.2  环境监测

### 9.2.1  环境监测目的

环境监测是一项政府行为，也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

### 9.2.2  环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构，按就近、就便的原则，应首选环境监测站。本项目环境监测机构的职责主要有：

①测试、收集环境状况基本资料；

②环保设施运行状况进行监测；

- 整理、统计分析监测结果，上报环保局，归口管理。

### 9.2.3  环境监测计划

（1）污染源监测

① 废水

对企业排放污水进行监测，在污水的总排口设置采样点，在排污口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

在本项目污水进入加速器污水处理站的的总排口设置采样点，每季度监测 1 个生产周期（4 次/周期）。

有关废水监测项目及监测频次见表 9.3-1。

表 9.3-1废水监测项目及监测频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水排口 | pH、COD、SS、氨氮 | 采样监测1个生产周期/季度 |
| 雨水排口 | pH、COD、SS |  |

② 废气

有组织排放的废气每半年监测1次，每次2天，监测项目为SO2、烟尘、Nox、VOCs等。

无组织排放废气每半年监测1次，每次2天，在厂界外设置3个无组织监控点，主要布置在下风向，监测项目为NMP等。

③ 噪声

在厂界四周布设4个监测点，每半年监测1次，1次1天，每天昼夜各一次，监测项目为连续等效声级Leq(A)。

④ 地下水

在厂区内主要污染源地下水流向的30~50m处布设监测处，取样点深度应在水深1m以内，水质监测点不少于2点/层；监测因子为pH值。若生产工艺无变化，每半年监测一次（最好为枯水期），每次1天。

⑤ 固废

统计全公司产生的危险固废和一般固废，记录其产生量、处理量和去向等，每月1次。

以上采样时记录生产运行的工况。

（2）监测人员及监测设备的配置

建议单位配备1-3名监测分析人员，监测人员应经过专职培训，持证上岗，还应配置必要的监测及分析设备，完善监测手段。对部分项目，可委托有资质监测单位进行监测。

（3）监测资料的整理

对获得的监测结果应及时进行统计汇总，编制环境监测报表，并报企业有关部门和当地环境保护行政主管部门。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。

### 9.2.4  应急监测计划

为及时有效的了解本企业事故排放对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，发生较大污染事件时，基本项目（包括COD、pH、氨氮、SO2、NOx）由项目单位自行监测，其他项目可委托有资质单位进行环境监测，具体监测方案和计划如下：

（1）应急防护监测范围的划定：以发生事故区为圆心，事故发生时下风向为主轴的60°扇形区。

（2）应急监测对象：主要是针对甲醇、HCl、CO、SO2、NOx、烟尘等有毒有害物质。

（3）布点方式与范围：根据当地的风力，风向及有毒气的特性，监测时，可采用扇形布点法，在上风向100m设一对照点，以事故发生时的下风向为轴心，污染源为圆心，300m和1500m半径作60°扇形，扇形区为应急监测区，监测区内间隔200m布设一条弧线，每条弧线上设置3～5个监测点。

（4）采样方法和频次：采用动力采样或气体检测管直接测定。空气动力采样频次为每2小时一次，流量0.5L/min，采样时间为40min。气体检测管直接测定频次为每半小时一次。

（5）快速监测

①监测人员接到事故通报后立即赶赴事故现场，实施快速监测，及时将监测结果报告指挥部，快测快报，必要时，可以采用先口头报告，后书面报告的形式。

②指挥部依据快速监测的结果，结合事故初步调查评估的结论，确定进一步行动布置以及是否启动精确监测程度。

（6）精确监测

精确监测程序一旦启动，监测单位应立即着手采样准备，实验分析，确保以最快的速度实施监测、报告结果。

根据现场情况和监测结果，采取有效的防治措施，控制可能被污染的人数、范围，并及时通知相关部门采取应急措施，对物料泄漏进行排险。

事故得到控制，紧急情况解除后，污染事故应急处理人员立即进入现场，配合消防、卫生等部门指导相关人员清除泄漏现场遗留危险物质，消除物料泄漏对环境产生的影响，同时检测核实没有隐患、空气环境质量达标后，通知被疏散群众返回，恢复正常生产和生活。

（7）监测人员的防护和监护措施

①危险化学品事故发生后，通信警戒组人员根据事故性质、发展趋势，联系当地环保、卫生监督等部门来厂协助进行现场监测。

②监测人员必须正确佩带好防护用具，进入事故波及区必须登记。监测人员不得单独行动，需2-3人一起进行监测。必须相互间能够联络、监护。可能发生更大事故时应立即撤离监测区域。

### 9.2.5  排放口规范化设置

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(原国家环境保护总局环发[1999]24号)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

（1）污水排放口规范化

项目建设单位必须严格按照园区总体环境规划铺设管网，实现雨污分流，营运期产生的废水经厂内预处理达标后接入园区污水管网。污水处理厂接管处需设置废水流量计，安装废水浓度在线监测仪器，并设立污水排放口标志，以确保排放的废水达到相应的国家排放标准。

（2）废气排放口规范化

对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点，进行定期监测。

（3）噪声污染源规范化

根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

（4）固废堆放处规范化

对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须采取防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，不对环境造成二次污染，并设置醒目的标志牌。

污水排放口、废气排气筒、固废堆场以及主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌，具体见图9.2-1和表9.2-1：

表9.2-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 固体废物提示 | 一般固体废物 | 危险废物 | 城市生活垃圾分类标志 |

图12.2-1  环境保护图形标志

# 10  环境影响评价结论

## 10.1  项目建设概况

南京高新工大生物技术研究院有限公司拟在南京高新技术产业开发区生物医药谷加速器2期5号楼，投资2200万元人民币，新建微生物技术研发中心项目，属于M [734]研究和试验发展。项目主要租赁建筑物面积7490平方米。建成后主要用于：开发一条集微生物改造、筛选、发酵、分离与制备一体生物技术产品中试生产线；提供相关产品的技术开发、产品孵化、中试研发等服务；技术开发20项以上，孵化产品10项以上，中试研发5项以上。

## 10.2  项目建设环境可行性

### 10.2.1  产业政策相符性分析

目前，本项目已取得南京高新技术产业开发区管理委员会出具的企业投资项目备案通知书（备案号：宁高管内备字[2016]14号），见附件二。

对照国家《产业结构调整指导目录》（2011 年本），扩建项目属于该目录中“鼓励类”中第十三大类“医药”中的第 1 条“拥有自主知识产权的新药开发和生产”。

对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号），本项目属于该目录中“鼓励类”中第十一大类 “医药”中的第 1 条“拥有自主知识产权的新药开发和生产”。

本项目不属于（国发[2005]40 号）《促进产业结构调整暂行规定》中淘汰和限制项目，不属于《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38 号）中产能过剩和重复建设行业，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中限制和禁止项目。

因此，本项目符合国家和地方产业政策的要求。

### 10.2.2  厂址选择与规划相符性分析

本项目位于南京高新技术产业开发区内，根据《南京高新技术产，本项目位于高新技术产业开发区的业开发区四期规划环境报告书》四期规划建设范围中，产业定位为重点发展汽车零部件、轨道交通设备、电子信息及软件、生物医药和新材料等产业。

本项目为研发试验与中试项目，符合区域规划的要求，选址合理。

本项目位于南京高新技术产业开发区四期规划范围内，属于高新区四期控制性详细规划中的工业用地。本项目不属于高新区四期规划环评中提出的严格准入的“排放有毒有害物质、污染物处理后不能确保稳定达标的项目”，亦不属于“单位指标废水排放量大及排放恶臭气体的工业项目”。因此本项目符合南京高新技术产业开发区四期规划环评及批复的要求。

因此本项目选址合理。

### 10.2.3  项目符合清洁生产原则和循环经济理念

本项目符合国家和地方产业政策，本项目采用国内较为先进的生产工艺；生产过程充分考虑了各类资源的回收再利用；符合清洁生产的要求，体现循环经济的原则。

### 10.2.4  环境质量现状

（1）大气环境现状评价：建设项目所在地测点 SO2、NO2、VOC各浓度值均未出现超标现象，PM10 出现超标现象。PM10 超标原因主要受该地区建材工业粉尘排放、汽车尾气排放、地面扬尘等综合因素的影响。

（2）水环境现状评价：朱家山河各监测断面的 pH、COD、SS、石油类、甲苯等指标基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-IV2002） 类水体功能，总磷、部分监测断面的氨氮、BOD5 出现超标，分析原因，主要是目前南京高新区朱家山河迎江桥至东大路段正在实施河段清淤泥、提防达标、岸坡防护工程，该工程清淤全长 7655m，造成朱家山河水底泥翻腾，底泥中的污染物向水相释放，致使氨氮、总磷、BOD5 等污染物超标，待该河段清淤泥、提防达标、岸坡防护工程完成后，对区域污染物的消减将十分显著，对长江和朱家山河水环境质量改善也将有很好的促进作用。

（3）声环境现状评价：项目厂界昼间、夜间声环境均达到（GB3096-2008）中3类区标准要求，区域声环境质量现状较好。

（4）土壤环境现状评价：项目所在地土壤满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准（pH＞7.5），各项污染物指数较低，说明项目厂区土壤质量较好，基本未受污染，能够保障农业生产，维护人体健康。

（5）地下水环境现状评价：评价区域内的地下水各项指标中 pH、总硬度均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）I 类标准；氯化物能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）II 类标准；高锰酸盐指数能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；总大肠菌群达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）V 类标准。

### 10.2.5  污染物达标排放及对环境的影响

（1）废气

本项目排放的废气主要为含发酵菌体份废气、以及实验过程中产生的VOCs。本项目产生的发酵废气涉及活菌，该生产单元空调系统送风为20~30%新风，70~80%回风，新风经初、中、高效三级过滤器过滤，空调系统排风（20~30%）通过一级高效过滤器过滤后排至大气，高效过滤器的过滤效率可以达到99.99%，可以保证排气中不含有生物活性物质；实验室产生的废气VOCs经集气罩收集后经活性炭处置后经25m高的排气筒排放。未捕集部分以无组织形式排放。

预测结果显示，本项目排放的废气对周围大气环境影响较小。

（2）废水

项目废水主要来源于实验废水、职工生活污水、设备冲洗水等。

本项目生产废水采用储罐式灭菌水处理装置处理含菌生产废水，然后排入生物医药谷污水处理站预处理后排入高新区北部污水处理厂，对周围水体水质影响较小。

（3）地下水

项目不取用地下水，一般区域采用水泥硬化地面，生产区采取重点防腐、防渗设计，并设置相应的收集池，防止消防废水和泄漏液体对地下水的污染。一般固废和危废均暂存于固废临时储存库和危废暂存库内。

项目采用的上述各项污染防治措施在技术和经济上可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

项目应注意从污染源着手，避免事故废水排放，保证废水和事故废水全部经管道收集后处理。因此项目只要按照设计要求，精心施工、保证质量，充分落实各项地下水防治措施，强化日常管理，能够有效减少对地下水的影响。

（4）噪声

项目噪声源产生的噪声经预测，叠加本底值后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。

（5）固废环境影响分析结论

项目各类固废分类处置、综合利用，不会对周围环境产生二次污染。

### 10.2.5生物安全及环境风险防范措施可行性

1、生物安全

本项目产生的含菌发酵尾气通过三级高效空气过滤器处理后由专用管道至楼顶排放。使用后的生产器皿进入脉动蒸汽灭菌柜高温灭菌，含菌废水经储罐式灭菌水处理装置处理，项目废水经次氯酸钠消毒后集中排入市政污水管道；发酵离心后的废液经灭活后作为危废处置。废弃的包装纸、废过滤材料、废培养液(基)含活性物质危废在厂内灭活后与报废试剂药品和废液等交送有资质的公司处理；生活垃圾委托环卫部门定期处理。通过上述措施，可有效控制细菌传播。同时，本项目加强了事故防范措施，严防事故导致的高浓度菌体外排，保证了环境中的生物安全。

2、环境风险

工程从选址和总图布置、建筑安全、危化品储运、工艺技术设计、自控及仪表、消防和火灾报警以及管理上均采取了相应的风险防范措施。工程设计了事故及消防废水收集系统，制定了事故泄漏清除措施和火灾爆炸灭火措施，分析了危险物质进入环境的可能途径并采取了相应控制措施，考虑了事故泄漏后伴生、次生污染和外环境污染物的消除方案，制定了事故应急环境监测方案，提出了完整的应急预案框架和主要内容。评价认为项目拟采取的风险防范措施具有可操作性和有效性，是可行的。

### 10.2.6  污染物排放总量控制

本项目大气、水、固废总量申请情况详见下表10.2.6-1。

表10.2.6-1   全厂污染物总量表   单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | (接管)排放量 | 进入环境量 | 建议申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 2067 | 0 | 2067 | 2067 | 2067 |
|  | COD | 1.25 | 0 | 0.55 | 0.055 | 0.065 |
|  | SS | 1.2 | 0 | 0.56 | 0.056 | 0.0131 |
|  | 氨氮 | 0.31 | 0 | 0.04 | 0.022 | 0.007 |
|  | 动植物油 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.011 | 0.0013 |
| 废气 | 甲醇 | 0.02 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | HCl | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 二氯甲烷 | 0.06 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | 异丙醇 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|  | 四氢呋喃 | 0.04 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
|  | VOCs | 0.303 | 0.1818 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 |
| 固体 废物 | 危险固废 | 19.088 | 19.088 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

### 10.2.8  公众意见调查

本次公众参与采用网上公示和发放公众参与调查表相结合的方式进行。项目发放100份个人公众参与调查表，回收率100%。个人调查表中100％的人赞成项目的建设，没有人持反对意见。项目公示期间，环评单位未收到反馈意见，说明公众对项目建设无异议。

同时，公众也客观地提出了项目废水、废气、噪声等污染问题，着重关心水体污染问题，要求工程在建设和营运的同时，采取必要的污染防治措施，确保各类污染物达标排放。同时要求政府、环保部门能认真履行职责，严格把关，项目建成后加强管理监督，定期检测、检查。

## 10.3  总结论

综上所述，选址于南京高新技术本项目符合国家相关产业政策，产业开发区内，与区域规划相容、选址合理，符合清洁生产要求，在认真落实报告书提出的各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，各污染物均能实现达标排放，满足总量控制的要求，且对周围环境的周边群众对建设项目项目持支持态度，影响较小，虽存在一定的环境风险，在落实风险防范措施、应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环保角度论证，建设项目在拟建地建设是可行的。

## 10.4  建议

（1）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（2）加强固体废弃物的管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。

（3）建设单位必须建立完善的安全生产管理系统，建立健全事故防范措施及应急措施。同时，该项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

（4）企业实际生产时，固废产生和处置情况与报告书中内容不一致时，建议由企业立即按规定向许可部门报批。

（5）加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

（6）加强与科研院所进行生产工艺和废水处理工艺的进一步研究。力求在生产技术等方面始终保持在同行业的前列，在从源头削减污染物产生量的同时取得较好的经济和环境效益，带动形成园区企业良好的环保观念和风气。

# Text boxes

S1废培养基0.21

葡萄糖0.004

蛋白胨0.002

酵母粉0.01

水0.2

微生物菌种

（菌种V）

葡萄糖0.5

蛋白胨0.05

酵母粉0.1

磷酸二氢钾0.1

磷酸氢二钾0.1

ZnSO4·7H2O 0.001

次黄嘌呤0.03

蒸馏水9.119

高效诱变育种

高通量筛选

S2发酵废液58.5048

小罐发酵

G1发酵废气CO20.0012

葡萄糖2.5

蛋白胨0.25

酵母粉0.5

磷酸二氢钾0.5

磷酸氢二钾0.5

ZnSO4·7H2O 0.005次黄嘌呤0.15

蒸馏水45.595

中试发酵

环磷酸腺苷发酵产物1.5

环磷酸腺苷发酵产物

盐酸

S3过滤废液

破菌、离心

G2氯化氢

溶解复性

超滤膜分离

S4废弃滤膜/树脂

树脂分离

纳滤膜分离

氢氧化钠

结晶

离心干燥收集

分析环磷酸腺苷产品

S5废培养基0.92

液体葡萄糖0.007

硫酸铵0.002

盐酸0.0008

氢氧化钠0.008

水0.2

微生物菌种

（菌种V）

高效诱变育种

高通量筛选

液体葡萄糖0.09

硫酸铵0.018

盐酸0.003

氢氧化钠0.01

水0.4

S6发酵废液40.28

小罐发酵

G3发酵废气CO20.0012

氯化氢0.04

液体葡萄糖0.8004

硫酸铵0.8

盐酸0.48

氢氧化钠0.4

水8

中试发酵

色氨酸发酵产物0.1334

色氨酸发酵产物

盐酸

S7过滤废液

破菌、离心

G4氯化氢

溶解复性

超滤膜分离

S8废弃滤膜/树脂

树脂分离

纳滤膜分离

氢氧化钠

结晶

离心干燥收集

分析色氨酸产品

微生物菌种（枯草杆菌变异株）

S9废培养基0.92

葡萄糖0.007

硫酸铵0.002

盐酸0.0008

氢氧化钠0.008

水0.2

高效诱变育种

高通量筛选

液体葡萄糖0.09

硫酸铵0.018

盐酸0.003

氢氧化钠0.01

水0.4

S10发酵废液40.28

小罐发酵

G5发酵废气CO20.0012

氯化氢0.04

液体葡萄糖0.8004

硫酸铵0.8

盐酸0.48

氢氧化钠0.4

水8

中试发酵

鸟苷酸二钠发酵产物0.1334

鸟苷酸二钠发酵产物

盐酸

S11

破菌、离心

溶解复性

超滤膜分离

S12

树脂分离

纳滤膜分离

氢氧化钠

结晶

离心干燥收集

鸟苷酸二钠产品（分析产品）

葡萄糖0.007

蛋白胨0.002

乙酸

水0.2

S13废培养基0.92

微生物菌种

（乳酸菌）

高效诱变育种

高通量筛选

葡萄糖0.007

蛋白胨0.002

乙酸

水0.2

S14发酵废液40.28

小罐发酵

G15发酵废气CO20.0012

葡萄糖0.007

蛋白胨0.002

乙酸

水0.2

中试发酵

乳酸发酵产物0.1334

乳酸发酵产物

S15

破菌、离心

溶解复性

超滤膜分离

S16

树脂分离

纳滤膜分离

结晶

离心干燥收集

乳酸产品（分析产品）

原料灭菌

G16发酵废气

中试发酵（乳酸菌）

S17菌渣

抽滤

S1

柠檬酸发酵产物

柠檬酸发酵产物

超滤膜分离

S18滤渣

纳滤膜分离

S19废树脂

树脂分离

结晶

离心干燥收集

柠檬酸产品（分析产品）

原料灭菌

G17

中试发酵（黑曲霉菌）

S20

抽滤

葡萄糖酸钠发酵产物

葡萄糖酸钠发酵产物

S21

破菌、离心

溶解复性

超滤膜分离

S22

树脂分离

纳滤膜分离

结晶

离心干燥收集

葡萄糖酸钠产品（分析产品）

微生物菌种

木醋杆菌

S23废培养基0.92

葡萄糖0.007

硫酸铵0.002

盐酸0.0008

氢氧化钠0.008

水0.2

高效诱变育种

高通量筛选

液体葡萄糖0.09

硫酸铵0.018

盐酸0.003

氢氧化钠0.01

水0.4

S24发酵废液40.28

小罐发酵

G18发酵废气CO20.0012

氯化氢0.04

液体葡萄糖0.8004

硫酸铵0.8

盐酸0.48

氢氧化钠0.4

水8

中试发酵

生物纳米纤维素发酵产物0.1334

生物纳米纤维素发酵产物

S25

抽滤

氢氧化钠

S26

结晶

水

水洗

离心干燥收集

生物纳米纤维素凝胶产品（分析产品）

双氧水7

乙酸6

甲酸6

硫酸3

2号管道

3号管道

S27废液17.6

1号管道

植物油33

生物聚氨酯37.4

0.31

2.58

2

新鲜用水

设备仪器冲洗水

生活用水

7

外购纯水0.89

0.58

0.31

区内污水站

南京高新区北部污水处理厂

高温灭菌

6.89

实验生产

用水

高温灭菌

4

5

项目所在地

W1

W2

W3

W4

图4.2-1   监测断面图

图4.3-1   监测断面图

W4

W3

W2

W1

项目所在地

调节池

反应准备池

三相三维电解反应床

气浮沉淀一体设备

pH回调池

排放水池

标准化排污口

达标接管

酸、碱

酸、碱

PAC、PAM

浮渣池

污泥池

污泥池池

污泥池

定期委外处置置

上清液回流

实验废水

污泥脱水

脱水污泥